# жилищный фонд

| Наименование показателя | Единица измерения | На |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2020 г. |
| Общая площадь жилых помещений - всего | тыс. м2 | 5887,05 |
| в том числе: - в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | тыс. м2 | 3528,4 |
| - в многоквартирных домах | тыс. м2 | 2208,05 |
| - в домах блокированной застройки | тыс. м2 | 150,6 |
| Число жилых домов - всего | единиц | 38076 |
| в том числе: - жилых домов (индивидуально-определенных зданий) | единиц | 35975 |
| - многоквартирных домов | единиц | 1100 |
| - домов блокированной застройки | единиц | 1001 |
| Распределение многоквартирных домов и домов блокированной застройки по этажности - всего | единиц | 2101 |
| в том числе: 1-этажных | единиц | 994 |
| 2-этажных | единиц | 425 |
| 3-этажных | единиц | 129 |
| 4-этажных | единиц | 81 |
| 5-этажных | единиц | 305 |
| 6-этажных и выше | единиц | 167 |
| Число квартир в многоквартирных домах - всего | единиц | 46778 |
| Общая площадь квартир в многоквартирных домах- всего | тыс. м2 | 2208,05 |
| в том числе: - однокомнатных | единиц | 13946 |
|  | тыс. м2 | 536,87 |
| - 2-комнатных | единиц | 20393 |
|  | тыс. м2 | 923,99 |
| - 3-комнатных | единиц | 11057 |
|  | тыс. м2 | 665,95 |
| - 4-комнатных и более | единиц | 1382 |
|  | тыс. м2 | 81,24 |
| Число квартир в жилых дома (индивидуально-определенных зданиях)- всего | единиц | 36079 |
| Общая площадь жилых домов | тыс. м2 | 3528,4 |
| в том числе: - однокомнатных | единиц | 432 |
|  | тыс. м2 | 81,7 |
| - 2-комнатных | единиц | 4740 |
|  | тыс. м2 | 347,7 |
| - 3-комнатных | единиц | 11068 |
|  | тыс. м2 | 1129,4 |
| - 4-комнатных и более | единиц | 19839 |
|  | тыс. м2 | 1969,6 |
| Оборудование всего жилищного фонда централизованным: | тыс. м2 | 5887,05 |
| - водоснабжением | % | 93,99 |
| - водоотведением | % | 69,78 |
| - отоплением | % | 57,87 |
| - горячим водоснабжением | % | 56,36 |
| - газом | % | 95,39 |
| в том числе оборудование жилищного фонда в многоквартирных домах централизованным: | тыс. м2 | 2208,05 |
| - водопроводом | % | 100 |
| - канализацией | % | 89,25 |
| - центральным отоплением | % | 54,78 |
| - горячим водоснабжением | % | 100 |
| - газом | % | 92,27 |
| Аварийное жилье: |  |  |
| количество строений | единиц | 20 |
| общая площадь | тыс. м2 | 9,8 |
| Непригодных для проживания квартир и домов | единиц | 197 |

# ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

| Наименование показателя | Единица измерения | На 01.01.2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество котельных | единиц | 82 |
| в том числе муниципальных | единиц | 39 |
| Общая мощность источников тепла | Гкал/час. | 524,943 |
| в том числе муниципальных | Гкал/час. | 50,701 |
| Протяженность теплосетей | км | 97,88 |
| Отпущено тепла всего | Гкал | 550605,61 |
| Отпущено тепла муниципальными источниками теплоснабжения | Гкал | 64778,05 |
| в том числе населению | Гкал | 55190,90 |
| Количество котельных, работающих: |  | 82 |
| - на газе | единиц | 81 |
| - на жидком топливе | единиц | 0 |
| - на твердом топливе | единиц | 1 |

# ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

| Наименование показателя | Единица измерения | На 01.01.2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Потребление энергии | млн. кВт/час. | 492,279 |
| в том числе на собственные нужды предприятия | млн. кВт/час. | 1,71 |
| Установленная мощность подстанций города | мВт | 563,453 |
| Максимальная нагрузка | мВт | 86,27 |
| Количество трансформаторных подстанций | единиц | 587 |
| Общая протяженность линий электропередач | км | 1690,602 |
| в том числе: - воздушных высоковольтных | км | 106,522 |
| - воздушных низковольтных | км | 665,25 |
| - кабельных высоковольтных | км | 465,99 |
| - кабельных низковольтных | км | 452,84 |

# ВОДОСНАБЖЕНИЕ и водоотведение

| Наименование показателя | Единица измерения | На 01.01.2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество источников водоснабжения (Водозабор «Юца», «Привольное») | единиц | 2 |
| Количество источников водоотведения («Привольное») | единиц | 1 |
| Отпущено воды потребителям | тыс. м3 | 11903,542 |
| в том числе населению | тыс. м3 | 7840,338 |
| Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сутки | 12,64 |
| Мощность водопроводов | тыс. м3/сутки | 124,12 |
| Обеспеченность жилищного фонда услугами водоснабжения | % | 100 |
| Обеспеченность жилищного фонда услугами водоотведения | % | 85,5 |
| Среднесуточная реализация воды | тыс. м3 | 32,6 |
| Протяженность сетей водоснабжения | км | 974,568 |
| Протяженность сетей водоотведения | км | 364,368 |
| Мощность очистных сооружений | тыс. м3/сутки | 0,2 |
| Изношенность водопроводных сетей | км | 4,31 |
| Изношенность канализационных сетей | км | 0,1 |
| Одиночное протяжение сетей канализации | км | 364,368 |
| в том числе уличной сети | км | 206,4 |
| Дворовых и внутриквартальных сетей | км | 131,568 |
| Канализационных коллекторов | км | 26,4 |
| Суммарная производительность насосных станций сточных вод | м3/час | 300 |

# ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

| Наименование показателя | Единица измерения | На 01.01.2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Отпущено потребителям газа: |  |  |
| - сетевого | млн. м3 | 288,767 |
| - сжиженного | тонн | 0 |
| в том числе населению: |  |  |
| - сетевого | млн. м3 | 167,120 |
| - сжиженного | тонн | 0 |
| Протяженность сетей, всего | км | 1554,74 |
| На обслуживании ОАО «Пятигорскгоргаз» находятся: |  |  |
| - промышленные предприятия | единиц | 22 |
| -газораспределительные пункты: |  |  |
| - стационарные | единиц | 54 |
| - шкафные | единиц | 852 |
| - котельные | единиц | 24 |
| - коммунально-бытовые объекты | единиц | 2061 |
| - квартиры, жилые дома (по договорам тех. обслуживания) | единиц | 77159 |

# МеХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ

| Наименование показателя | Единица измерения | На 01.01.2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество предприятий спецавтотранспорта | единиц | 4 |
| Специальные автомобили (включая арендованные), используемые для уборки территорий и вывоза коммунальных отходов | единиц | 76 (мех. уборка) |
| в том числе работающие на: компримированном природном газе | единиц | - |
| сжиженном природном газе | единиц | 4 |
| Площадь, убираемая механизированным способом | тыс м2 | 1421 разовая |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов | тыс м3 | 735,20 |
| из них на объекты, используемые для: обработки отходов | тыс м3 | 91,69 |
| захоронения отходов | тыс м3 | 77,05 |
| обезвреживания отходов (в том числе на мусоросжигательные предприятия (заводы)) - в том числе от населения | тыс м3 тыс м3 | 567,26 423,0115 |
| Вывезено за год: жидких отходов | тыс м3 | - |
| снега | тыс т | - |
| Среднедневной вывоз | тыс. м3 | 2,014 |
| Площадь объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов | тыс м2 | - |
| Количество сливных станций | единиц | - |
| Количество снегоплавильных пунктов | единиц | - |

# Дорожное хозяйство

| Наименование показателя | Единица измерения | На 01.01.2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность городских дорог (проспектов, улиц, проездов, переулков, шоссе, тупиков) | км | 443,322 |
| Дорог с усовершенствованным покрытием | км | 268,7 |
| - со щебеночным и гравийным покрытием | км | 174,6 |
| - с грунтовым покрытием | км | - |
| Улиц и проездов : с твёрдым покрытием | км | 443,322 |
| в том числе: - с усовершенствованным | км | 268,7 |
| - обеспеченных водостоками | км | 115,3 |
| Общая площадь улиц, проездов | тыс. м2 | 6601,1 |
| в том числе: - проезжей части | тыс. м2 | 6601,1 |
| - пешеходной части | тыс. м2 | - |
| Общая протяженность тротуаров | км | 336,4 |
| из них: с твёрдым покрытием | км | 236,8 |
| Число мостов и путепроводов | единиц | 26 |
| в том числе: пешеходных | единиц | 7 |
| Число тоннелей пешеходных | единиц | 7 |
| Общая протяженность берегов рек, водохранилищ в пределах города | км | 44,3 |

# Благоустройство и озеленение

| Наименование показателя | Единица измерения | На 01.01.2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Протяженность освещаемых частей улиц и проездов | км | 392,3 |
| Количество световых точек | единиц | 11229 |
| в том числе светильников уличного освещения | единиц | 11229 |
| Количество детских и спортивных площадок | единиц | 145/11 |
| Количество фонтанов | единиц | 15 |
| Площадь зеленых насаждений | га | 3 225,26 |
| Протяженность насаждений вдоль улиц и площадей | км | 388 |
| Площадь цветников | га | 1,53242 |
| из них ковровых партеров | га | 0,45851 |
| На обслуживании в муниципальном хозяйстве находятся: |  |  |
| - подземные переходы | единиц | 7 |
| - гидротехнические сооружения | единиц | 11 |
| - ливнеприемные коллекторы, открытые и закрытые ливневые стоки | км | 27,620 |
| - газоны | тыс. м2 | 2 643,846 |
| - площади цветников | тыс. м2 | 15,3242 |
| Площадь кладбищ в пределах городской черты | га | 108,6047 |
| Площадь убираемой территории (механизированным способом) | тыс. м2 | 1 421 |
| Площадь убираемой территории (ручным способом)/тротуаров |  | 3 482,44/ 635,53 |
| Площадь убираемых лестниц | тыс. м2 | 0,3078 |
| Количество общественных туалетов | единиц | 9 |