02.03.2017										№ 727

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2017-2030 годы.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города–курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска на период с 2017 по 2030 годы, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 06.04.2016 г. № 1072 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2016-2025 годы».

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.

Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев

Приложение

к постановлению администрации

города-курорта Пятигорска

от___________________№_________

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска

на период с 2017 по 2030 годы

- Паспорт программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска

на период с 2017 по 2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорск на период с 2017 по 2030 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав муниципального образования города–курорта Пятигорска |
| Муниципальный заказчик программы | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города-курорта Пятигорска» |
| Разработчики программы | ПАО «Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства» Ресурсоснабжающие организации |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация города-курорта Пятигорска |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации |
| Цель программы | Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве новых объектов капитального строительства, соответствующие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности; снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых ресурсов и оказываемых услуг потребителям города – курорта Пятигорска |
| Задачи программы | Формирование увязанных между собой программ инвестиционных проектов в коммунальной сфере. Определение рациональной структуры объемов и источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры. Соблюдение баланса интересов производителей и потребителей ресурсов и услуг в коммунальной сфере в части обеспечения доступности этих ресурсов и услуг для потребителей и эффективного функционирования организаций, осуществляющих деятельность в коммунальной сфере. Обеспечение надежного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами. Обеспечение экономически обоснованной доходности инвестиционной и текущей деятельности ресурсоснабжающих организаций Обеспечение участков нового строительства коммунальной инфраструктурой. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Социально-экономические параметры, обеспечивающие формирование Программы численность населения (тыс. чел.) объем ввода жилищного фонда (кв.м на чел в год) удельное бюджетное финансирование развития коммунальной инфраструктуры (тыс. руб. на чел. в год) Доступность услуг средневзвешенный суммарный тариф на коммунальные услуги (руб./кв.м.) доля платежей граждан за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (%) Увеличение спроса на коммунальные ресурсы (услуги) Надежность коммунальных систем средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии (час/единиц) аварийность на тепловых сетях (единиц/км сетей в год) количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед./км) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) Эффективность производства и транспортировки коммунальных ресурсов уровень потерь (%) удельный расход электроэнергии (кВтч/Гкал(куб.м)) удельный расход топлива (кг.у.т./ Гкал тепла) |
| Сроки реализации программы | 2017-2030 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | Замена основных фондов для повышения уровня надежности и качества коммунальных ресурсов и услуг Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения ресурсной эффективности деятельности организаций, а также повышения надежности и качества поставляемых ресурсов и услуг Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих коммунальными ресурсами и услугами потребителей как во вновь вводимых объектах капитального строительства, так и существующих потребителей |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы | Совокупная стоимость Программы – 8,73 млрд. рублей, в том числе тарифная составляющая – 4,96 млрд. рублей плата за технологическое присоединение – 1,79 млрд. рублей бюджетные средства – 1,18 млрд. рублей (в том числе средства Федерального бюджета в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 0,34 млрд. рублей) внебюджетные (кредитные ресурсы) – 0,80 млрд. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реализации | Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства коммунальных ресурсов, экологической безопасности |
| Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации | Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется администрацией города-курорта Пятигорска |

- Характеристика текущего состояния коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска

## 2.1. Система газоснабжения

Газоснабжение города-курорта Пятигорска осуществляется от двух газораспределительных станций (далее ГРС), расположенных в северо-западном районе города-курорта Пятигорска (ГРС-1 в микрорайоне Бештау и ГРС-2 в п. Иноземцево). Для устойчивого и надежного газоснабжения города ГРС закольцованы между собой.

Распределение газа на территории города осуществляется по трехступенчатой схеме:

− I ступень – газопроводы высокого давления 2 категории (до 0,6 МПа);

− II ступень – газопроводы среднего давления (до 0,3 МПа);

− III ступень – газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа).

Снижение давления газа с высокого до среднего осуществляется через семь головных газорегуляторных пунктов (далее ГГРП). К газопроводам высокого и среднего давления подключены в основном промышленные потребители, среди которых отопительные котельные ООО «Пятигорсктеплосервис». Далее газ среднего давления поступает в ГРП и ГРПШ, где снижается до низкого давления и подается потребителям различных категорий, в том числе в жилые дома и общественные здания.

В 2016 году уровень газификации природным газом в городе-курорте Пятигорск составлял  99,59 %, в том числе газифицировано 68 783 квартир природным газом и 1648 предприятий. Объем транспортировки природного газа -  362,724 млн. куб. м в год.

Реализация природного газа всем категориям потребителей в Ставропольском крае осуществляется ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», которое входит в группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз».

Эксплуатация газораспределительной системы города-курорта Пятигорска осуществляется АО «Пятигорскгоргаз». Его основной деятельностью является транспортировка природного газа, техническое обслуживание и эксплуатация (текущий ремонт) газопроводов и сооружений на них, а также на коммерческой основе техобслуживание и ремонт газового оборудования жилых домов и коммунально-бытовых предприятий города и прилегающих поселков.

В конце 2014 года на федеральном уровне были приняты Правила определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 №1074, которыми установлено, что надежность характеризуется количеством прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям; продолжительностью указанных прекращений и ограничений, а также количеством недопоставленного газа потребителям в результате прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям.

Качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется обеспечением давления в газораспределительной сети в пределах, необходимых для функционирования газопотребляющего оборудования и соответствием физико-химических характеристик газа установленным требованиям.

Показатели надежности и качества рассчитываются в соответствии с Методикой расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденной Приказом Минэнерго России от 15.12.2014 №926.

Надежность и качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуются обобщенным показателем, который устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и не может превышать 1.

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 25.11.2016 №42/3 были установлены плановые значения показателей надёжности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2016-2018 годы по шести организациям, действующим на территории Ставропольского края, а именно АО «Газпром газораспределение Ставрополь», ОАО «Шпаковскрайгаз», МУП города Лермонтова «Лермонтовгоргаз», ООО «Газовая служба «Факел», ООО «Вина Прикумья 2000» и ООО «Русский хлеб».

До 1 октября 2017 года газораспределительные организации должны опубликовать фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Поскольку в настоящее время показатели надежности и качества в сфере газоснабжения регулирующим органом для АО «Пятигорскгоргаз» не установлены, а у организации есть отсрочка до 01.10.2017 года обязанности по размещению информации о фактических показателях, в рамках Программы оценивается состояние основных фондов (срок эксплуатации), которое непосредственно влияет на показатели надежности.

Следует отметить, что практически все газопроводы, расположенные на территории города-курорта Пятигорска, как подземного, так надземного способа прокладки выполнены из стали. При этом около 50% газопроводов имеют срок эксплуатации более 40 лет, то есть за пределами нормативного срока полезного использования.

В соответствии с Методикой проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов, утвержденной НП "СЭЦ промышленной безопасности" 10.06.2003 после истечения нормативного срока эксплуатации проводится экспертиза, которая позволяет определить остаточный срок службы до очередного ремонта или списания; вид ремонта или объем ремонтных работ для газового оборудования, исходя из его технического состояния; допустимые пределы эксплуатационной нагрузки, соблюдение которых обеспечивает безопасную и безаварийную работу газового оборудования.

За предшествующий период было продиагностировано около 44% подземных газопроводов с допуском их к дальнейшей эксплуатации и продлением срока их службы.

В соответствии с требованием СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» стальные газопроводы должны быть защищены от коррозии. Это требование обеспечивается наличием в газораспределительной системе города-курорта Пятигорска 313 электрозащитных установок (далее ЭЗУ), а также использованием 7474 электроизолирующего соединения, что практически на 95% защищает газопроводы от коррозионной активности грунтов, а также воздействия блуждающих токов. В то же время, 25% электрозащитных установок требует замены.

Учитывая высокий износ оборудования газораспределительной системы города-курорта Пятигорска, обобщенный фактический показатель надежности и качества услуг не может превышать 0,97 с перспективой достижения к 2030 году 1, при условии реализации мероприятий Программы.

В настоящее время основным потребителем сетевого газа (около 60%) является население.

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 27.06.2016 №26/1 были установлены цены на природный газ, реализуемый населению в размере 5,39 руб./куб.м для приготовления пищи и нагрева воды и 5,36 руб./куб. м для отопления.

В соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 подключение новых потребителей возможно только при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения), которая в свою очередь определяется сохранением условий газоснабжения уже существующих потребителей газа.

Условия подключения к системе газоснабжения определяются с учетом максимального часового расхода газа (до 300 куб. м или выше), поскольку значительный часовой расход газа требует дополнительного согласования мощности смежных с газораспределительной системой объектов, включая источники добычи газа.

Следует отметить, что объемы газа в соответствии с поступившими и удовлетворенными заявками за 3 квартал 2016 года составили 0,623 млн. куб.м, за 1 квартал 2016 года составили 0,242 млн. куб.м, за 3 квартал 2015 года 0,150 млн. куб.м. При этом свободная мощность газораспределительной сети города-курорта Пятигорска на 01.04.2016 года составляла 123,4 млн. куб.м в год, на 01.10.2016 года сократилась до 122,8 млн. куб.м.

Учитывая высокий уровень газификации города, а также факт предельного срока службы части оборудования, основной технической проблемой в системе газоснабжения, которую необходимо решать, в том числе и в рамках Программы, является нарастающая изношенность оборудования, создающая угрозу надежному и безопасному оказанию услуг.

Неравномерность наличия свободной мощности газораспределительной системы города по районам может создать сложности при подключении новых объектов капитального строительства.

## 2.2. Система электроснабжения

Основным источником электрической энергии муниципального образования город-курорт Пятигорск является расположенная в поселке Энергетик трансформаторная подстанция «Машук» (330/110/35/10 кВ), оборудованная двумя трансформаторами 200 МВА и входящая в систему ОАО «ФСК»-МЭС Юга. Резервным источником электрической энергии служит расположенная в поселке Ударный Карачаево-Черкесской республики ГЭС-2 с распределительным устройством 330/110/10 кВ, оборудованная двумя трансформаторами 125 МВА. Указанная гидроэлектростанция принадлежит филиалу ОГК «ГидроОГК» - Каскад Кубанских ГЭС».

В городе эксплуатируется 25 распределительных пунктов (далее РП), в которых распределение электроэнергии осуществляется на уровне напряжения 6 и 10 кВ от 576 трансформаторных подстанций.

ОАО «Пятигорские электрические сети» (ОАО «ПЭС») является одной из десяти энергоснабжающих организаций, осуществляющих деятельности на территории Ставропольского края и одной из трех ресурсоснабжающих компаний, работающих в данной сфере на территории города-курорта Пятигорск.

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее Закон №35-ФЗ) ОАО «ПЭС» является «Гарантирующим поставщиком», обеспечивающим покупку электроэнергии на федеральном оптовом рынке электроэнергии и мощности (ФОРЭМ) и передачу ее потребителям города-курорта Пятигорска.

Статус гарантирующего поставщика накладывает определенные требования в части заключения договоров, а именно: «если поставщиком электрической энергии по договору купли-продажи электрической энергии выступает гарантирующий поставщик, заключение такого договора с обратившимся к нему физическим или юридическим лицом в отношении энергопринимающих устройств, расположенных в зоне деятельности гарантирующего поставщика, является обязательным для гарантирующего поставщика».

Зона деятельности ОАО «Пятигорские электрические сети» - границы балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «ПЭС», к которым присоединены потребители в следующих населенных пунктах Ставропольского края: город-курорт Пятигорск, в т.ч. п. Горячеводский, п. Свобода и станица Константиновская, пос. Винсадский Предгорного района; поселок Иноземцево город Железноводск; село Новоблагодарное Предгорного района.

В состав обслуживаемой ОАО «ПЭС» энергосистемы города-курорта Пятигорска включены воздушные и кабельные линии электропередач и трансформаторные подстанции разного класса напряжения, связанные общностью работы, имеющие общий резерв мощности и централизованное оперативно-диспетчерское управление.

Система электроснабжения ОАО «Пятигорские электрические сети» постоянно развивается, так увеличение протяженности линий электропередач за семилетний период составило 169,56 км или 12% (с 1 365,8 км в 2008 году до 1 535,36 км в 2014 году), на 2 единицы увеличилось количество распределительных пунктов электрической энергии, возросла установленная мощность трансформаторных подстанций, обслуживаемых ОАО «Пятигорские электрические сети» до 335,02 МВт.

При этом износ эксплуатируемого оборудования, особенно воздушных линий приближается к критическому уровню (75%), преодоление которого может привести к снижению надежности системы электроснабжения.

Учитывая, что одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии, а также обеспечение доступности электрической энергии для потребителей и защита их прав, а Программа разрабатывается на долгосрочную перспективу, оценка спроса и предложения на оптовом и розничных рынках электрической энергии приобретает ключевое значение в обеспечении потребностей города-курорта Пятигорск в электрической энергии.

Инструментом оценки в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 является информация о балансе электрической энергии и мощности, а также о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности.

Выявленная неравномерность использования трансформаторной мощности может привести к проблемам при подключении новых потребителей, а также возникновению перегрузки трансформаторов в послеаварийных и ремонтных режимах.

Оптимизация загрузки мощностей (в процентах от установленной мощности трансформаторов по всем уровням напряжения за вычетом обязательного резервирования) необходимо для повышения эффективности электросетевого комплекса.

За последние пять лет объем реализации электрической энергии изменялся не более чем на 3%. За аналогичный период основным потребителем электроэнергии (около 50%) являлось население, охват которого услугами электроснабжения в городе-курорте Пятигорск составляет 100%. Проведя сравнительный анализ месячного удельного потребления электрической энергии в 2015 году в целом по Российской Федерации (249,7 кВтч/чел в месяц, в том числе население 84,48 кВтч/чел в месяц), Северо-Кавказскому федеральному округу (142,2 кВтч/чел в месяц, в том числе население 61,8 кВтч/чел в месяц), Ставропольскому краю (179,0  кВтч/чел в месяц, в том числе население 71,9 кВтч/чел в месяц) и городу-курорту Пятигорску (190,6 кВтч/чел в месяц, в том числе население 93,1 кВтч/чел в месяц) следует отметить, что доля населения, в общем объеме потребляемой электрической энергии в городе-курорте Пятигорск (48,9%), самая высокая из рассматриваемых субъектов, так же как и абсолютное значение удельного показателя.

Отклонения значений удельных показателей от среднероссийских связаны с факторами использования электроэнергии в пределах жилищного фонда на освещение, мелкобытовые и мелкомоторные нагрузки, пищеприготовление, а в некоторых регионах России электроэнергия используется для отопления, горячего водоснабжения населения, а также кондиционирования воздуха в жилых зданиях.

Более высокий удельный расход электроэнергии в городе-курорте Пятигорск по сравнению со средними значениями в Ставропольском крае и Северо-Кавказском федеральном округе связан с тем фактором, что с одной стороны, в городских поселениях в связи с более высоким уровнем благосостояния населения в быту более интенсивно используется электробытовые приборы, а также учитывается электропотребление лифтовым хозяйством, с другой стороны, высокий расход электрической энергии может свидетельствовать об использовании в быту устаревшей энергоемкой техники и об отсутствии культуры энергопотребления населением.

При этом следует отметить, что максимальный объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей по ОАО «ПЭС» с декабря 2012 года по март 2016 года составлял 61,06 Мвт или 18% установленной трансформаторной мощности подстанций и около 60% фактического пикового потребления ОАО «ПЭС» на оптовом рынке.

В соответствии со статьей 38 Закона №35-ФЗ ОАО «ПЭС» является гарантом надежного обеспечения потребителей электрической энергией, поскольку субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Перечень показателей надежности и качества, а также порядок расчета их значений установлены Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1220 и Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, которые утверждены Приказом Минэнерго России от 14.10.2013 № 718.

Уровень надежности оказываемых потребителям услуг электроснабжения определяется продолжительностью прекращений передачи электрической энергии, который непосредственно связан с состоянием электросетевого хозяйства, а именно с данными об аварийных отключениях в сетях ОАО «ПЭС». Следует отметить значительный прогресс за последние шесть лет как в снижении среднего времени устранения повреждений с 1ч 18мин в 2011 году до 0ч 38 мин в 2016 году, так и в сокращении объема недопоставленной электрической энергии потребителям, это связано с активной реализацией инвестиционных мероприятий ОАО «ПЭС».

По характеру повреждений также заметны существенные изменения, если в 2010-2011 годах основные повреждения кабельных сетей связаны с несанкционированными земляными работами, то к 2016 году характер повреждений позволяет связать его с износом оборудования. Основными причинами повреждений на воздушных линиях являются климатические условия и воздействие фауны.

Изменение количества часов отключения может быть оценено с точки зрения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»  в части соответствия допустимому числу часов отключения потребителей в зависимости от категории надежности.

Законодательством в сфере электроэнергетики предусматривается три категории надежности:

- к первой категории относятся энергопринимающие устройства, обеспечивающие беспрерывный режим работы, перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется особая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров;

- ко второй категории относятся энергопринимающие устройства, обеспечивающие надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства;

Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания.

- энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям надежности, относятся к третьей категории надежности.

Для первой и второй категорий надежности допустимое число часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в договоре в зависимости от параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников питания и особенностей технологического процесса осуществляемой потребителем услуг (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключен договор) деятельности, но не могут быть более величин, предусмотренных для третьей категории надежности.

Для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Также следует отметить, что в приложении №1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, также определены требования к качеству коммунальных услуг для населения, а именно бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года, с допустимой продолжительностью перерыва электроснабжения не более 2 часов при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания и 24 часов при наличии одного источника питания.

За рассматриваемую ретроспективу отклонений фактических часов отключения потребителей от требований действующего законодательства не выявлено.

Показатели уровня качества оказываемых ОАО «ПЭС» услуг определяется по двум направлениям: качество осуществляемого технологического присоединения к сети и качество обслуживания потребителей услуг (соответственно информативности, исполнительности, результативности обратной связи).

Помимо этого, требования к качеству услуг электроснабжения для населения включают в себя показатели бесперебойности и постоянного соответствия напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 54149-2010 и ГОСТ 29322-92).

Наряду с надежностью и качеством оказываемых услуг, эффективность деятельности ОАО «ПЭС» можно оценивать с учетом показателя размера фактических потерь электрической энергии и расхода электрической энергии на собственные производственные нужды.

Фактические потери электрической энергии за последние три года (13,3%) соответствуют нормативным потерям, которые ежегодно утверждаются ОАО «ПЭС» приказом Министерства энергетики Российской Федерации.

Расходы на собственные нужды, не превышают нормативных значений и составляют менее 1% от объема покупки.

Тарифная политика в сфере электроэнергетики определяется Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

В соответствии с этим документом цены (тарифы) на электрическую энергию устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. ОАО «ПЭС» тарифы устанавливаются региональной тарифной комиссией Ставропольского края.

В целях настоящей Программы была рассмотрена динамика изменения цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, а также сбытовые надбавки гарантирующего поставщика за период 2010-2016 годы.

Как показала аналитика, рост цен на энергоносители для населения с 2010 по 2016 год составил 162,5%, самое ощутимое повышение тарифов на 14,7% было во втором полугодии 2013 года.

Тарифы ресурсоснабжающих организаций напрямую связаны с изменением себестоимости производимых ими ресурсов и оказываемых услуг. Себестоимость представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства и реализации ресурсов и услуг сырья, материалов, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на их производство и реализацию.

Себестоимость ресурсов и услуг является исходной базой для ценообразования и планируемой доходности, контроля производственных процессов, оценки эффективности использования материальных, энергетических, трудовых и финансовых ресурсов.

Анализ структуры себестоимости услуг ОАО «ПЭС» выявил, что основную долю (около 50%) в ней занимают затраты на оплату труда, включая оплату труда рабочих, занятых ремонтными работами, а также амортизационные отчисления (около 20%). За рассматриваемую ретроспективу 2012-2016 годы структура затрат практически не менялась.

Как позитивный момент финансовой политики ОАО «ПЭС» следует отметить, что и в себестоимости его услуг, и при использовании полученной чистой прибыли значительную долю занимают инвестиционные расходы (в 2014-2016 годах около 60%), это позволило организации улучшить показатели надежности и качества своих услуг.

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов отдельно для населения и приравненных к нему категорий потребителей; сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии, а также прочих потребителей.

Экономическая сущность института сбытовой надбавки - компенсация экономически обоснованные расходов, связанных с обеспечением предпринимательской деятельности организации в качестве гарантирующего поставщика по соответствующим группам (категориям) потребителей.

Сбытовые надбавки для населения позволяют ОАО «ПЭС» финансировать предусмотренную законодательством деятельность как гарантирующего поставщика в отношении данной группы потребителей, а также соблюдать стандарты качества их обслуживания.

Поскольку, как уже отмечалось, ОАО «ПЭС» является гарантирующим поставщиком, помимо деятельности по обеспечению существующих потребителей электрической энергией, оно должно обеспечивать доступ к электрическим сетям новым потребителям.

Условия и порядок технологического присоединения к электрическим сетям как впервые вводимых в эксплуатацию, так и ранее присоединенных энергопринимающих устройств в случае изменения их мощности и/или схемы электроснабжения, регламентируются «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.

Технологическое присоединение осуществляется на основании публичного договора на платной основе. Плата за технологическое присоединение взимается однократно и ее размер подлежит государственному регулированию.

Несмотря на тот факт, что организацией ежегодно реализуются инвестиционные мероприятия, направленные на повышение надежности и качества энергоснабжения, а также на обеспечение энергоресурсами новых объектов капитального строительства, остаются проблемы электроснабжения города-курорта Пятигорска, которые необходимо решать, в том числе и в рамках Программы, а именно:

технические проблемы

- нарастающая изношенность сетей и оборудования распределительных пунктов и трансформаторных подстанций становится не только причиной экономических потерь, но и реальной угрозой устойчивости жизнеобеспечения;

- неравномерность использования трансформаторной мощности может привести к проблемам при подключении новых потребителей, а также возникновению перегрузки трансформаторов в послеаварийных и ремонтных режимах;

- отсутствие на части питающих центров (подстанций) при полном их погашении возможности «запитки» потребителей от другого питающего центра;

организационные проблемы

- несвоевременно уведомление ОАО «ПЭС» о выданных разрешениях на застройку новых территорий;

- несоблюдение сроков выдачи разрешительной документации на строительство объектов электросетевого хозяйства;

- отсутствие свободных земельных участков для размещения объектов электросетевого хозяйства на территории новой застройки объектов капитального строительства.

## 2.3. Система теплоснабжения

В соответствии с Приказом Госстроя от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» обосновывающими документами к программному документу является, в частности, утвержденная схема теплоснабжения. В соответствии с Постановлением Администрации города-курорта Пятигорска от 15.10.2014 утверждена схема теплоснабжения города-курорта Пятигорск, Ставропольского края. Учитывая тот факт, что схема теплоснабжения разрабатывалась в 2014 году, а Программа разрабатывается в 2016 году, анализ текущего состояния приводится в Программе с учетом изменений, произошедших в системе теплоснабжения города-курорта Пятигорска за период с 2014-2016 годы.

На территории города-курорта Пятигорск осуществляют свою деятельность пять теплоснабжающих организации (ООО «Пятигорсктеплосервис»; ПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница»; ООО «Энергетик»; ООО «Техно-сервис»; ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн»).

В соответствии с принятой схемой теплоснабжения города-курорта Пятигорска каждая из вышеперечисленных теплоснабжающих организаций является гарантирующей в своей зоне теплоснабжения.

В качестве основного и единственного топлива на всех источниках теплоснабжения города-курорта Пятигорска используется газ.

В 2016 году ООО «Пятигорсктеплосервис» обслуживались 75 котельных общей установленной мощностью 381,3748 Гкал/час, из них суммарная установленная мощность котельных до 3 Гкал/час – 34,5648 Гкал/час (55 котельных), котельных от 3 до 20 Гкал/час – 102,51 Гкал/час (15 котельных), источников теплоснабжения от 20 до 100 Гкал/час – 244,3 Гкал/час (5 котельных).

ООО «Пятигорскитеплосервис» эксплуатируются сети протяженностью 83,5 км в двухтрубном исчислении.

Кроме того, в эксплуатации ООО «Пятигорсктеплосервис» находится 5 центральных тепловых пунктов и 4 ИТП.

На обслуживании ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» находится 2 источника теплоснабжения суммарной установленной мощностью 39,15 Гкал/час, в том числе общей установленной мощностью котельных от 3 до 20 Гкал/час – 14,85 Гкал/час (1 котельная), источников теплоснабжения от 20 до 100 Гкал/час – 24,3 Гкал/час (1 котельная.)

ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» эксплуатируются сети протяженностью 4,2519 км в двухтрубном исчислении.

В эксплуатации ООО «Энергетик» находится один источник теплоснабжения – котельная «Машук» установленной мощностью 20 Гкал/час, а также тепловые сети протяженностью 2,69 км в двухтрубном исчислении.

ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» обслуживается один источник теплоснабжения мощностью 4,5 Гкал/час и тепловые сети протяженностью 1,09 км в двухтрубном исчислении.

ООО «ТЕХНО-Сервис» обслуживает один источник теплоснабжения мощностью 52,8 Гкал/час. Необходимо отметить, что в указанной котельной два котла марки КВГМ-20 суммарной мощностью 40 Гкал/час в настоящее время находятся на консервации. Следовательно, можно констатировать, что фактическая мощность указанного источника теплоснабжения составляет 12,8 Гкал/час. Кроме того, ООО «ТЕХНО-сервис» эксплуатируются тепловые сети общей протяженностью 1,6 км в двухтрубном исчислении.

Основным производителем и поставщиком тепловой энергии на территории города-курорта Пятигорска является ООО «Пятигорсктеплосервис». На его долю приходится 82,9% произведенной и 82,5% реализованной тепловой энергии. Доля в размере 9,4% и 9,3% соответственно произведенной и реализованной тепловой энергии относилась к ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница». Соответствующие доли остальных теплоснабжающих организаций находятся в диапазоне от 0,8 до 4,2%.

За трехлетний предшествующий период объем как произведенной, так и реализованной тепловой энергии по основным ее поставщикам (ООО «Пятигорсктеплосервис» и ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница») неуклонно снижается.

Данный факт, в первую очередь, объясняется тем, что за указанный период доля тепловой энергии, реализованной по приборам учета, в ООО «Пятигорсктеплосервис» выросла с 48,3% в 2013 году до 66,5% в 2015 году. Аналогичный показатель в ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» в этот же период увеличился с 88,9% до 89,7%.

Услугами централизованного теплоснабжения обеспечены следующие районы (территории) муниципального образования город-курорт «Пятигорск»- Центральный район; Краснослободской район; Новопятигорский район; Горячевосдкий район; поселок Нижнеподкумский; село Золотушка; поселок Средний Подкумок; поселок Свободы и поселок Энергетик.

В целом по городу-курорту Пятигорску процент использования установленной мощности источников теплоснабжения составляет 65%. Указанная величина в связи с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства постоянно растет. Об этом свидетельствует тот факт, что только в ООО «Пятигорсктеплосервис» процент использования мощности за период с 2013 по 2016 год вырос с 63% до 67%.

Также необходимо отметить, что из 80 котельных, снабжающих город-курорт Пятигорск тепловой энергией, 55 источников теплоснабжения являются маломощными с суммарной установленной мощностью 34,5648 Гкал/час и присоединенной нагрузкой 23,6953 Гкал/час, что составляет 69,5% использования мощности. Такие источники теплоснабжения, как правило, являются локальными, обслуживают объекты социальной сферы (детские сады и школы) и не предусматривают подключения к себе новых потребителей (абонентов).

По данным формы №1-ТЕП федерального статистического наблюдения за 2015 год, представленной ООО «Пятигорстеплосервис», доля сетей, нуждающихся в замене, составляет 38% от общей протяженности сетей. При этом ежегодная замена сетей в ООО «Пятигорсктеплосервис» не превышает 1% от общей протяженности сетей, что, очевидно, недостаточно для ликвидации столь значительной доли сетей, нуждающихся в замене.

В соответствии с данными, представленными на сайте ООО «Пятигорсктеплосервис» в разделе раскрытия информации, в 2015 году было устранено 57 аварий на сетях теплоснабжения, что составляет 0,7 аварий на 1 км эксплуатируемых сетей в двухтрубном исчислении при нормативном значении указанного показателя не более 0,1 аварии на 1 км сети в год.

В соответствии с постановлением Региональной тарифной комиссии по Ставропольскому краю от 27.11.2015 №59/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей Ставропольского края» для теплоснабжающих организаций города-курорта Пятигорска были установлены тарифы на период с 2016 по 2018 годы.

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 16.12.2016 № 48/2 (приложение № 2,3) тарифы на 2017 год были скорректированы в соответствии с требованием действующего законодательства и составили:

(руб./Гкал, без НДС)

| Наименование организации | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01 | с 01.07 | с 01.07 (было) | с 01.07 (стало) | с 01.07 |
| ООО «Пятигорсктеплосервис» | 1687,76 | 1755,27 | 1814,98 | 1840,25 | 1887,68 |
| ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» | 1606,69 | 1681,49 | 1748,75 | 1814,33 | 1818,70 |
| ГКУЗ "Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн" | 1444,42 | 1502,23 | 1571,55 | 1591,32 | 1645,48 |
| ООО «Энергетик» | 1842,59 | 1916,74 | 1984,08 | 1984,08 | 2067,36 |
| ООО «ТЕХНО-сервис» | 1672,06 | 1739,17 | 1808,74 | 2260,92 | 1881,09 |

Анализ соотношения установленных мощностей и рационального потребления в системе теплоснабжения свидетельствует о том, что обеспечить потребность новых объектов капитального строительства имеющимися мощностями возможно частично, так как ряд источников теплоснабжения, не сможет обеспечить тепловой энергией вновь введенные объекты в силу дефицита мощности.

Целесообразность дальнейшей эксплуатации котельных, входящих в систему централизованного теплоснабжения обоснована расчетами плотности тепловой нагрузки котельных, эксплуатируемых теплоснабжающими организациями, и потерь на тепловых сетях.

Плотность тепловой нагрузки систем теплоснабжения оказывает влияние на рост потерь тепловой энергии. Вместе с тем, как показал анализ, потери тепловой энергии теплоснабжающими организациями не превышают рационального уровня, что связано с невысокой удельной протяженностью тепловых сетей.

Индикатором плотности тепловой нагрузки является индикатор отношения излучающей поверхности (произведения среднего диаметра трубопроводов системы теплоснабжения на их протяженность) к подключенной тепловой нагрузке, который определяет возможный уровень потерь тепловой энергии в системах теплоснабжения и позволяет определить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Для зоны высокой эффективности централизованного теплоснабжения индикатор потерь не должен превышать 100 кв.м/Гкал/час, а для зоны предельной эффективности – 200 кв./Гкал/час. Значение индикатора потерь свыше 200 кв.м/Гкал/час свидетельствует о необходимости децентрализации отопления и применении локальных источников теплоснабжения населенных пунктов

Следует отметить, что большинство котельных в городе-курорте Пятигорск, обслуживающих как население, так и организации социальной сферы, находится в зоне оптимальной эффективности централизации теплоснабжения вследствие невысокой протяженности тепловых сетей.

Часть котельных находятся в зоне предельной эффективности централизации теплоснабжения. Данный факт может быть объяснен недостаточно высокими теплоизолирующими характеристиками сетей. Отсутствие современной тепло- и гидроизоляции труб при высокой протяженности сетей заметно (от 30% до 2,5 крат) увеличивает потери тепловой энергии, что сказывается не только на качестве услуги, но и на эксплуатационных затратах, в структуре которых значительную долю составляет топливо (более 50%).

На фоне потерь тепловой энергии и необходимости обеспечения надежности теплоснабжения растут удельные расходы, в том числе - дорожающего топлива и соответственно его доля в структуре себестоимости. Таким образом, становится очевидной необходимость проведения мероприятий по улучшению теплоизолирующих характеристик сетей теплоснабжения.

Реализация таких мероприятий поможет расширить границы рациональной степени централизации теплоснабжения, обеспечит повышение качества и ресурсной эффективности производства тепловой энергии.

Удельная протяженность тепловых сетей в городе-курорте Пятигорске более чем в 2,5 раза меньше среднероссийского показателя. Низкая удельная протяженность сетей связана с наличием большого количества локальных источников теплоснабжения, обслуживающих объекты социальной сферы. Фактическая ежегодная замена составляет около 1% от общей протяженности сетей, что недостаточно для поддержания сетевого хозяйства в надлежащем состоянии.

В то же время 38% сетей, нуждающихся в замене, – это показатель, соответствующий бухгалтерскому износу сетей, то есть полностью амортизированных. При этом физический износ сетей в отличие от бухгалтерского определяется не только сроком их службы, носит явно нелинейный характер, требует для поддержания надежности соблюдения предельных межремонтных сроков. Поэтому крайне важным является замена не менее 4% сетей ежегодно, а также диагностическое выявление наиболее изношенных участков для «прицельной» замены.

Официальные данные по аварийности, отражающие только серьезные повреждения, связанные с перерывами в теплоснабжении в теплоснабжающих организациях отсутствуют. Это связано с тем, что в рамках подготовки к зиме проводятся в достаточном объеме ремонтные работы, обеспечивающие в отопительный сезон бесперебойную работу

Диагностика системы теплоснабжения города выявила неэффективную работу оборудования и сооружений теплоэнергетического хозяйства, которая определяется: высоким уровнем износа оборудования при недостаточном объеме ремонта или модернизации коммунальной инфраструктуры, ухудшением технико-экономических характеристик сооружений и оборудования, связанным с их моральным устареванием.

Низкая ресурсная эффективность характеризуется высокими удельными расходами электроэнергии на производство и доставку тепловой энергии до потребителя

Расход топлива по всем теплоснабжающим организациям, несмотря на то, что в процессе производства тепловой энергии используются устаревшие модели котлов, зачастую выработавшие свой ресурс, находится в пределах нормативных показателей

Еще одним индикатором эффективности работы коммунальной организации является удельная численность работающих в расчете на тыс. Гкал вырабатываемой тепловой энергии. Только одна теплоснабжающая организация ООО «Энергетик» (котельная «Машук») имеет рациональную численность работающих

В остальных теплоснабжающих организациях превышение составляет 1,1-2,4 раза, что свидетельствует о преобладании ручного труда, отсутствии модернизации объектов теплоснабжения, нерациональном использовании ресурсов.

Основной проблемой системы теплоснабжения города-курорта. Пятигорска, выявленной в ходе проведения оценки текущей ситуации, остается недостаточная ресурсная эффективность производства и транспортировки тепловой энергии (превышение рациональной нормы расхода электроэнергии при производстве и транспортировке тепловой энергии в 1,1-1,2 раза, 1,1-2,4 раза превышение численности основного производственного персонала).

Следовательно, первоочередной задачей для действующей системы теплоснабжения является повышение эффективности использования ресурсов за счет модернизации и замены оборудования.

Как проблему следует отметить отсутствие закольцовки теплотрасс, что даже при наличии резервных мощностей по ряду котельных не гарантирует качественное теплоснабжение всех потребителей, так как не позволяет в случае необходимости производить переключение абонентов от одного источника теплоснабжения к другому.

Как уже отмечалось, имеющийся запас производственной мощности источников теплоснабжения позволит обеспечить только вновь вводимые объекты в районах с имеющейся инфраструктурой (точечная застройка или комплексная реконструкция микрорайонов) централизованными услугами теплоснабжения.

Для объектов, вводимых на новых участках, необходимо рассматривать несколько вариантов организации системы теплоснабжения, в том числе вариант децентрализованного теплоснабжения от автономных источников, работающих на газовом топливе.

## 2.4. Система водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения в административных границах территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на период до 2030 года, утвержденной Постановлением Администрации города-курорта Пятигорска от 05.11.2014 гарантирующей организацией в сфере водоснабжения является государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал», которое в лице своего филиала Пятигорский «Водоканал» ГУП СК СКВК Пятигорский заключает договоры холодного водоснабжения и (или) единые договоры холодного водоснабжения и водоотведения с потребителями, объекты которых подключены к централизованной системе водоснабжения города-курорта Пятигорска.

Основным источником водоснабжения города является межрегиональная водопроводная система Кубанских районных водоводов (≈72% от подаваемой в сеть воды). Ограничение использования собственных водозаборов связано с наличием в водоносных горизонтах термальных минеральных вод. Очистка, подаваемой в город воды осуществляется на «Кубанских очистных сооружениях водоснабжения», которые являются межмуниципальными и обслуживаются ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Помимо водопроводной системы Кубанских районных водоводов на территории города-курорта Пятигорска располагаются еще три водозабора: «Юца»; «Скачки» и «Привольный».

Поскольку один из водозаборов принадлежит частным лицам, ГУП СК СКВК, как гарантирующая организация заключает с собственниками объекта централизованной системы холодного водоснабжения договор покупки воды, необходимой для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей.

В централизованной системе водоснабжения используется 9 насосных станций, общей установленной производственной мощностью 19 тыс. куб.м в час и 1 насосная станция, мощностью 1,2 тыс. куб.м. в час еще не введена в эксплуатацию. Также для бесперебойного и круглосуточного водоснабжения в системе (на насосных станциях) предусмотрены резервуары чистой воды, которые обеспечивают хранение регулирующего объема воды.

Установленная мощность водопровода города-курорта Пятигорска составляет – 110,5 тыс. куб.м в сутки или 516 л/человека в сутки и в целом достаточна для обеспечения водоснабжением потребителей, учитывая, что фактическая реализация воды всем потребителям в 2015 году составила 13,1 млн. куб.м. или 168 л/чел в сутки, в том числе населению – 9 млн. куб. м или 115 л/чел в сутки.

Общая протяженность сетей водопровода города-курорта Пятигорска составляет 973 км или 4,54 км/тыс. жителей. Такая высокая оснащенность сетевым хозяйством приводит к удорожанию процесса транспортировки воды до потребителя.

В общей протяженности сети водоводы составляют 7,8% от общей протяженности (76,3 км), уличная водопроводная сеть – 60,4% (587,7 км), внутриквартальная и внутридворовая сеть -  31,8% (309 км).

При этом, доля сетей, нуждающихся в замене, составляет 59,7% от общей протяженности. Этот показатель вырос на 17,7 процентных пунктов за 6 лет с момента разработки и утверждения предшествующей программы комплексного развития, мероприятия которой в сфере водоснабжения практически не были реализованы, в том числе уровень замен сохранен в размере 0,1% от общей протяженности, что не только не обеспечивает развитие всей системы, но и является угрозой экологической безопасности населения.

В то же время, ситуация с отражением реальной повреждаемости сетей также не поменялась. В форме федерального статистического наблюдения 1-водопровод за 2013-2015 годы отсутствует информация об аварийности, при том, что износ сетевого хозяйства превышает 90%, потери далеко выходят за рациональный уровень и составляют 64,6% от объема отпущенной в сеть воды и практически отсутствуют плановые замены (0,1% от общей протяженности при нормативе 4-5%).

Помимо значительного износа сетей и низкого объема ежегодной замены, высокий уровень потерь, а по факту неоплата ресурса, происходит, в том числе и по причине, что в городах-курортах, особенно в весенне-летний период приток незарегистрированного населения, проживающего на съемных квартирах, значительно возрастает, и при отсутствии приборов учета приводит к увеличению потребления воды, фактически не оплачивающейся и относящейся на потери.

Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр утвержден перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений таких показателей.

Указанные показатели характеризуют, в том числе и объекты централизованных систем водоснабжения, а также используются для оценки реализации инвестиционных мероприятий.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:

- показатели качества воды:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения (количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)).

- показатели эффективности использования ресурсов:

- процент потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м);

Информация о показателях надежности, качества и энергетической эффективности размещается ГУП СК СКВК на официальном сайте (http://www.skvk.ru) в рамках обязанности по раскрытию информации (Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»).

По результатам работы в 2015 году случаи ограничений подачи холодной воды не выявлены, при этом из 1 млн. взятых проб воды лишь 519 или 0,05% не соответствовали санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) по мутности, цветности и общим колиформным бактериям.

Количество аварий на системах холодного водоснабжения в 2015 году в целом по ГУП СК СКВК составило 1,04 единицы на км (пофилиальная информация отсутствует).

Как уже отмечалось, потери воды по филиалу ГУП СК СКВК Пятигорский составляют 64,6% от объема отпущенной в сеть воды, что в разы превышает рациональный уровень (18-20%). При этом удельный расход электрической энергии по факту 2015 года составил 0,25 кВтч/куб.м поданной в сеть воды, что учитывая высокий уровень потерь и потребность электрической энергии исключительно на транспортировку воды, нельзя назвать рациональным. Указанные показатели свидетельствуют о низкой ресурсной эффективности производства и подачи воды потребителям.

Тарифы на холодную воду в первом полугодии 2015 года были установлены ГУП СК СКВК в размере 44,05 руб./куб.м (с учетом НДС), во втором полугодии – 48,14 руб./куб.м (Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 11.12.2014 №63/2).

Основная доля расходов в общей структуре себестоимости холодного водоснабжения ГУП СК СКВК составляют расходы на электрическую энергию (16,3% от общих затрат)  и оплату труда (44,1%).

С 2016 года ГУП СК СКВК Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26.11.2015 №58/3 (в редакции постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15.12.2016 № 47/1) установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы, а также долгосрочные параметры регулирования, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в размере 51,32 руб./куб.м, 52,35 руб./куб.м. и 60,77 руб./куб.м, соответственно.

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения осуществляется на основании типового договора о подключении (Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения») и регламентируется законодательством о градостроительной деятельности, а также Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.

Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется на основании установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения или в индивидуальном порядке.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения объекта до точки подключения к объектам централизованных систем водоснабжения (ставка за протяженность сети).

Размер ставки за протяженность сети дифференцируется в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации расходов на прокладку (перекладку) сетей и налога на прибыль.

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. метров в час, размер платы за подключение устанавливается индивидуально.

Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, эксплуатируемым ГУП СК СКВК, на 2015 год установлены Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 28.10.2015 №52. На 2017 год ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) установлены едиными для всех организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Ставропольского края Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19.12.2016 №49/1.

Определение объема реализуемой воды осуществляется как с применением приборного учета (86% от общего объема реализации), так и расчетным методом с применением нормативов потребления, установленных Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 16.05.2013 №131-о/д в редакции от 14.04.2016.

В общем объеме потребления население составляет около 70%, соответственно 9% услуг потребляется бюджетофинансируемыми организациями и 21% коммерческими потребителями. Такая структура потребителей достаточно характерна для российских городов с развитой инфраструктурой в ретроспективе практически не меняется.

При наличии значительного запаса мощности централизованной системы водоснабжения основными проблемами системы водоснабжения, оказывающими наиболее существенное влияние на качество и надежность обслуживания потребителей, являются: высокий уровень потерь и утечек воды, а также низкая надежность и ресурсная эффективность системы водоснабжения.

## 2.5. Система водоотведения

Гарантирующей организацией, как в сфере водоснабжения, так и в сфере водоотведения, является ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», которое в лице своего филиала Пятигорский «Водоканал» заключает договоры водоотведения и (или) единые договоры холодного водоснабжения и водоотведения с потребителями, объекты которых подключены к централизованной системе водоотведения города-курорта Пятигорска.

Централизованной системой водоотведения обеспечено 100% объектов капитальной застройки города-курорта Пятигорск, а также 74% индивидуального жилищного фонда.

Прием стоков от объектов, не имеющих подключение к централизованной системе водоотведения, осуществляется в септики, из которых по мере заполнения откачиваются ассенизаторскими машинами и доставляются в оборудованные канализационные колодцы, в районе канализационной насосной станции в ст. Константиновская.

Установленная пропускная способность системы водоотведения в целом по городу-курорту Пятигорску составляет 95 тыс.куб.м в сутки (444 л/человека в сутки) при фактическом пропуске стоков около 148 л/человека в сутки, то есть совокупная загрузка не превышает 35%, а канализование стоков составляет 88% от объема отпущенной воды всем потребителям.

Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов, общая протяженность которых составляет 362,9 км (удельная протяженность – 1,69 км/тыс. жителей), в том числе главных коллекторов – 26,4 км (0,12 км/тыс. жит), уличных сетей канализации – 206,4 км (0,96 км/тыс. жит.), внутриквартальных сетей – 130,1 км (0,61 км/тыс. жит.).

О высоком уровне износа свидетельствует тот факт, что 119 км коллекторов или 33% от общей протяженности нуждаются в замене, в том числе главные коллекторы – 9 км (34%); уличные сети канализации – 83 км (40%) и внутриквартальные сети – 27 км (21%).

Часть собранных в городскую сеть водоотведения сточных вод далее поступает непосредственно в межгородской канализационный коллектор, протяженностью 64,8 км, откуда самотеком попадает на Главную насосную станцию (ГНС), расположенную на окраине Пятигорска. В настоящее время ведется строительство второй нитки междугороднего канализационного коллектора.

Стоки от поселка Энергетик, станицы Константиновской и части Пятигорска поступают на Канализационную насосную станцию (КНС), расположенную в 5 км ниже Пятигорска от которой также перекачиваются на ГНС и далее в полном объеме поступают на межпоселенческие Кавминводские очистные сооружения канализации, проектная мощность которых составляет 170 тыс.куб. м/сутки.

По информации из открытых источников комплекс очистных сооружений обеспечивает механическую, полную биологическую очистку и доочистку всех поступающих сточных вод с эффективностью очистки по БПКп – 98%, по взвешенным веществам – 98%.

В сооружениях механической очистки стоки проходят через горизонтальные песколовки, после которых пульпа подается в песковые бункеры. Затем обезвоженный песок вывозится на площадки складирования.

Очищенные от минеральных примесей стоки поступают на первичные радиальные отстойники. Сырой осадок образовавшийся в результате отстаивания откачивается из отстойников насосами установленными в насосной станции сырого осадка. В ней установлены насосы для откачки осадка и плавающих веществ, и насосы для опорожнения отстойников.

Осадок перекачивается в 4 резервуара сырого и смешанного осадка объемом по 160 куб.м, для дальнейшей обработки в цехе механического обезвоживания осадка.

Пройдя механическую очистку, осветленная вода поступает на сооружения биологической очистки.

Сточная вода равномерно распределяется по трем аэротенкам-смесителям, где происходит её смешивание с активным илом. Для обеспечения жизнедеятельности активного ила, а также для его постоянного перемешивания со сточными водами в аэротенки подается сжатый воздух и при помощи специальных трубчатых аэраторов равномерно распределяется по их поверхности. Активный ил – это сложная экологическая система различных микроорганизмов, способных в присутствии кислорода окислять органические вещества. Видовой состав активного ила (биомассы) включает в себя бактерии, простейшие, микроскопические грибы (актиномицеты), амебы, инфузории, коловратки, черви (нематоды) и т. д. В результате жизнедеятельности микроорганизмов активного ила происходит переработка сложных органических загрязнений до более простых химических соединений, не наносящих вред окружающей среде.

После аэротенков иловая смесь поступает на вторичные радиальные отстойники, где происходит её разделение: биологически очищенная сточная вода поступает далее на сооружения доочистки, активный ил частично возвращается в аэротенки а избыток откачивается на сооружения по обработке осадка для обезвоживания.

Доочистка сточных вод осуществляется вначале на барабанных сетках, где происходит удаление плавающих веществ и крупных примесей, а затем происходит окончательная очистка сточных вод на контактных осветлителях, после которых вода поступает в аэрируемый канал. В аэрируемом канале происходит насыщение сточных вод кислородом до 4 мг/л.

Обеззараживание сточных вод осуществляется при помощи жидкого хлора. Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется в реку Подкумок.

В настоящее время ведется строительство станции «Обеззараживания сточных вод посредством ультрафиолетового облучения», введение которой в эксплуатацию позволит обеспечить экологическую и промышленную безопасность особо охраняемого курортного региона Кавказских Минеральных Вод, поскольку позволит вывести из эксплуатации хлораторную, являющуюся химически-опасным объектом.

Удаление воды из осадка, оставшегося после очистки сточных вод, производится в цехе механического обезвоживания осадка. Осадок поступает в 4 резервуара, сырого и смешанного осадков, откуда подается в цех. Обезвоживание осуществляется на высокоскоростных декантерах фирмы GEA Westfalia Separator, которые в рамках модернизации очистных сооружений были введены вместо иловой площади  со сроком хранения в три года, куда ранее отправляли сырой осадок для просушки. Объем осадков, вышедших из цеха, в 7 раз меньше и позволяет существенно сократить площади хранения сырого осадка. Так, если ранее на площадку закачивалось 6,300 кубометров сырого осадка, то его выгрузка производилась через три года. Новое оборудование, которое установлено в цехе производит обработку указанного количества за 1 месяц.

В производственной технологической химико-бактериологической лаборатории ведется постоянный контроль за качеством очистки стоков. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) № РОСС RU.0001.518710 выдан Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии. Аттестат выдан на основании программы проведения измерений качества сточных и (или) дренажных вод, сбрасываемых в р. Подкумок, согласован с Кубанским бассейновым водным управлением. Сведения о качестве сточных вод ежемесячно направляются в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) по СК в городе-курорте Пятигорске, в филиал ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»-«ЦЛАТИ по Кавказским Минеральным Водам».

В соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели качества очистки сточных вод:

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (в процентах);

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (в процентах);

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)).

- показатели энергетической эффективности:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых и очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

Значения фактических показателей надежности, качества и энергетической эффективности размещается ГУП СК СКВК на официальном сайте (http://www.skvk.ru) в рамках обязанности по раскрытию информации (Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»).

По результатам работы в 2015 году доля проб сточных вод, не соответствующих установленным параметрам составила 7,8%, в том числе:

| Взвешенные вещества | 4,47% |
| --- | --- |
| БПК5 | 13,65% |
| Аммоний-ион | 13,69% |
| Нитрит-анион | 7,58% |
| Фосфаты (по Р) | 10,51% |
| Нефтепродукты | 6,39% |
| Микробиология | 0,95% |

Аварийность на напорных канализационных коллекторах по факту 2015 года составила 8,65 единиц на километр, на самотечных – 8,64 единиц на километр. Основные аварийные ситуации на сетях канализации возникают из-за подпоров и засоров сетей, связанные с запесочиванием и засорением трубопроводов.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки стоков по факту 2015 года составил 0,33 кВтч/куб.м., что соответствует рациональным значениям.

Тарифы на водоотведение во втором полугодии 2015 года были установлены ГУП СК СКВК в размере 25,09 руб./куб.м (с учетом НДС).

С 2016 года ГУП СК СКВК Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26.11.2015 №58/3 (в редакции постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15.12.2016 № 47/1) установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 годы, а также долгосрочные параметры регулирования, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в размере 26,09 руб./куб.м, 27,22 руб./куб.м. и 28,37 руб./куб.м, соответственно.

Проблемы системы водоотведения имеют последствия, далеко выходящие за пределы отрасли. В первую очередь это относится к очистке сточных вод, которая, несмотря на наличие КОС, не удовлетворяет нормативным требованиям и существенно влияет на здоровье и продолжительность жизни населения. В экстенсивном наращивании мощностей системы водоотведения для города нет необходимости. На ближайшую перспективу целесообразно провести замену сетевого хозяйства системы водоотведения.

## 2.6. Система обращения с твердыми коммунальными отходами

Несмотря на то, что в соответствии с требованием законодательства Программа затрагивает лишь три стадии обращения с коммунальными отходами: утилизация, обезвреживание и захоронение, оценка текущей ситуации будет проводиться комплексно в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО).

Обезвреживанием твердых коммунальных отходов на территории города-курорта Пятигорска занимается открытое акционерное общество «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (ОАО «ПТЭК»).

ОАО «ПТЭК» было создано без ограничения срока действия в форме преобразования муниципального унитарного предприятия города-курорта Пятигорска Ставропольского края «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», зарегистрированного распоряжением Администрации города-курорта Пятигорска №177-Р от 04.02.1994 года, зарегистрированного Инспекцией ФНС России по городу-курорту Пятигорску (после 1 июля 2002 года) за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022601636232 от 30 декабря 2002 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорск, Решением Думы города-курорта Пятигорска от 26 ноября 2009 года №120-48 ГД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образовании города-курорта Пятигорска на 2010 год» и на основании Постановления Администрации города-курорта Пятигорска Ставропольского края от 13 декабря 2010 года №5540. Форма собственности - муниципальная.

ОАО «ПТЭК» осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 02600092 от 09.01.2013 выданной на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности. Несмотря на то, что вышеуказанная лицензия выдана бессрочно, в связи с изменением законодательства (с 01.01.2015 вступила в силу новая редакция п. 30 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – ФЗ № 99-ФЗ) срок действия лицензии ограничен. Так, в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 №485-ФЗ, лицензии, выданные до 01.07.2015, сохраняют свое действие до 01.01.2019. Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности утверждено Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 №1062 «Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности» (далее – ПП № 1062).

Изменение законодательства повлияло на необходимость лицензирования также деятельности по сбору и транспортированию отходов I-IV классов опасности. До этого момента лицензию нужно было получать на деятельность по обезвреживанию и размещению таких отходов, сбор и транспортирование не лицензировались.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об отходах производства и потребления» (далее Закон № 89-ФЗ) до 01.01.2019 года должна заработать новая модель регулирования отрасли обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, направленная на создание условий для развития отрасли, структурирования рынка и привлечения частных инвестиций.

Так, например, согласно пункту 1 статьи 24.6 Закона № 89-ФЗ сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 22.09.2016 №408-п была утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ставропольском крае которая размещена на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Указанным нормативным правовым актом ОАО «ПТЭК» включен в схему обращения с отходами на территории Ставропольского края, как оператор, занимающийся обезвреживанием ТКО с рекомендациями проведения реконструкции ОАО «ПТЭК» с целью уменьшения воздействия на окружающую среду.

Согласно действующему законодательству ОАО «ПТЭК» является оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и его деятельность по обезвреживанию твердых коммунальных отходов является регулируемой. В то же время, региональный оператор по обращению с ТКО на территории Ставропольского края в настоящее время еще не определен, следовательно, не заключен договор на обезвреживание с ОАО «ПТЭК» с определением стоимости услуг ОАО «ПТЭК» и объемов поступаемых отходов. До выбора регионального оператора действует существующая система договорных отношений с потребителями.

Уставом Ставропольского края, принятым Государственной Думой Ставропольского края 29.09.1994 часть территории Ставропольского края, занимаемую курортами Кавказских Минеральных Вод в границах округа санитарной охраны курортов, наделена статусом особо охраняемого эколого-курортного региона, имеющего федеральное значение. Отношения на территории КМВ регулируются также Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федеральным законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения». Муниципальные образования расположены в единых природно-климатических условиях, имеют общую транспортную и инженерную инфраструктуру, специализируются на предоставлении санаторно-курортных услуг, имеют схожие проблемы в области экономики, экологии и благоустройства.

Указом Президента и Постановлением Правительства Российской Федерации муниципальные образования Ставропольского края - город Георгиевск и Георгиевский район, город Минеральные Воды и Минераловодский район, Предгорный район, город Железноводск, город-курорт Пятигорск, город Ессентуки, город Кисловодск, город Лермонтов включены в единый природно-хозяйственный комплекс - Кавказские Минеральные Воды.

Одной из основных причин, влияющих на качество природных лечебных ресурсов и курортно-рекреационных факторов, является загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления. Проблема отходов производства и потребления является комплексной, охватывает все области народного хозяйства и жизнедеятельности населения. Для решения данной проблемы необходимы единый подход и программно-целевые методы решения, координация действий всех уровней власти - федеральных, краевых и муниципальных, а так же бизнеса, общественных организаций и населения.

Существующая система обращения с отходами в городе-курорте Пятигорске основана на разрозненной деятельности отдельных организаций.

Отсутствие системы раздельного сбора отходов их организованной сортировки, обезвреживания и переработки приводит к тому, что некоторая часть отходов поступает на несанкционированные свалки, что в свою очередь наносит непоправимый вред экологии региона и сохранению природных лечебных ресурсов КМВ. При этом следует отметить, что около 30% твердых коммунальных отходов КМВ и 10% от объема ТКО Ставропольского края образуется на территории города-курорта Пятигорск.

Как уже отмечалось, ОАО «ПТЭК» является оператором в сфере обращения отходов, единственной организацией на территории КМВ, осуществляющей термическое обезвреживание ТКО. При этом выход шлакозолы составляет 20-25% от количества обезвреженных коммунальных отходов, которые вывозятся на полигоны.

Производительность организации по твердым коммунальным отходам около 150 тысяч тонн в год. Фактическая загрузка в последние годы значительно сократилась до 65 тысяч тонн в год в связи с изменившейся системой транспортировки отходов и финансирования текущих затрат на обезвреживание ТКО. Основной объем отходов на ОАО «ПТЭК» поступает из города-курорта Пятигорск (56%), Лермонтов (40%) и Ессентуки (4%).

Наличие в регионе КМВ недогруженных мощностей по термической переработке отходов и одновременное поддержание традиционного способа обезвреживания ТКО - на свалках увеличивает суммарные бюджетные расходы, инициирует перекрестное финансирование и вызывает искусственный дефицит финансовых ресурсов.

- Перспективы развития города-курорта Пятигорска и прогноз спроса на коммунальные ресурсы в 2017-2030 годах

Город-курорт Пятигорск с 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа, который в свою очередь был выделен из состава Южного федерального округа Указом Президента России от 19 января 2010 года.

Оценка социально-экономических показателей города и прогноз их динамики на период выполнения Программы необходимы для определения целей и приоритетов развития коммунального сектора, а также для оценки инвестиционных возможностей и доступности услуг для населения.

Поскольку, инвестиционные возможности коммунального хозяйства включают в себя собственные инвестиции организаций, источниками которых являются инвестиционная составляющая тарифов и плата за подключение (присоединение), бюджетные инвестиции, а также привлеченные, в том числе кредитные ресурсы, для оценки потребностей и инвестиционных возможностей коммунального сектора города-курорта Пятигорск на период выполнения Программы необходимо:

- спрогнозировать изменение численности населения города;

- оценить возможность изменения платы граждан за коммунальные услуги;

- оценить сложившуюся долю расходов бюджета, направляемую на инвестиции в коммунальный сектор;

- определить динамику ввода объектов капитального строительства, как в части жилищного фонда, так и прочих объектов промышленного и социального назначения;

- выполнить прогноз спроса на коммунальные ресурсы;

- на основе прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы сформировать программы инвестиционных проектов по каждой коммунальной системе и рассчитать прогнозные значения инвестиционных показателей.

## 3.1. Демографическая ситуация

По состоянию на 2016 год в городе-курорте Пятигорске проживает 214,1 тысячи человек, что составляет 4,5% от общей численности городского населения СКФО (4 772,2 тыс. человек) и 13,1% от общей численности городского населения Ставропольского края (1 632,1 тыс. человек).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2030 года, утвержденным Распоряжением Правительства Ставропольского края от 23.09.2015 №293-рп (базовый вариант) рост численности населения Ставропольского края составит к 2020 году не менее 0,3% к базовому 2015 году, а к 2030 году – не менее 1% к аналогичному периоду.

Численность населения города-курорта Пятигорска также имеет тенденцию к увеличению (в конце 2003 года численность населения составляла 204,2 тысяч человек). Средний прирост за эти годы составляет 0,43% в год и определяется превышением притока мигрантов над естественной убылью.

С большой вероятностью можно предполагать, что в ближайшие годы миграция в город сохранится, при этом естественная убыль населения имеет тенденцию к снижению при росте рождаемости.

В то же время, в последние три года численность населения стабилизировалась, что не могло не отразиться на прогнозе изменения численности населения до 2030 года, в части снижения планируемого показателя ежегодного роста численности населения до 0,34%.

В результате прогнозных расчетов численность населения города-курорта Пятигорска к концу 2020 года составит не менее 217,6 тысяч человек, к 2030 году - 225,1 тысяч человек, аналогичные прогнозные показатели были использованы при разработке схемы водоснабжения и водоотведения, а также схемы теплоснабжения.

## 3.2. Платежи граждан за коммунальные услуги, доступность коммунальных услуг для населения

Федеральным законом от 28.12.2013 №417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» введен механизм ограничения повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Во исполнение указанного Закона принято постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», которое устанавливает принципы, порядок формирования и последующего применения индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на долгосрочный период.

С 2016 года произошли изменения в регулировании коммунальной сферы, в частности, изменился подход к ограничению роста платежей граждан с установления предельных индексов роста тарифов на коммунальные услуги на регулирование исключительно размера платы граждан за коммунальные услуги.

Таким образом, введенный механизм ограничения повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги направлен на долгосрочное ограничение темпов изменения платы граждан за коммунальные услуги и должен гарантировать гражданам умеренный прирост этой платы с учетом региональных особенностей.

В то же время, для обеспечения надежности и качества коммунальные ресурсов, используемых для предоставления коммунальных услуг, платежи граждан должны обеспечивать соблюдение баланса интересов производителей и потребителей товаров и услуг в коммунальной сфере, с одной стороны, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей, с другой стороны, эффективное функционирование организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования.

Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 №718-р были утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2014 год, а также индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2015-2018 год, которые для Ставропольского края составили.

| 2014 | 4,4 | 2,2 |
| --- | --- | --- |
| 2015 - 2018 |  | 2,2 |

- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на год, предшествующий g-му году, на который рассчитываются индексы по субъектам Российской Федерации (по итогам 9 месяцев) (%);

- понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год долгосрочного периода, определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2014 №2222-р были утверждены новые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015 год для Ставропольского края:

| Средний индекс по Ставропольскому краю | Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям |
| --- | --- |
| год | период | значение | год | период | значение |
| 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 | 2015 | с 1 января по 30 июня | 0 |
|  |  |  |  | с 1 июля по 31 декабря | 4,3 |
|  | с 1 июля по 31 декабря | 8,7 | 2016 - 2018 | с 1 января по 30 июня | 0 |
|  |  |  |  | с 1 июля по 31 декабря | 2,2 |

Распоряжением Правительства РФ от 28.10.2015 №2182-р на 2016 год были утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, в том числе для Ставропольского края во втором полугодии индекс составил 4,2%.

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.11.2015 №657 «Об утверждении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на 2016 год» с 01 июля 2016 года прирост размера платы граждан за коммунальные услуги по городу – курорту Пятигорск – установлен в размере 5,4% (к декабрю 2015 года).

Расчет предельного индекса по городу-курорту Пятигорск был выполнен для потребителей, проживающих в домах с централизованным отоплением, со следующим набором коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление и электроснабжение.

Прогнозные тарифы:

- на питьевую воду — 51,32 руб./куб. м (темп роста - 106,6%);

- на водоотведение - 26,09 руб./куб. м (темп роста — 104%);

- на тепловую энергию — 1 984,16 руб./Гкал (темп роста - 104,7%);

- на электрическую энергию - 2,91 руб./кВт.ч (темп роста – 107%);

- прогнозная расчетная стоимость тепловой энергии на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения - 126,99 руб./куб. м (темп роста - 104,7%).

Нормативы потребления коммунальных услуг:

- по холодному водоснабжению — 9,1 куб. м на 1 человека в месяц;

- по водоотведению — 9,1 куб. м на 1 человека в месяц;

- по горячему водоснабжению — 3,4 куб. м на 1 человека в месяц;

- по отоплению — 0,015 Гкал на 1 кв. м в месяц;

- по электроснабжению — 80,4 кВт.ч на 1 человека в месяц.

Учитывая вышесказанное, платеж одиноко проживающего гражданина (норматив площади 33 кв.м.) за ЖКУ составит 3087,56 рублей в месяц, в том числе коммунальные услуги - 2352,32 рублей в месяц.

Исходя из того, что среднедушевые денежные доходы населения города-курорта Пятигорск в среднем за 9 месяцев 2016 года составили 21 640,9 рублей на человека (величина прожиточного минимума в 3 квартале 2013 года – 8 161 рублей) доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе составили 14,3%, в том числе коммунальные платежи – 10,9%.

Поскольку рост тарифов на коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством происходит с июля соответствующего года, платежи 2016 года и, соответственно, доля расходов на ЖКУ сохранится в указанном выше размере в течение первого полугодия 2017 года.

Распоряжением Правительства РФ от 19.11.2016 №2464-р на 2017 год также были утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ставропольскому краю в размере 3,7%.

На 2017 год прирост размера платы граждан за коммунальные услуги по городу-курорту Пятигорску установлен в размере 5,8% (Постановление Губернатора Ставропольского края от 05.12.2016 №646 «Об утверждении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на 2017 год»).

Расчет предельного индекса на 2017 год по городу-курорту Пятигорск выполнен для потребителей, проживающих в домах с централизованным отоплением, со следующим набором коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение и газоснабжение.

Прогнозные тарифы:

- на питьевую воду — 52,09 руб./куб. м (темп роста - 101,5%);

- на водоотведение - 26,48 руб./куб. м (темп роста — 101,5%);

- на тепловую энергию — 2145,05 руб./Гкал (темп роста - 108,1%);

- на электрическую энергию – 4,36 руб./кВт.ч (темп роста – 104,8%);

- прогнозная расчетная стоимость тепловой энергии на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения - 137,28 руб./куб. м (темп роста - 108,1%);

- розничная цена на природный газ - 5,61 руб./куб. м (темп роста - 104,1 процента).

Нормативы потребления коммунальных услуг:

- по холодному водоснабжению — 7,6 куб. м на 1 человека в месяц;

- по водоотведению — 7,6 куб. м на 1 человека в месяц;

- по горячему водоснабжению — 3,2 куб. м на 1 человека в месяц;

- по отоплению — 0,015 Гкал на 1 кв. м в месяц;

- по электроснабжению — 43,9 кВт.ч на 1 человека в месяц;

- по газоснабжению для приготовления пищи - 10 куб. м на 1 человека в месяц.

Следовательно, платеж одиноко проживающего гражданина (норматив площади 33 кв.м.) за ЖКУ во второй половине 2017 года составит 3 117,60 рублей в месяц, в том числе коммунальные услуги – 2 345,73 рублей в месяц.

Снижение платежа за коммунальные услуги происходит в результате снижения нормативов потребления коммунальных услуг.

Исходя из того, что среднедушевые денежные доходы населения города-курорта Пятигорск помесячно изменяются не более чем на 2-3% для расчета доли расходов на ЖКУ в совокупном доходе во втором полугодии 2017 года используется значение среднемесячных доходов 2016 года, следовательно в целом доля расходов на ЖКУ составит 14,4%, в том числе коммунальные платежи – 10,8%.

Коммунальные услуги как жизненно важные должны быть доступны для потребителей. Поэтому наряду с государственным регулированием тарифов, ограничением платы граждан за коммунальные услуги и контролем за величиной затрат ресурсоснабжающих организаций реализуются меры социальной адресной поддержки нуждающихся граждан и семей.

Вне зависимости от величины изменения платежа за коммунальные услуги, при наличии законодательно установленных оснований (превышения максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи), органы социальной защиты по месту жительства граждан предоставляют адресные социальные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Субсидии на оплату ЖКУ предоставляются гражданам в соответствии с Правилами предоставлений субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» при условии, что у потребителей отсутствует задолженность по их оплате.

В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 27.07.2015 №324-п «Об установлении краевого стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи» со 02.08.2015 краевой стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи равен 22%.

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики около 18% населения города-курорта Пятигорска получают субсидии на оплату ЖКУ. С 2014 года помимо граждан, получающих субсидии, в статистике учитываются все население, получающее социальную поддержку по оплате ЖКУ.

Следует отметить, что доля населения, реально претендующего на субсидии, является одним из значимых социальных последствий реализации любых изменений тарифной политики в сфере ЖКХ, к которым относится реализация инвестиционных проектов. Существенный рост затрат на предоставление субсидий может заметно дестабилизировать бюджетный процесс муниципального образования.

## 3.3. Потенциал консолидированного бюджета города-курорта Пятигорска

Доходная часть бюджета города-курорта Пятигорска составляет в расчете на 1 человека по факту 2015 года 16,2 тыс. рублей, ожидаемая доходная часть бюджета на 2016 год, с учетом корректировок от 29.12.2016 (Решение Думы от 29.12.2016 № 47 – 6 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2016 год») составляет 17,39 тыс. рублей на жителя, вместо планируемых на 2016 год 14,36 тыс. рублей в расчете на жителя.

Бюджет принимается с дефицитом, при этом за последние 3 года собственные доходы (налог на доходы физических лиц и доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности) составляют лишь около 40%, остальные средства – краевые и федеральные трансферты.

Разработанный проект городского бюджета на 2017 год предусматривает доходную часть бюджета в размере 14,52 тыс. рублей в расчете на жителя, при сохранении дефицитности бюджета в размере 4,4%.

Бюджетные расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общих бюджетных расходах составляют 11-14% по годам. В среднем по регионам России на финансирование ЖКХ направляется 20-25% бюджета, что обеспечивает 2/3 потребности в этих средствах. В то же время в экономически развитых регионах даже 10% бюджета, направляемых на ЖКХ, покрывает 85-90% потребности в бюджетном финансировании. То есть показатель «доля бюджетных средств, выделяемых на ЖКХ» не дает полного представления о финансировании отрасли.

При планировании финансовых потоков для определения рационального соотношения различных источников финансирования и бюджетной поддержки ЖКХ более корректным является показатель, характеризующий бюджетную обеспеченность ЖКХ в расчете на жителя в год, который в 2015 для города-курорта Пятигорска составил 2,19 тыс. руб. на человека в год и практически соответствует среднероссийскому показателю за аналогичный период - 2,2 тыс. рублей на человека в год. При это доля расходов на инвестиции в коммунальный сектор не превышают 14% расходов на ЖКХ и в абсолютных значениях составляют по факту 2015 года 0,31 тыс. рублей на жителя в год, ожидаемые показатели 2016 года – 0,29 тыс. рублей на человека.

Поскольку ключевыми задачами на 2017 год в части бюджетного процесса становятся обеспечение сбалансированности городского бюджета, адаптация расходов к новым экономическим условиям при необходимости сохранения уровня принятых социальных обязательств и снижение долговой нагрузки в плановом периоде (источник: http://pyatigorsk.org/10055), планирование бюджетного финансирования в рамках настоящей Программы основано на сохранении ожидаемого по итогам 2016 года значения удельных бюджетных расходов на инвестиции в ЖКХ, рост которых будет связан и планируемым изменением численности населения.

Сокращение бюджетной поддержки Программы потребует от ресурсоснабжающих организаций дополнительных финансовых средств, на реализацию инвестиционных мероприятий, то есть увеличению инвестиционной составляющей тарифов. А это в свою очередь приведет к увеличению финансовой нагрузки на потребителей и снижению доступности коммунальных услуг.

## 3.4. Градостроительные характеристики города-курорта Пятигорска. Прогноз ввода объектов капитального строительства

Решением Думы города-курорта Пятигорска от 12.11.2014 № 35-47-рд были утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования, которые регламентируют деятельность по проведению градостроительного зонирования территории города – курорта Пятигорск, в рамках которого устанавливаются регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в различных территориальных зонах.

3.4.1. Жилищный фонд

Общее число многоквартирных домов, расположенных на территории города составляет 2073 единицы, общей полезной площадью 2196,7 тыс. кв.м, в том числе жилая площадь 2071,4 тыс. кв.м.. Из общего количества жилых домов - дома блокированной застройки 1006 единиц, общей площадью зданий 149,5тыс. кв.м.

Одним из основных факторов, влияющих на комфортность проживания, является уровень благоустройства МКД, который по городу – курорту Пятигорск выше аналогичных показателей городских поселений в среднем по России. Высокий уровень обеспеченности коммунальными услугами потребителей города связан с тем фактором, что более 60% жилищного фонда построено после 1970 года.

До 2015 года в городе ежегодно вводилось около 0,4-0,5 кв.м жилья на человека. При этом доля индивидуальных жилых домов, возводимых за счет средств населения, за последние три года составляла около 30%.

Следует отметить, что существующая жилищная застройка города-курорта Пятигорска с точки зрения состояния коммунальных систем имеет ряд серьезных проблем, связанных с недостаточными темпами ввода и низкой долей обновления (комплексного капитального ремонта и сноса) жилищного фонда, которые:

- не позволяют увеличить охват населения коммунальными услугами,

- тормозят приведение к рациональному уровню удельного потребления услуг, снижению потерь и утечек во внутридомовом инженерном оборудовании;

- сдерживают повышение ресурсной эффективности, надежности обслуживания и комфортности проживания.

3.4.2. Объекты социальной инфраструктуры и коммерческие объекты

Социальная инфраструктура города – курорта Пятигорск представлена объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта, розничной торговли и общественного питания, а также объектами жилищно-коммунального хозяйства.

В 2016 году на территории муниципального образования осуществляли образовательную деятельность 98 образовательных организации, в которых обучается и воспитывается порядка 54 тыс. человек.

Медицинские услуги потребителям города-курорта Пятигорска оказываются 14-тью государственными учреждениями здравоохранения, в состав которых входят 9 больниц и диспансеров, 3 амбулаторно-поликлинических учреждения, один фельдшерский пункт в составе поликлиники, одна станция скорой помощи и один родильный дом. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 182 посещений в смену в расчете на 10 тыс. жителей.

Ряд организаций, наряду с медицинскими услугами, осуществляют организацию отдыха и оздоровления. Так в состав санаторно-курортного комплекса города-курорта Пятигорска включены 19 санаторно-курортных учреждений и одна бальнеогрязелечебница, рассчитанные на 5552 койко-мест размещения.

Также в городе-курорте Пятигорске осуществляют свою деятельность 244 спортивных сооружения с общей численностью занимающихся около 40 тыс.человек и учреждения культуры -  театр, музеи, библиотеки, кинотеатры и др.

Торговля и общественное питание представлено в городе-курорте Пятигорск обширной сетью предприятий розничной торговли порядка 2 тысяч единиц, общественного питания - около 400 и 6-тью рынками как специализированными, так и универсальными.

3.4.3. Промышленность

Промышленность Пятигорска ориентирована главным образом на обслуживание потребностей курорта (предприятия пищевой промышленности: мясной, молокозавод, хлебозавод, хладокомбинат). Уникальное географическое расположение города вблизи многочисленных источников минеральных вод предопределило развитие предприятий по розливу минеральной воды.

Лёгкая промышленность: представлена множеством мелких цехов и небольших фабрик по пошиву одежды и самых разнообразных изделий ткацкого производства. Особое место в лёгкой промышленности Пятигорска занимает обработка кожи и меха и пошив верхней меховой одежды.

В 2016 году в городе действовали 5,3 тысяч юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, а также почти 9 тысяч предпринимателей, без образования юридического лица. Из 27 крупных и средних промышленных предприятий основную долю (около 55%) занимают обрабатывающие производства.

Генеральным планом города-курорта Пятигорска предусмотрено восемь элементов территориального деления города – районы Центральный, Краснослободской, Новопятигорский, Горячеводский, пос. Свободы, пос. Нижнеподкумский, пос. Средний Подкумок, ст-ца Константиновская.

Генеральным планом города предусмотрена стратегия комплексной застройки жилых групп и микрорайонов на свободных и реконструируемых территориях, с целью сохранения целостного восприятия силуэта города.

Прогнозный объем ввода объектов капитального строительства основан на данных Генерального плана города и скорректирован с учетом фактической ситуации на начало 2016 года Управлением архитектуры и строительства Администрации города-курорта Пятигорска, в том числе по микрорайонам города.

В части жилищного строительства осваиваемые территории предполагается застраивать не только многоэтажными благоустроенными жилыми домами, но и малоэтажными отдельно стоящими индивидуальными жилыми домами.

Таблица 1 Прогноз ввода жилищного фонда в городе-курорте Пятигорск на период реализации Программы

| Наименование района | Характеристика вводимого жилищного фонда | Объем ввода общей жилой площади по годам, тыс. кв.м (прогноз) | Итого за 2017-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |  |
| Центральный район | МКД | 12,00 | 48,50 | 11,00 | 45,30 | 133,10 | 249,90 |
|  | индивидуальное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего | 12,00 | 48,50 | 11,00 | 45,30 | 133,10 | 249,90 |
| микрорайон Белая Ромашка | МКД | 16,80 | 10,90 | 0,00 | 22,50 | 30,00 | 80,20 |
|  | индивидуальное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего | 16,80 | 10,90 | 0,00 | 22,50 | 30,00 | 80,20 |
| микрорайон "Западный" | МКД | 22,80 | 22,60 | 20,80 | 47,50 | 180,90 | 294,60 |
|  | индивидуальное | 9,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 29,88 | 52,88 |
|  | всего | 31,80 | 28,60 | 24,80 | 51,50 | 210,78 | 347,48 |
| Поселок Горячеводский | МКД | 8,00 | 7,50 | 18,20 | 8,00 | 28,00 | 69,70 |
|  | индивидуальное | 7,50 | 11,70 | 4,70 | 8,30 | 53,32 | 85,52 |
|  | всего | 15,50 | 19,20 | 22,90 | 16,30 | 81,32 | 155,22 |
| Район Новопятигор- ский | МКД | 24,70 | 14,00 | 20,80 | 15,30 | 80,50 | 155,30 |
|  | индивидуальное | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 8,70 | 54,43 | 70,33 |
|  | всего | 24,70 | 21,20 | 20,80 | 24,00 | 134,93 | 225,63 |
| микрорайон Бештау | МКД | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 |
|  | индивидуальное | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 18,90 | 25,90 |
|  | всего | 11,90 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 18,90 | 36,80 |
| микрорайон Энергетик | МКД | 17,30 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 34,70 |
|  | индивидуальное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего | 17,30 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 34,70 |
| Село Золотушка | МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | индивидуальное | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 29,10 | 51,10 |
|  | всего | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 29,10 | 51,10 |
| Поселок Свободы | МКД | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 12,00 | 38,00 |
|  | индивидуальное | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 18,10 | 32,10 |
|  | всего | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 30,10 | 70,10 |
| Поселок Средний Подкумок | МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | индивидуальное | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 12,00 | 24,50 |
|  | всего | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 12,00 | 24,50 |
| В целом по городу Пятигорску | ИТОГО, в т.ч. | 148,00 | 149,90 | 116,90 | 180,60 | 680,23 | 1 275,63 |
|  | МКД | 118,50 | 110,50 | 95,20 | 144,60 | 464,50 | 933,30 |
|  | индивидуальное | 29,50 | 39,40 | 21,70 | 36,00 | 215,73 | 342,33 |

В то же время следует отметить, что указанные объемы ввода жилищного фонда не позволят достичь целевых индикаторов, предусмотренных Генеральным планом города, а именно – увеличение объемов строительства и ежегодного ввода в эксплуатацию жилья с достижением показателя 1 кв.м. на человека в год к 2020 году и повышение комфортности проживания граждан за счет увеличения показателя жилищной обеспеченности (числа квадратных метров, приходящихся на одного жителя) до 25 кв.м на человека к 2025 году; до 30 кв.м на человека – к 2030 году.

Это связано с тем, что многоквартирные дома, в основном, являются коммерческими и их строительство осуществляется за счет средств застройщиков и (или) инвесторов, следовательно, орган местного самоуправления не имеет возможности влиять на темпы строительства и сроки сдачи жилых домов в эксплуатацию, это в полной мере относится и к индивидуальной застройке.

Основные проблемы обеспечения перспективной застройки коммунальными услугами связаны с выбором схем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (централизованные или локальные), поскольку значительная часть вводимого жилищного фонда города-курорта Пятигорска является индивидуальным и для собственников имеет значение размер платы за подключение (присоединение), а также эксплуатационные расходы (тарифы на коммунальные ресурсы).

Комплексная жилая застройка территорий города, в частности микрорайона «Западный», накладывает определенные требования по обеспечению жителей социальной инфраструктурой (школы, поликлиники, детские сады, общественно-торговые и культурно-развлекательные центры, магазины и т.д.). Указанные объекты капитального строительства вводятся синхронизировано с заселением микрорайонов.

Учитывая уникальные курортно-рекреационные ресурсы города-курорта Пятигорск, а также возросшую значимость для жителей России курортов Кавказских Минеральных Вод, Генеральным планом города предусмотрено развитие санаторно-курортного и туристического комплексов.

Так, до 2019 года планируется построить туристско-рекреационный комплекс «Новопятигорское озеро», включающий всесезонный аквапарк, рекреационную зону с созданием тематического парка и спортивно-развлекательной структуры, создать терапевтический дендрарий с применением фитоаэроионизации территории на северном склоне горы Машук.

До 2022 года предусмотрено строительство туристическо-оздоровительного комплекса «Сана» в северной части города-курорта Пятигорск на западном склоне г. Машук.

До 2030 года планируется ввести комплекс санаториев на юго-восточном склоне горы Машук.

Еще одним направлением развития, связанным с образованием Северо-Кавказского федерального округа и ростом экономической активности является обеспечение инфраструктурой для деловых целей (конференции, выставки, форумы и т.д.). С этой целью в северной части города  планируется строительство Многофункционального выставочного комплекса «Пятигорск-ЭКСПО», включающего гостиницу, номерной фонд емкостью около 200 единиц; выставочный павильон общей площадью около 20 тыс. кв.м; зал, вместимостью до 3,5 тыс. человек.

Таблица 2 Прогноз ввода общественных зданий в городе-курорте Пятигорск на период реализации Программы

| Характеристика вводимого объекта | Объем ввода общественных зданий, кв.м. |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 | ИТОГО 2017-2030 |
| Микрорайон "Западный" |  |  |  |  |  | 62 337 |
| детский сад-ясли | 14 606 |  |  |  |  | 14 606 |
| школа | 16 559 |  |  |  |  | 16 559 |
| общественно-торговый центр |  |  | 21 083 |  |  | 21 083 |
| культурно-развлекательный центр |  |  |  | 7 800 |  | 7 800 |
| центр обслуживания жилого района |  | 2 017 |  |  |  | 2 017 |
| магазин непродовольственных товаров |  | 74 |  |  |  | 74 |
| кафе |  |  |  |  | 198 | 198 |
| Многофункциональный выставочный комплекс «Пятигорск-ЭКСПО» |  |  |  |  |  | 39 200 |
| выставочный зал |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 |
| конгресс-центр |  |  |  |  | 4 000 | 4 000 |
| гостиница |  |  |  |  | 15 200 | 15 200 |
| Туристско-рекреационный комплекс «Новопятигорское озеро» |  |  |  |  |  | 49 160 |
| культурно-досуговый семейный центр |  | 3 760 |  |  |  | 3 760 |
| концертная площадка |  |  | 4 000 |  |  | 4 000 |
| ресторан |  | 500 | 500 |  |  | 1 000 |
| гостиница |  | 11 400 |  |  |  | 11 400 |
| санаторий |  |  | 15 000 |  |  | 15 000 |
| оздоровительный центр |  |  | 6 000 |  |  | 6 000 |
| спортивный комплекс |  |  | 8 000 |  |  | 8 000 |
| Туристическо-оздоровительный комплекс «Сана» |  |  |  |  |  | 44 700 |
| спальный корпус |  |  |  |  | 32 500 | 32 500 |
| оздоровительный центр |  |  |  |  | 4 400 | 4 400 |
| спортивный комплекс |  |  |  |  | 1 800 | 1 800 |
| гостиница |  |  |  |  | 6 000 | 6 000 |
| Комплекс санаториев на юго-восточном склоне горы Машук |  |  |  |  |  | 150 000 |
| санаторий 1 |  |  |  |  | 30 000 | 30 000 |
| санаторий 2 |  |  |  |  | 15 000 | 15 000 |
| санаторий 3 |  |  |  |  | 15 000 | 15 000 |
| санаторий 4 |  |  |  |  | 30 000 | 30 000 |
| санаторий 5 |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 |
| санаторий 6 |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 |
| санаторий 7 |  |  |  |  | 10 000 | 10 000 |
| санаторий 8 |  |  |  |  | 10 000 | 10 000 |
| санаторий 9 |  |  |  |  | 10 000 | 10 000 |
| гостиница |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 |
| гостиница |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 |
| спортивно-развлекательный комплекс |  |  |  |  | 10 000 | 10 000 |
| Итого по МО город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  | 345 397 |

## 3.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В соответствии со сводом правил по проектированию и строительству - СП 42-101-2003. «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» при определении прогнозного потребления газа допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1 человека (куб.м.в год):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения — 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей — 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения — 180 (220 в сельской местности).

Указанные показатели учитывают использование газа на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды, а для сельских поселений также для приготовления кормов и подогрева воды для животных в домашних условиях.

Годовые расходы газа на нужды объектов социальной сферы (предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п.) принимаются в размере до 5 % суммарного расхода теплоты для населения.

Прогнозные расходы газа на нужды отопительных котельных, а также промышленных предприятий приняты с учетом фактического состояния.

Таблица 3 Прогноз спроса на газ к 2030 году

| Категории потребителей | Годовой расход, тыс. куб.м. |
| --- | --- |
| Население | 41 007,1 |
| Объекты социальной сферы | 2 050,4 |
| Санаторно-курортные учреждения | 95 824,3 |
| Жилые и общественные здания (отопление) всего, в т. ч.: | 363 039,9 |
| от местных теплогенераторов | 224 116,0 |
| от центральных котельных | 138 923,9 |
| Промышленные предприятия | 27 238,9 |
| Садоводческие товарищества | 10 734,0 |
| Прочие потребители | 38 008,1 |
| Всего по муниципальному образованию | 577 902,7 |

В целом по муниципальному образованию расходы газа к 2030 году возрастут на 215,2 млн.куб.м.

Поскольку система газоснабжения рассчитывается на максимальный часовой расход газа и эта величина используется для поверочного гидравлического расчета и определения геометрических характеристик новых газопроводов, возникает необходимость ее определения.

При проектировании газораспределительной сети максимальный расчетный часовой расход газа определяется исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума для каждой категории потребителей (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу. Значения коэффициента часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды и объекты социальной инфраструктуры зависит от численности населения, для промышленных потребителей – от отрасли промышленности.

В соответствии с проектом Схемы газораспределительной сети низкого, среднего и высокого давлений города-курорта  Пятигорска с перспективой развития до 2030 года сводные данные максимальных часовых расходов газа по всем категориям потребителей к 2030 году составят 260 679 куб.м/час, в том числе на сетях низкого давления – 127 557 куб.м./час, на сетях среднего давления – 58 900 куб.м./час, на сети высокого давления 0,6 МПа – 74 222 куб.м/час.

Ожидаемый спрос на электрическую энергию в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск находится в зависимости от объемов жилищного строительства, а также развития объектов инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию действующих курортно-оздоровительных, гостиничных и рекреационных комплексов.

Для прогнозирования электрических нагрузок применяется Свод правил по проектированию и строительству - СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (далее СП 31-110-2003, Свод правил).

В применяемом Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах, а также приведены формулы расчета нагрузок жилых и общественных зданий.

При определении планируемого максимального варианта потребления электрической энергии жилыми домами к 2030 году используются планируемый объем ввода общей жилой площади и усредненная удельная мощность электрической нагрузки в расчете на квадратный метр (0,175 кВт), которая включает в свой состав как удельные нагрузки электроприемников квартир, так и силовые электроприемники жилых зданий.

Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных зданий выполнены на основании укрупненных удельных электрических нагрузок, которые приведены в таблице 6.14 СП 31-110-2003.

К 2030 году планируется увеличение электрических нагрузок на 235,79 МВт.

Фактическая величина максимальной мощности по объектам капитального строительства определяется при получении технических условий и заключении Договора о технологическом присоединении с сетевой организацией.

Таблица 4 Прогноз спроса на электрическую энергию по вводимому жилищному фонду города-курорта Пятигорск на период реализации Программы

| Наименование района | Характеристика вводимого жилищного фонда | Прогнозируемый спрос на электрическую энергию, МВт | Итого за 2017-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Центральный район | МКД | 2,10 | 8,49 | 1,93 | 7,93 | 23,29 | 43,73 |
|  | индивидуальное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего | 2,10 | 8,49 | 1,93 | 7,93 | 23,29 | 43,73 |
| микрорайон Белая Ромашка | МКД | 2,94 | 1,91 | 0,00 | 3,94 | 5,25 | 14,04 |
|  | индивидуальное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего | 2,94 | 1,91 | 0,00 | 3,94 | 5,25 | 14,04 |
| микрорайон "Западный" | МКД | 3,99 | 3,96 | 3,64 | 8,31 | 31,66 | 51,56 |
|  | индивидуальное | 1,58 | 1,05 | 0,70 | 0,70 | 5,23 | 9,25 |
|  | всего | 5,57 | 5,01 | 4,34 | 9,01 | 36,89 | 60,81 |
| Поселок Горячеводский | МКД | 1,40 | 1,31 | 3,19 | 1,40 | 4,90 | 12,20 |
|  | индивидуальное | 1,31 | 2,05 | 0,82 | 1,45 | 9,33 | 14,97 |
|  | всего | 2,71 | 3,36 | 4,01 | 2,85 | 14,23 | 27,16 |
| Район Новопятигорский | МКД | 4,32 | 2,45 | 3,64 | 2,68 | 14,09 | 27,18 |
|  | индивидуальное | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,52 | 9,53 | 12,31 |
|  | всего | 4,32 | 3,71 | 3,64 | 4,20 | 23,61 | 39,49 |
| микрорайон Бештау | МКД | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 |
|  | индивидуальное | 0,18 | 0,18 | 0,35 | 0,53 | 3,31 | 4,53 |
|  | всего | 2,08 | 0,18 | 0,35 | 0,53 | 3,31 | 6,44 |
| микрорайон Энергетик | МКД | 3,03 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 6,07 |
|  | индивидуальное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего | 3,03 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 6,07 |
| Село Золотушка | МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | индивидуальное | 0,88 | 1,05 | 0,88 | 1,05 | 5,09 | 8,94 |
|  | всего | 0,88 | 1,05 | 0,88 | 1,05 | 5,09 | 8,94 |
| Поселок Свободы | МКД | 1,05 | 1,23 | 1,23 | 1,05 | 2,10 | 6,65 |
|  | индивидуальное | 0,70 | 0,70 | 0,53 | 0,53 | 3,17 | 5,62 |
|  | всего | 1,75 | 1,93 | 1,75 | 1,58 | 5,27 | 12,27 |
| Поселок Средний Подкумок | МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | индивидуальное | 0,53 | 0,61 | 0,53 | 0,53 | 2,10 | 4,29 |
|  | всего | 0,53 | 0,61 | 0,53 | 0,53 | 2,10 | 4,29 |
| В целом по городу Пятигорску | ИТОГО, в т.ч. | 25,90 | 26,23 | 20,46 | 31,61 | 119,04 | 223,24 |
|  | МКД | 20,74 | 19,34 | 16,66 | 25,31 | 81,29 | 163,33 |
|  | индивидуальное | 5,16 | 6,90 | 3,80 | 6,30 | 37,75 | 59,91 |

Таблица 5. Прогноз спроса на электрическую энергию по общественным зданиям города-курорта Пятигорска на период реализации Программы

| Вводимые объекты | Характеристика вводимых объектов | Укрупнен-ные удельные электри-ческие нагрузки, кВт | Прогнозируемый спрос на электрическую энергию, МВт | Итого за 2017-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |  |
| Микрорайон "Западный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,23 |
| детский сад-ясли | место | 280 |  |  |  |  | 0,460 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
| школа | учащийся | 984 |  |  |  |  | 0,250 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 |
| общественно-торговый центр | кв.м. |  |  | 21083 |  |  | 0,160 | 0 | 0 | 3,37 | 0 | 0 | 3,37 |
| культурно-развлекательный центр | кв.м. |  |  |  | 7800 |  | 0,160 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 1,25 |
| центр обслуживания жилого района | кв.м. |  | 2017 |  |  |  | 0,054 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
| магазин непродовольственных товаров | кв.м. |  | 74 |  |  |  | 0,140 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| кафе | место |  |  |  |  | 110 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 |
| Многофункциональный выставочный комплекс «Пятигорск-ЭКСПО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,93 |
| выставочный зал | кв.м. |  |  |  |  | 20000 | 0,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 3,20 |
| конгресс-центр | кв.м. |  |  |  |  | 4000 | 0,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,64 |
| гостиница | номер |  |  |  |  | 200 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 |
| Туристско-рекреационный комплекс «Новопятигорское озеро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,30 |
| культурно-досуговый семейный центр | кв.м. |  | 3760 |  |  |  | 0,160 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,60 |
| концертная площадка | кв.м. |  |  | 4 000 |  |  | 0,160 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0,64 |
| ресторан | место |  | 278 | 278 |  |  | 1,040 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0,58 |
| гостиница | номер |  | 150 |  |  |  | 0,460 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| санаторий | номер |  |  | 250 |  |  | 0,460 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 |
| оздоровительный центр | посещение |  |  | 300 |  |  | 0,150 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
| спортивный комплекс | посещение |  |  | 400 |  |  | 0,150 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 |
| Туристическо-оздоровительный комплекс «Сана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
| спальный корпус | место |  |  |  |  | 400 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,18 |
| оздоровительный центр | посещение |  |  |  |  | 220 | 0,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| спортивный комплекс | посещение |  |  |  |  | 90 | 0,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| гостиница | номер |  |  |  |  | 80 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 |
| Комплекс санаториев на юго-восточном склоне горы Машук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |
| санаторий 1 | номер |  |  |  |  | 300 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 |
| санаторий 2 | номер |  |  |  |  | 240 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 |
| санаторий 3 | номер |  |  |  |  | 210 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,10 |
| санаторий 4 | номер |  |  |  |  | 300 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 |
| санаторий 5 | номер |  |  |  |  | 100 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| санаторий 6 | номер |  |  |  |  | 100 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| санаторий 7 | номер |  |  |  |  | 180 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| санаторий 8 | номер |  |  |  |  | 150 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 |
| санаторий 9 | номер |  |  |  |  | 180 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| гостиница | номер |  |  |  |  | 100 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| гостиница | номер |  |  |  |  | 130 | 0,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 |
| спортивно-развлекательный комплекс | посещение |  |  |  |  | 500 | 0,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| Итого по МО город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,55 |

Прогноз прироста тепловых нагрузок в городе-курорте Пятигорске производился на основе прогноза перспективной застройки на период с 2016 по 2030 г.г., расчета перспективных тепловых нагрузок с использованием действующих нормативов теплопотребления для жилых и общественных зданий.

При определении перспективных тепловых нагрузок вновь возводимых объектов капитального строительства применялись:

в части жилых домов - нормируемые удельные расходы тепловой энергии на отопление многоквартирного или жилого дома, установленные таблицей 4 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306;

в части зданий общественного назначения – базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, приведённые в таблице 2 Приказа от 17.05.2011 № 224 Министерства регионального развития Российской Федерации.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона в соответствии с СП 20131.13330.2012 «Строительная климатология».

Кроме того, при расчете прироста нагрузок учтен прирост нагрузки на горячее водоснабжение. В настоящее время на территории города-курорта Пятигорска около 20% произведенной тепловой энергии используется на нужды горячего водоснабжения. С учетом указанного коэффициента корректируется прирост тепловой мощности, рассчитанный для нужд отопления. Также предусматривается резерв мощности, который должен составлять не менее 30% расчетной мощности.

При расчете прироста тепловых нагрузок учтено, что в соответствии с пунктом 4 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.05.2011 №224 требования энергетической эффективности определяются нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, уменьшенным по отношению к показателю годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение соответствующего базового уровня требований энергетической эффективности:

- на 15 % по отношению к базовому уровню со дня вступления в силу требований энергетической эффективности;

- на 30 % по отношению к базовому уровню с 1 января 2016 года;

- на 40 % по отношению к базовому уровню с 1 января 2020 года.

Указанные выше требования учтены при расчете прироста тепловых нагрузок. Таким образом, за период реализации Программы, прирост тепловой нагрузки в целом по городу составит 82,02 Гкал/час, что на 23,12 Гкал/час ниже прироста тепловой нагрузи, предусмотренной схемой теплоснабжения.

Таблица 6. Прогноз прироста тепловой нагрузки по вводимому жилищному фонду города-курорта Пятигорска на период реализации Программы

| Наименование района | Характеристика вводимого жилищного фонда | Прирост мощности тепловой энергии на отопление по годам, Гкал/час | Прирост мощности тепловой энергии на отопление и ГВС с учетом 30% резервирования мощности по годам, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 | Итого за 2017-2030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 | Итого за 2017-2030 |
| Центральный район | МКД | 0,38 | 1,55 | 0,35 | 1,45 | 4,26 | 7,99 | 0,59 | 2,42 | 0,55 | 2,26 | 6,65 | 12,47 |
|  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 0,38 | 1,55 | 0,35 | 1,45 | 4,26 | 7,99 | 0,59 | 2,42 | 0,55 | 2,26 | 6,65 | 12,47 |
| микрорайон Белая Ромашка | МКД | 0,54 | 0,35 | 0 | 0,72 | 0,96 | 2,57 | 0,84 | 0,55 | 0 | 1,12 | 1,5 | 4,01 |
|  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 0,54 | 0,35 | 0 | 0,72 | 0,96 | 2,57 | 0,84 | 0,55 | 0 | 1,12 | 1,5 | 4,01 |
| микрорайон "Западный" | МКД | 0,73 | 0,72 | 0,67 | 1,52 | 5,79 | 9,43 | 1,14 | 1,12 | 1,05 | 2,37 | 9,03 | 14,71 |
|  | индивидуальное | 0,41 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 1,34 | 2,38 | 0,64 | 0,42 | 0,28 | 0,28 | 2,09 | 3,71 |
|  | всего | 1,14 | 0,99 | 0,85 | 1,7 | 7,13 | 11,81 | 1,78 | 1,54 | 1,33 | 2,65 | 11,12 | 18,42 |
| Поселок Горячеводский | МКД | 0,26 | 0,24 | 0,58 | 0,26 | 0,9 | 2,24 | 0,41 | 0,37 | 0,9 | 0,41 | 1,4 | 3,49 |
|  | индивидуальное | 0,34 | 0,53 | 0,21 | 0,37 | 2,4 | 3,85 | 0,53 | 0,83 | 0,33 | 0,58 | 3,74 | 6,01 |
|  | всего | 0,6 | 0,77 | 0,79 | 0,63 | 3,3 | 6,09 | 0,94 | 1,2 | 1,23 | 0,99 | 5,14 | 9,5 |
| Район Новопятигор- ский | МКД | 0,79 | 0,45 | 0,67 | 0,49 | 2,58 | 4,98 | 1,23 | 0,7 | 1,05 | 0,76 | 4,02 | 7,76 |
|  | индивидуальное | 0 | 0,32 | 0 | 0,39 | 2,45 | 3,16 | 0 | 0,5 | 0 | 0,61 | 3,82 | 4,93 |
|  | всего | 0,79 | 0,77 | 0,67 | 0,88 | 5,03 | 8,14 | 1,23 | 1,2 | 1,05 | 1,37 | 7,84 | 12,69 |
| микрорайон Бештау | МКД | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 |
|  | индивидуальное | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,85 | 1,18 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,22 | 1,33 | 1,85 |
|  | всего | 0,4 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,85 | 1,53 | 0,63 | 0,08 | 0,14 | 0,22 | 1,33 | 2,4 |
| микрорайон Энергетик | МКД | 0,55 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 1,11 | 0,86 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 1,73 |
|  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего | 0,55 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 1,11 | 0,86 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 1,73 |
| Село Золотушка | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | индивидуальное | 0,23 | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 1,31 | 2,31 | 0,36 | 0,42 | 0,36 | 0,42 | 2,04 | 3,6 |
|  | всего | 0,23 | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 1,31 | 2,31 | 0,36 | 0,42 | 0,36 | 0,42 | 2,04 | 3,6 |
| Поселок Свободы | МКД | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,38 | 1,2 | 0,3 | 0,34 | 0,34 | 0,3 | 0,59 | 1,87 |
|  | индивидуальное | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,81 | 1,45 | 0,28 | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 1,26 | 2,26 |
|  | всего | 0,37 | 0,4 | 0,36 | 0,33 | 1,19 | 2,65 | 0,58 | 0,62 | 0,56 | 0,52 | 1,85 | 4,13 |
| Поселок Средний Подкумок | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | индивидуальное | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,54 | 1 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,84 | 2 |
|  | всего | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,54 | 1,12 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,84 | 1,75 |
| В целом по городу Пятигорску | ИТОГО, в т.ч. | 5,14 | 5,31 | 4,04 | 6,26 | 24,57 | 45,32 | 8,03 | 8,28 | 6,31 | 9,77 | 38,31 | 70,70 |
|  | МКД | 3,79 | 3,53 | 3,05 | 4,63 | 14,87 | 29,87 | 5,92 | 5,5 | 4,76 | 7,22 | 23,19 | 46,59 |
|  | индивидуальное | 1,35 | 1,78 | 0,99 | 1,63 | 9,7 | 15,45 | 2,11 | 2,78 | 1,55 | 2,55 | 15,12 | 24,11 |

Таблица 7. Прогноз прироста тепловой нагрузки по вводимым зданиям общественного назначения города-курорта Пятигорск на период реализации Программы

| Характеристика вводимого объекта | Прирост мощности тепловой энергии на отопление и вентиляцию по годам, Гкал/час | Прирост мощности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС с учетом 30% резервирования мощности по годам, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019. | 2020 | 2021-2030 | ИТОГО 2017-2030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020. | 2021-2030 | ИТОГО 2017-2030 |
| Микрорайон "Западный" | 0,72 | 0,05 | 0,49 | 0,16 | 0,00 | 1,42 | 1,12 | 0,08 | 0,76 | 0,25 | 0,00 | 2,21 |
| детский сад-ясли | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| школа | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 |
| общественно-торговый центр | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0,76 |
| культурно-развлекательный центр | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 |
| центр обслуживания жилого района | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
| магазин непродовольственных товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| кафе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Многофункциональный выставочный комплекс «Пятигорск-ЭКСПО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,21 |
| выставочный зал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0,62 |
| конгресс-центр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 |
| гостиница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0,47 |
| Туристско-рекреационный комплекс «Новопятигорское озеро» | 0,00 | 0,36 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,57 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| культурно-досуговый семейный центр | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
| концертная площадка | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 |
| ресторан | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0,04 |
| гостиница | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0,41 |
| санаторий | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0,55 |
| оздоровительный центр | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 |
| спортивный комплекс | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,30 |
| Туристическо-оздоровительный комплекс «Сана» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,40 |
| спальный корпус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 1,01 |
| оздоровительный центр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 |
| спортивный комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 |
| гостиница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 |
| Комплекс санаториев на юго-восточном склоне горы Машук | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,70 |
| санаторий 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0,94 |
| санаторий 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0,47 |
| санаторий 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0,47 |
| санаторий 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 0,94 |
| санаторий 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 |
| санаторий 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 |
| санаторий 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,31 |
| санаторий 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,31 |
| санаторий 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,31 |
| гостиница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 |
| гостиница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 |
| спортивно-развлекательный комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,31 |
| Итого по МО город-курорт Пятигорск | 0,72 | 0,41 | 1,27 | 0,16 | 4,68 | 7,24 | 1,12 | 0,65 | 1,99 | 0,25 | 7,31 | 11,32 |

В Программе прогноз спроса на дополнительные объемы холодной и горячей воды и водоотведение формируется на основании разделов 1.4.11; 1.4.13 и 2.2.5 Схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на период до 2030 года, утвержденной Постановлением Администрации города-курорта Пятигорска от 05.11.2014. Поскольку вводимые объекты должны быть обеспечены подключением к централизованной системе водоотведения, планируемый дополнительный объем сточных вод равен планируемому объему холодной и горячей воды.

Таблица 7 Перспективный спрос на водоснабжение и водоотведение на период реализации Программы

| № п/п | Потребители | тыс.куб.м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2030 |
| 1 | Население | 10264,8 | 11877,1 |
| 2 | Курортно-санаторный комплекс | 857,9 | 1036,1 |
| 3 | Промышленность | 370,9 | 401,2 |
| 4 | Бюджетные организации | 1153,2 | 1461,8 |
| 5 | Прочие | 2927,8 | 3496,3 |
|  | ИТОГО | 15574,6 | 18272,5 |

По поручению администрации города-курорта Пятигорска ООО «Управляющая компания «Чистый город» (г. Краснодар) разработаны нормы накопления твёрдых бытовых отходов от населения муниципального образования город-курорт Пятигорск. В соответствии с муниципальным контрактом от 30.07.2007 №95 указанной организацией выполнен научно-технический отчёт «Разработка норм накопления твёрдых бытовых отходов от жилищного фонда муниципального образования город-курорт Пятигорск Ставропольского края».

Учитывая результаты работы ООО «Управляющая компания «Чистый город», Постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 02.08.2011 №3206 «О внесении изменений в постановление главы города Пятигорска от 16.12.2006г. № 3946 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов», утверждены следующие нормы накопления твёрдых бытовых отходов для жилищного фонда, действующие в настоящее время:

- население, проживающее в частном секторе – 3,5 куб.м /год;

- население, проживающее в МКД - 2,45 куб.м /год.

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 14.10.2009 № 369-рп «О мерах по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ставропольского края» город-курорт Пятигорск относится к Кавминводскому межмуниципальному зональному центру и на его территории не предусмотрены места размещения бытовых отходов. Действующие полигоны, а также места временно хранения и накопления ТБО на территории города Пятигорска отсутствуют.

В целях реализации распоряжения Правительства Ставропольского края от 18.07.2007 №210-рп «О состоянии работы в области обращения с отходами производства и потребления на территории Ставропольского края» Обществом с ограниченной ответственностью «Чистый город» в 2007 году разработана Схема санитарной очистки города Пятигорска на период до 2029 год, которая утверждена постановлением руководителя администрации города-курорта Пятигорска от 02.12.2008 № 9511.

Санитарная очистка территории муниципального образования город-курорт Пятигорск осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город-курорт Пятигорск, утверждёнными решением Думы города Пятигорска от 31.05.2012 № 31-17-РД.

С 2016 года изменилось законодательство в сфере обращения с отходами, в частности полномочия по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов переданы уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации и деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами должен осуществлять региональный оператор, выбранный на конкурсной основе.

До утверждения уполномоченным органом Ставропольского края нормативов накопления твердых коммунальных отходов по группам потребителей прогноз роста объемов твердых коммунальных отходов базируется на определении (расчете) нормативов образования отходов, в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 25.02.2010 №50 «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».

Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции. За расчетную единицу продукции (работ, услуг) в зависимости от источника образования отходов принимается:

- единица произведенной продукции, единица используемого сырья - для отходов производства;

- единица расстояния (например, километр) - для отходов обслуживания транспортных средств;

- единица площади - для отходов при уборке территории;

- человек - для отходов, образовавшихся в жилых помещениях;

- единица места - для гостиниц, столовых и других организаций и учреждений.

При определении нормативов образования отходов применялся метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов (пункты 10, 12 Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденных Приказом Минприроды России от 05.08.2014 №349).

В целом по городу-курорту Пятигорску прирост объемов образования ТКО к 2030 году с учетом роста численности населения и ввода объектов капитального строительства составит ориентировочно 52 тысячи куб.м.

Таблица 8  Перспективный рост объемов ТКО на период реализации Программы

| Характеристика вводимого объекта | Характеристика вводимых объектов | Удельные объемы образования ТКО, куб.м в год | Прогнозируемый рост объема ТКО, тыс. куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 | Итого за 2017-2030 |
| Численность населения | тыс. чел. | 215,5 | 216,2 | 216,9 | 217,6 | 2205,7 | 2,45 | 528,0 | 529,7 | 531,4 | 533,1 | 5404,0 | 7 526,2 |
| Микрорайон "Западный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,08 |
| детский сад-ясли | место | 280 |  |  |  |  | 0,50 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 |
| школа | учащийся | 984 |  |  |  |  | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 |
| общественно-торговый центр | кв.м. |  |  | 21 083 |  |  | 0,50 | 0 | 0 | 10,54 | 0 | 0 | 10,54 |
| культурно-развлекательный центр | кв.м. |  |  |  | 7 800 |  | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | 0 | 1,56 |
| центр обслуживания жилого района | кв.м. |  | 2 017 |  |  |  | 0,20 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,40 |
| магазин непродовольственных товаров | кв.м. |  | 74 |  |  |  | 0,50 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| кафе | место |  |  |  |  | 110 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,28 |
| Многофункциональный выставочный комплекс «Пятигорск-ЭКСПО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,20 |
| выставочный зал | кв.м. |  |  |  |  | 20 000 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 |
| конгресс-центр | кв.м. |  |  |  |  | 4 000 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,80 |
| гостиница | номер |  |  |  |  | 200 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,40 |
| Туристско-рекреационный комплекс «Новопятигорское озеро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,09 |
| культурно-досуговый семейный центр | кв.м. |  | 3 760 |  |  |  | 0,20 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0,75 |
| концертная площадка | кв.м. |  |  | 4 000 |  |  | 0,20 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,80 |
| ресторан | место |  | 278 | 278 |  |  | 2,50 | 0 | 0,7 | 0,69 | 0 | 0 | 1,39 |
| гостиница | номер |  | 150 |  |  |  | 2,00 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,30 |
| санаторий | номер |  |  | 250 |  |  | 2,00 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,50 |
| оздоровительный центр | посещение |  |  | 300 |  |  | 0,50 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 |
| спортивный комплекс | посещение |  |  | 400 |  |  | 0,50 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,20 |
| Туристическо-оздоровительный комплекс «Сана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |
| спальный корпус | место |  |  |  |  | 400 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,80 |
| оздоровительный центр | посещение |  |  |  |  | 220 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 |
| спортивный комплекс | посещение |  |  |  |  | 90 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 |
| гостиница | номер |  |  |  |  | 80 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 |
| Комплекс санаториев на юго-восточном склоне горы Машук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,23 |
| санаторий 1 | номер |  |  |  |  | 300 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,60 |
| санаторий 2 | номер |  |  |  |  | 240 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0,48 |
| санаторий 3 | номер |  |  |  |  | 210 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0,42 |
| санаторий 4 | номер |  |  |  |  | 300 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,60 |
| санаторий 5 | номер |  |  |  |  | 100 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,20 |
| санаторий 6 | номер |  |  |  |  | 100 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,20 |
| санаторий 7 | номер |  |  |  |  | 180 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,36 |
| санаторий 8 | номер |  |  |  |  | 150 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,30 |
| санаторий 9 | номер |  |  |  |  | 180 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,36 |
| гостиница | номер |  |  |  |  | 100 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,20 |
| гостиница | номер |  |  |  |  | 130 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 |
| спортивно-развлекательный комплекс | посещение |  |  |  |  | 500 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 |
| Итого по МО город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 553,89 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

В целях контроля реализации Программы используется система целевых индикаторов и показателей, позволяющих осуществлять ее мониторинг и оценивать результаты.

| № п/п | Наименование индикатора | 2015 факт | 2020 прогноз | 2030 прогноз | Методика расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Социально-экономические параметры, обеспечивающие формирование Программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения, тыс. чел. | 214,1 | 217,6 | 224,3 | Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю |
| 1.2. | Объем ввода жилищного фонда, кв.м на чел в год | 0,74 | 0,83 | 0,62 | Определяется делением объема фактически введенного жилищного фонда (тыс. кв.м.) на численность населения (тыс. человек). |
| 1.3. | Удельное бюджетное финансирование развития коммунальной инфраструктуры, тыс. руб. на чел. в год | 0,31 | 0,29 | 0,29 | Определяется делением фактических расходов консолидированного бюджета (млн. рублей), направленных на развитие коммунальной инфраструктуры на численность населения (тыс. человек). |
| 2. | Доступность услуг |  |  |  |  |
| 2.1. | Средневзвешенный суммарный тариф на коммунальные услуги, руб./кв.м. | 71,3 | 96,72 | 134,11 | Средневзвешенный суммарный тариф определяется по формуле , где Тi – тарифы на услуги холодного и горячего, водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и газоснабжения, руб./единицу услуги Ni – нормативы потребления на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и газоснабжение (на человека в месяц или на кв.м) S - социальная норма площади жилого помещения в расчете на 1 человека |
| 2.4. | Доля платежей граждан за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,1 | 11,9 | 11,0 | Определяется делением средневзвешенного платежа за коммунальные услуги (рублей на человека в месяц) на среднедушевой доход населения (рублей на человека в месяц) |
| 3. | Увеличение спроса на коммунальные ресурсы (услуги) |  |  |  |  |
|  | газоснабжение | х | х | 215,20 |  |
|  | электроснабжение, МВт | х | 134,85 | 235,79 | Планируемые показатели - сумма произведений объема вводимой площади объектов на удельную мощность электрической нагрузки; фактические показатели – на основании выданных разрешений на технологическое присоединение. |
|  | теплоснабжение, Гкал/час | х | 43,89 | 81,92 | Планируемые показатели - сумма произведений объема вводимой площади объектов на удельную мощность тепловой нагрузки; фактические показатели – на основании выданных разрешений на подключение к сетям теплоснабжения. |
|  | водоснабжение и водоотведение, тыс. куб.м. | х | 2426,7 | 5124,6 | Планируемые показатели – сведения из Схемы водоснабжения и водоотведения, фактические показатели – на основании выданных разрешений на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. |
|  | обращение с ТКО, тыс. куб.м. | х | 23,75 | 51,47 | Планируемые показатели - сумма произведений удельных отраслевых нормативов образования отходов на расчетную единицу, фактические показатели – на основании отчетов регионального оператора по обращению с ТКО. |
| 4. | Надежность коммунальных систем |  |  |  |  |
|  | средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии (час/единиц) | 0,0335 | 0,0328 | 0,0320 | Определяется по формуле: где - фактическая суммарная продолжительность всех прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг, час; - максимальное число точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. |
|  | аварийность на тепловых сетях (единиц/км сетей в год) | 0,7 | 0,5 | 0,3 | Определяется как отношение общего количества аварий, единиц, на сетевом хозяйства за год к общей протяженности сетей в двухтрубном исчислении, км. |
|  | количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения (ед./км) | 1,04 | 0,95 | 0,8 | Определяется по формуле: - количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений; - протяженность водопроводной сети (км). |
|  | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 8,65 | 8,6 | 8,0 | Определяется по формуле: - количество аварий и засоров на канализационных сетях; - протяженность канализационных сетей (км) |
| 5. | Эффективность производства и транспортировки коммунальных ресурсов |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень потерь (%) |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | 13,25 | 12,8 | 11,5 | Отношение объема потерь электрической энергии (тыс. кВтч) к объему отпуска электрической энергии в сеть (тыс. кВтч) в год. |
|  | тепловой энергии | 11,0 | 10,2 | 9,5 | Отношение объема потерь тепловой энергии (тыс. Гкал) к объему отпуска тепловой энергии в сеть (тыс. Гкал) в год. |
|  | воды | 64,6 | 37,27 | 35,0 | Отношение объема потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке к общему объему воды, поданной в водопроводную сеть |
| 5.2 | Удельный расход электроэнергии: |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение (кВтч/Гкал) | 31,5 | 29,0 | 26,0 | Отношение потребляемой в технологическом процессе электрической энергии к объему произведенного и (или) транспортируемого ресурса (услуги) |
|  | водоснабжение (кВтч/куб. м) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | водоотведение (кВтч/куб. м) | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |
| 5.3. | Удельный расход топлива (кг.у.т./ Гкал тепла) | до 170 | до 168 | до 165 | Отношение потребляемого в технологическом процессе производства тепловой энергии условного расхода топлива к объему произведенного ресурса |

- Программы инвестиционных проектов

5.1. Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

Для обеспечения надежного и бесперебойного снабжения потребителей услугами газоснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

на сетях низкого давления, для обеспечения подачи газа требуемых параметров существующим потребителям

- закольцовка существующих газопроводов;

- установка 42 дополнительных источников (ГРПШ)  и замена диаметров газопроводов на некоторых участках для увеличения давления газа в сети;

на сетях среднего давления, для улучшения работы газораспределительной сети, в том числе для газоснабжения перспективных потребителей

- строительство пяти дополнительных ГГРП;

- перекладка газопроводов с увеличением их диаметров;

на сетях высокого давления

- перекладка газопроводов с увеличением их диаметров.

Протяженность проектируемых и заменяемых газопроводов по диаметрам приведена в таблице 9, по материалам трубопроводов и уровням давления – таблице 10.

Таблица 9. Протяженность проектируемых газопроводов по диаметрам

| Диаметр | Протяженность газопроводов, м |
| --- | --- |
|  | высокого давления II категории | среднего давления | низкого давления | всего |
| 50 | 1040 | х | х | 1040 |
| 63 | х | 80 | х | 80 |
| 65 | 200 | х | х | 200 |
| 80 | х | х | 620 | 620 |
| 100 | 6495 | х | 8965 | 15460 |
| 110 | х | 7340 | х | 7340 |
| 150 | х | х | 33885 | 33885 |
| 160 | х | 9860 | - | 9860 |
| 200 | х | х | 3940 | 3940 |
| 225 | х | 1910 | х | 1910 |
| 300 | 11920 | х | х | 11920 |
| 400 | 7200 | х | х | 7200 |
| 500 | 18220 | х | х | 18220 |
| Итого | 45075 | 19190 | 47410 | 111675 |
| Средний диаметр | 361 | 147 | 144 | 233 |

Таблица 10. Геометрические характеристики газопроводов города-курорта Пятигорска, проектируемых на период до 2030 года

| Наружный диаметр и толщина стенки, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| Стальные газопроводы высокого давления 0,6 МПа |
| 57х3,5 | 1040 |
| 65х3,0 | 200 |
| 108х3,0 | 6495 |
| 325х5,0 | 11920 |
| 426х6,0 | 7200 |
| 530х6,0 | 18220 |
| Полиэтиленовые газопроводы среднего давления |
| 63х5,8 | 80 |
| 110х10,0 | 7340 |
| 160х14,6 | 9860 |
| 225х20,5 | 1510 |
| Стальные газопроводы среднего давления |
| 219х4,5 | 400 |
| Стальные газопроводы низкого давления |
| 89х3,0 | 620 |
| 108х3,0 | 8965 |
| 159х4,5 | 33885 |
| 219х4,5 | 3940 |

Базовые затраты на реализацию инвестиционных проектов в сфере газоснабжения определялись на основе Укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-2012 «Сети газоснабжения» (с учетом индекса цен производителей промышленных товаров Российской Федерации в 1998-2015гг.), а также с использованием сведений по объектам-аналогам.

Определение стоимости мероприятий в прогнозном периоде осуществляется с учетом индекса цен производителей в промышленности для внутреннего рынка (без продукции топливно-энергетического комплекса - нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – консервативный вариант. В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год долгосрочного периода регулирования (2019 и последующие годы) в целях определения расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз.

| Консервативный вариант | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЦП в промышленности для внутреннего рынка (без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика)) | 107,5 | 105,7 | 105,4 |

В целом до 2030 года предусматривается реконструкция и строительство 118,7 км газопроводов высокого, среднего и низкого давлений, в том числе 92,9 км стальных и 18,8 км полиэтиленовых.

Газопроводы среднего давления планируется прокладывать из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11, газопроводы высокого и низкого давления - из стальных труб, все вновь построенные газопроводы оборудуются отключающими устройствами и электрозащитными установками.

Предлагаемые мероприятия по строительству новых, замене, реконструкции и модернизации существующих объектов газоснабжения представлены в таблице 11.

Стоимость мероприятий в сфере газоснабжения до 2030 года составит 716,9 млн. рублей, в том числе:

замена – 14,2 млн. руб.

модернизация – 470,5 млн. руб.

строительство – 232,2 млн. руб.

Таблица 11. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

(тыс. рублей)

| № пп | Инвестиционные проекты | Ед.изм | номер расценки (источник информации) | УНЦ, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2015 | цена за единицу, тыс. руб. | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. |
| I |  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |
| 1 | Прокладка дополнительных газопроводов (закольцовка) средний диаметр 100 мм | км | 15-01-003-04 | 1 519,51 | 1 633,47 | 1 726,58 | 1,0 | 1 726,58 | 1 819,82 | 1,0 | 1 819,82 | 1 918,09 | 1,0 | 1 918,09 |
|  | Замена сетей низкого давления диаметром 200 мм | км | 15-01-003-06 | 2 510,25 | 2 698,52 | 2 852,34 | 0,9 | 2 567,11 | 3 006,37 | 0,9 | 2 705,73 | 3 168,71 | 0,9 | 2 851,84 |
| 2 | Замена сетей среднего давления диаметром 225 мм | км | 15-01-001-18 | 4 275,94 | 4 596,64 | 4 858,65 | 0,4 | 1 943,46 | 5 121,02 | 0 | 0,00 | 5 397,56 | 0 | 0,00 |
| 4 | Установка дополнительных источников (ГРПШ) | ед | рыночные цены | 700,00 | 752,50 | 795,39 | 3 | 2 386,17 | 838,34 | 5 | 4 191,70 | 883,61 | 7 | 6 185,27 |
|  | ИТОГО по разделу I |  |  |  |  |  |  | 8 623,32 |  |  | 8 717,25 |  |  | 10 955,20 |
| II |  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
| 1 | Строительство головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) | ед | рыночные цены | 4 500,00 | 4 837,50 | 5 113,24 | 1 | 5 113,24 | 5 389,35 | 1 | 5 389,35 | 5 680,37 | 1 | 5 680,37 |
| 2 | Реконструкция стальных газопроводов высокого давления, в том числе по диаметрам | км |  |  |  |  |  | 18 038,74 |  |  | 53 324,51 |  |  | 49 245,06 |
|  | 50 | км | 15-01-001 -02 | 1 840,41 | 1 978,44 | 2 091,21 | 1,04 | 2 174,86 | 2 204,14 |  | 0,00 | 2 323,16 |  | 0,00 |
|  | 65 | км | 15-01-001-05 | 2 164,81 | 2 327,17 | 2 459,82 | 0,2 | 491,96 | 2 592,65 |  | 0,00 | 2 732,65 |  | 0,00 |
|  | 100 | км | 15-01-001-08 | 2 344,52 | 2 520,36 | 2 664,02 | 3,0 | 7 992,06 | 2 807,88 | 3,5 | 9 813,54 | 2 959,51 |  | 0,00 |
|  | 300 | км | 15-01-001-20 | 5 412,31 | 5 818,24 | 6 149,88 | 1,2 | 7 379,86 | 6 481,97 | 2,0 | 12 963,94 | 6 832,00 | 2,2 | 15 030,40 |
|  | 400 | км | 15-01-001-26 | 7 411,72 | 7 967,60 | 8 421,75 |  | 0,00 | 8 876,52 | 1,5 | 13 314,78 | 9 355,85 | 1,5 | 14 033,78 |
|  | 500 | км | 15-01-001-27 | 7 993,66 | 8 593,18 | 9 082,99 |  | 0,00 | 9 573,47 | 1,8 | 17 232,25 | 10 090,44 | 2,0 | 20 180,88 |
| 3 | Реконструкция газопроводов среднего давления, в том числе по диаметрам | км |  |  |  |  |  | 6 009,24 |  |  | 15 239,93 |  |  | 19 884,71 |
|  | 60 |  | 15-02-001-03 | 1 831,19 | 1 968,53 | 2 080,74 | 0,08 | 166,46 | 2 193,10 |  | 0,00 | 2 311,53 |  | 0,00 |
|  | 110 |  | 15-02-001-06 | 2 259,46 | 2 428,92 | 2 567,37 |  | 0,00 | 2 706,01 | 3,0 | 8 118,03 | 2 852,13 | 4,34 | 12 378,24 |
|  | 160 |  | 15-02-001-09 | 2 831,74 | 3 044,12 | 3 217,63 |  | 0,00 | 3 391,38 | 2,1 | 7 121,90 | 3 574,51 | 2,1 | 7 506,47 |
|  | 225 |  | 15-02-003-09 | 3 405,33 | 3 660,73 | 3 869,39 | 1,51 | 5 842,78 | 4 078,34 |  | 0,00 | 4 298,57 |  | 0,00 |
| 4 | Строительство стальных газопроводов низкого давления диаметром 150 мм | км | 15-01-001-14 | 3 067,02 | 3 297,05 | 3 484,98 | 7,80 | 27 182,84 | 3 673,17 | 5,50 | 20 202,44 | 3 871,52 | 5,50 | 21 293,36 |
|  | ИТОГО по разделу II |  |  |  |  |  |  | 56 344,06 |  |  | 94 156,23 |  |  | 96 103,50 |

Продолжение таблицы 11

| № пп | Инвестиционные проекты | Ед.изм | 2020 | 2021-2030 | ИТОГО 2017-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | цена за единицу (средняя за период), тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | кол-во | стоимость, тыс. руб. |
| I | ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |
| 1 | Прокладка дополнительных газопроводов (закольцовка) средний диаметр 100 мм | км | 2 021,67 | 1,0 | 2 021,67 | 2 495,01 | 5,59 | 13 934,63 | 9,585 | 21 420,79 |
|  | Замена сетей низкого давления диаметром 200 мм | км | 3 339,82 | 1,2 | 4 141,38 | 4 121,79 | 0 | 0,00 | 3,94 | 12 266,06 |
| 2 | Замена сетей среднего давления диаметром 225 мм | км | 5 689,03 | 0 | 0,00 | 7 021,03 | 0 | 0,00 | 0,4 | 1 943,46 |
| 4 | Установка дополнительных источников (ГРПШ) | ед | 931,32 | 9 | 8 381,88 | 1 149,37 | 18 | 20 688,66 | 42 | 41 833,68 |
|  | ИТОГО по разделу I |  |  |  | 14 544,93 |  |  | 34 623,29 |  | 77 463,99 |
| II | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
| 1 | Строительство головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) | ед | 5 987,11 | 1 | 5 987,11 | 7 388,90 | 1 | 7 388,90 | 5 | 29 558,97 |
| 2 | Реконструкция стальных газопроводов высокого давления, в том числе по диаметрам | км |  |  | 59 936,12 |  |  | 224 355,43 | 45,08 | 404 899,86 |
|  | 50 | км | 2 448,61 |  | 0,00 | 3 021,91 |  | 0,00 | 1,04 | 2 174,86 |
|  | 65 | км | 2 880,21 |  | 0,00 | 3 554,57 |  | 0,00 | 0,2 | 491,96 |
|  | 100 | км | 3 119,32 |  | 0,00 | 3 849,66 |  | 0,00 | 6,495 | 17 805,60 |
|  | 300 | км | 7 200,93 | 3,0 | 21 746,81 | 8 886,92 | 3,5 | 31 104,22 | 11,92 | 88 225,23 |
|  | 400 | км | 9 861,07 | 1,5 | 14 791,61 | 12 169,89 | 2,7 | 32 858,70 | 7,2 | 74 998,87 |
|  | 500 | км | 10 635,32 | 2,2 | 23 397,70 | 13 125,41 | 12,22 | 160 392,51 | 18,22 | 221 203,34 |
| 3 | Реконструкция газопроводов среднего давления, в том числе по диаметрам | км |  |  | 7 911,81 |  |  | 16 552,72 | 18,79 | 65 598,41 |
|  | 60 |  | 2 436,35 |  | 0,00 | 3 006,78 |  | 0,00 | 0,08 | 166,46 |
|  | 110 |  | 3 006,15 |  | 0,00 | 3 709,99 |  | 0,00 | 7,34 | 20 496,27 |
|  | 160 |  | 3 767,53 | 2,1 | 7 911,81 | 4 649,64 | 3,56 | 16 552,72 | 9,86 | 39 092,90 |
|  | 225 |  | 4 530,69 |  | 0,00 | 5 591,48 |  | 0,00 | 1,51 | 5 842,78 |
| 4 | Строительство стальных газопроводов низкого давления диаметром 150 мм | км | 4 080,58 | 5,5 | 22 443,19 | 5 035,98 | 9,585 | 48 269,87 | 33,885 | 139 391,70 |
|  | ИТОГО по разделу II |  |  |  | 96 278,23 |  |  | 296 566,92 |  | 639 448,94 |

5.2. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

Основными задачами на рассматриваемую перспективу реализации Программы для электросетевого хозяйства города-курорта Пятигорска должна стать:

- плановая замена воздушных и кабельных линий электропередач для обеспечения требуемой надежности;

- замена трансформаторов на подстанциях, в том числе с учетом оптимизации их мощности;

- реконструкция и модернизация существующего оборудования на подстанциях, срок ввода в эксплуатацию которых превышает 25 лет;

- строительство объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения новых объектов капитального строительства.

Предлагаемые мероприятия по строительству новых, замене, реконструкции и модернизации существующих объектов электроснабжения (таблица 12), составят основу инвестиционной программы ОАО «ПЭС».

Стоимость мероприятий Программы определена с использованием Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (далее УНЦ), утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2016 N 41481). Указанный нормативный правовой акт устанавливает ценовые пределы базисных технологических элементов.

Применяемые УНЦ рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2015 (базисный уровень цен) без учета налога на добавленную стоимость, уплату земельного налога и налога на имущество, без учета средств на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию.

УНЦ учитывают затраты на оборудование и материалы, затраты на строительные и монтажные работы, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, затраты связанные с получением заказчиком (застройщиком) и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование, проведение необходимых согласований по проектным решениям, затраты на экспертизу проекта, затраты на проектно-изыскательские работы и сопутствующие затраты, а также затраты на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, являющихся объектами капитального строительства, в условиях, усложняющих производство таких работ.

Таблица 12. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

(тыс. рублей)

| № пп | Инвестиционные проекты | Ед.изм | номер расценок | УНЦ, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2015 | цена за единицу, тыс. руб. | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. |
| I | ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
| 1 | Замена комплектной трансформаторной подстанции на блочную | ед | Т5-01 | 8 524,00 | 9 163,30 | 9 685,61 | 2 | 19 371,22 | 10 208,63 | 2 | 20 417,26 | 10 759,90 | 1 | 10 759,90 |
| 2 | Замена комплектной трансформаторной подстанции | ед | Т3-01 | 644,00 | 692,30 | 731,76 | 2 | 1 463,52 | 771,28 | 2 | 1 542,56 | 812,93 | 2 | 1 625,86 |
| 3 | Замена трансформатора 400кВа на 630 кВа | ед | рыночная цена | 345,00 | 370,88 | 392,02 | 10 | 3 920,20 | 413,19 | 10 | 4 131,90 | 435,50 | 12 | 5 226,00 |
| 4 | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ с заменой деревянных опор и провода АС | км | Л1-28 - 1..11 | 2 226,00 | 2 392,95 | 2 529,35 | 6,00 | 15 176,10 | 2 665,93 | 6,40 | 17 061,95 | 2 809,89 | 5,80 | 16 297,36 |
| 5 | Прокладка (модернизация) кабельной линии 0,4кВ большего сечения (модернизация) | км | К1-04-1..6 | 1 580,00 | 1 698,50 | 1 795,31 | 1,20 | 2 154,37 | 1 892,26 | 1,00 | 1 892,26 | 1 994,44 | 1,50 | 2 991,66 |
| 6 | Прокладка (модернизация) кабельной линии10кВ большего сечения | км | К1-07-1..6 | 2 250,00 | 2 418,75 | 2 556,62 | 1,80 | 4 601,92 | 2 694,68 | 2,00 | 5 389,36 | 2 840,19 | 2,20 | 6 248,42 |
| 7 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции | ед | Т5-01 | 8 524,00 | 9 163,30 | 9 685,61 | 6,00 | 58 113,66 | 10 208,63 | 4,00 | 40 834,52 | 10 759,90 | 5,00 | 53 799,50 |
| 8 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции | ед | Т3-01 | 644,00 | 692,30 | 731,76 | 4,00 | 2 927,04 | 771,28 | 5,00 | 3 856,40 | 812,93 | 4,00 | 3 251,72 |
| 9 | Монтаж распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией с двумя трансформаторами по 1000 кВа | ед | Т3-15 | 5 743,00 | 6 173,73 | 6 525,63 | 0,00 | 0,00 | 6 878,01 | 0,50 | 3 439,01 | 7 249,42 | 0,50 | 3 624,71 |
| 10 | Дооборудование трансформаторной подстанции, монтаж трансформатора 630 кВа | ед | рыночная цена | 345,00 | 370,88 | 392,02 | 6,00 | 2 352,12 | 413,19 | 7,00 | 2 892,33 | 435,50 | 2,00 | 871,00 |
| 11 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | ед | рыночная цена | 19,00 | 20,43 | 21,59 | 14,00 | 302,26 | 22,76 | 15,00 | 341,40 | 23,99 | 16,00 | 383,84 |
| 12 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ | км | Л1-28 - 1..11 | 2 226,00 | 2 392,95 | 2 529,35 | 1,60 | 4 046,96 | 2 665,93 | 1,50 | 3 998,90 | 2 809,89 | 1,70 | 4 776,81 |
| 13 | Монтаж воздушной линии 0,4 кВ по существующим опорам | км | Л1-28 - 1..11 | 2 226,00 | 2 392,95 | 2 529,35 | 3,64 | 9 206,83 | 2 665,93 | 4,80 | 12 796,46 | 2 809,89 | 5,00 | 14 049,45 |
| 14 | Строительство воздушной линии 10 кВ | км | Л2-28 - 1..6 | 2 580,00 | 2 773,50 | 2 931,59 | 1,20 | 3 517,91 | 3 089,90 | 1,50 | 4 634,85 | 3 256,75 | 1,50 | 4 885,13 |
| 15 | Прокладка кабельной линии 0,4кВ сечением 95 мм | км | К1-04-1..6 | 1 580,00 | 1 698,50 | 1 795,31 | 4,00 | 7 181,24 | 1 892,26 | 4,16 | 7 871,80 | 1 994,44 | 4,46 | 8 895,20 |
| 16 | Прокладка кабельной линии 0,4кВ сечением 240 мм | км | К1-08-1..6 | 2 366,00 | 2 543,45 | 2 688,43 | 5,00 | 13 442,15 | 2 833,61 | 6,00 | 17 001,66 | 2 986,62 | 6,00 | 17 919,72 |
| 17 | Прокладка кабельной линии 10кВ | км | К1-08-1..7 | 2 421,00 | 2 602,58 | 2 750,93 | 9,00 | 24 758,37 | 2 899,48 | 10,80 | 31 314,38 | 3 056,05 | 12,00 | 36 672,60 |
| 18 | Прокладка кабельной линии 10кВ кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена | км | К2-07-1..7 | 4 905,00 | 5 272,88 | 5 573,43 | 0,80 | 4 458,74 | 5 874,40 | 0,50 | 2 937,20 | 6 191,62 | 1,00 | 6 191,62 |
|  | ИТОГО по разделу I |  |  |  |  |  |  | 176 994,61 |  |  | 182 354,20 |  |  | 198 470,50 |
| II | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
| 1 | Строительство питающей подстанции 110/10 кВ для туристско-рекреационного комплекса «Новопятигорское озеро» и жилых микрорайонов | ед | З1-02 | 118 497,00 | 127 384,28 | 134 645,18 | 0 | 0,00 | 141 916,02 | 0 | 0,00 | 149 579,49 | 1 | 149 579,49 |
| 2 | Замена на питающей подстанции "Горячеводская" трансформаторов 25 МВт на 40 МВт | ед | Т1-05-1..6 | 36 788,00 | 39 547,10 | 41 801,28 | 1 | 41 801,28 | 44 058,55 | 1 | 44 058,55 | 46 437,71 |  | 0,00 |
| 3 | Замена на питающей подстанции "Провальская" трансформаторов 16 МВт на 25 МВт | ед | Т1-04-1..6 | 23 512,00 | 25 275,40 | 26 716,10 | 1 | 26 716,10 | 28 158,77 | 1 | 28 158,77 | 29 679,34 |  | 0,00 |
| 4 | Строительство распределительных подстанций | ед | В1-03 | 28 880,00 | 31 046,00 | 32 815,62 | 1,00 | 32 815,62 | 34 587,66 | 1,00 | 34 587,66 | 36 455,39 | 1,00 | 36 455,39 |
| 5 | Строительство трансформаторных подстанций | ед | Т5-01 | 8 524,00 | 9 163,30 | 9 685,61 | 2,00 | 19 371,22 | 10 208,63 | 3,00 | 30 625,89 | 10 759,90 | 3,00 | 32 279,70 |
| 6 | Прокладка кабельных линий 10 кВ | км | К1-08-1..7 | 2 421,00 | 2 602,58 | 2 750,93 | 2,40 | 6 602,23 | 2 899,48 | 3,80 | 11 018,02 | 3 056,05 | 3,90 | 11 918,60 |
| 7 | Прокладка кабельной линии 0,4кВ сечением 240 мм | км | К1-08-1..6 | 2 366,00 | 2 543,45 | 2 688,43 | 2,1 | 5 645,70 | 2 833,61 | 2,4 | 6 800,66 | 2 986,62 | 3,5 | 10 453,17 |
|  | ИТОГО по разделу II |  |  |  |  |  |  | 132 952,15 |  |  | 155 249,55 |  |  | 240 686,35 |

Продолжение таблицы 12

| № пп | Инвестиционные проекты | Ед.изм | 2020 | 2021-2030 | ИТОГО 2017-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | цена за единицу (средняя за период), тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | кол-во | стоимость, тыс. руб. |
| I | ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
| 1 | Замена комплектной трансформаторной подстанции на блочную | ед | 11 340,93 | 1 | 11 340,93 | 13 996,23 | 14 | 195 947,22 | 20 | 257 836,53 |
| 2 | Замена комплектной трансформаторной подстанции | ед | 856,83 | 2 | 1 713,66 | 1 057,44 | 20 | 21 148,80 | 28 | 27 494,40 |
| 3 | Замена трансформатора 400кВа на 630 кВа | ед | 459,02 | 10 | 4 590,20 | 566,49 | 98 | 55 516,02 | 140 | 73 384,32 |
| 4 | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ с заменой деревянных опор и провода АС | км | 2 961,62 | 6,00 | 17 769,72 | 3 655,04 | 60,1 | 219 631,35 | 84,29 | 285 936,48 |
| 5 | Прокладка (модернизация) кабельной линии 0,4кВ большего сечения (модернизация) | км | 2 102,14 | 1,00 | 2 102,14 | 2 594,32 | 11 | 28 537,52 | 15,7 | 37 677,95 |
| 6 | Прокладка (модернизация) кабельной линии10кВ большего сечения | км | 2 993,56 | 2,00 | 5 987,12 | 3 694,46 | 20 | 73 889,20 | 28 | 96 116,02 |
| 7 | Монтаж блочной трансформаторной подстанции | ед | 11 340,93 | 4,00 | 45 363,72 | 13 996,23 | 48 | 671 819,04 | 67 | 869 930,44 |
| 8 | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции | ед | 856,83 | 5,00 | 4 284,15 | 1 057,44 | 41 | 43 355,04 | 59 | 57 674,35 |
| 9 | Монтаж распределительного пункта совмещенного с трансформаторной подстанцией с двумя трансформаторами по 1000 кВа | ед | 7 640,89 | 0,00 | 0,00 | 9 429,88 | 2 | 18 859,76 | 3 | 25 923,48 |
| 10 | Дооборудование трансформаторной подстанции, монтаж трансформатора 630 кВа | ед | 459,02 | 2,00 | 918,04 | 566,49 | 39 | 22 093,11 | 56 | 29 126,60 |
| 11 | Монтаж РЩ-0,4 кВ | ед | 25,29 | 10,00 | 252,90 | 31,21 | 141 | 4 400,61 | 196 | 5 681,01 |
| 12 | Строительство воздушной линии 0,4 кВ | км | 2 961,62 | 1,90 | 5 627,08 | 3 655,04 | 17 | 62 135,68 | 23,7 | 80 585,43 |
| 13 | Монтаж воздушной линии 0,4 кВ по существующим опорам | км | 2 961,62 | 5,75 | 17 029,32 | 3 655,04 | 46 | 168 131,84 | 65,19 | 221 213,90 |
| 14 | Строительство воздушной линии 10 кВ | км | 3 432,61 | 2,00 | 6 865,22 | 4 236,30 | 16 | 67 780,80 | 22,2 | 87 683,91 |
| 15 | Прокладка кабельной линии 0,4кВ сечением 95 мм | км | 2 102,14 | 5,20 | 10 931,13 | 2 594,32 | 45 | 116 744,40 | 62,82 | 151 623,77 |
| 16 | Прокладка кабельной линии 0,4кВ сечением 240 мм | км | 3 147,90 | 6,00 | 18 887,40 | 3 884,93 | 58 | 225 325,94 | 81 | 292 576,87 |
| 17 | Прокладка кабельной линии 10кВ | км | 3 221,08 | 9,00 | 28 989,72 | 3 975,25 | 101 | 401 500,25 | 141,8 | 523 235,32 |
| 18 | Прокладка кабельной линии 10кВ кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена | км | 6 525,97 | 0,531 | 3 465,29 | 8 053,92 | 7 | 56 377,44 | 9,831 | 73 430,29 |
|  | ИТОГО по разделу I |  |  |  | 186 117,74 |  |  | 2 453 194,02 |  | 3 197 131,07 |
| II | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
| 1 | Строительство питающей подстанции 110/10 кВ для туристско-рекреационного комплекса «Новопятигорское озеро» и жилых микрорайонов | ед | 157 656,78 |  | 0,00 | 194 569,65 |  | 0,00 | 1 | 149 579,49 |
| 2 | Замена на питающей подстанции "Горячеводская" трансформаторов 25 МВт на 40 МВт | ед | 48 945,35 |  | 0,00 | 60 405,14 |  | 0,00 | 2 | 85 859,83 |
| 3 | Замена на питающей подстанции "Провальская" трансформаторов 16 МВт на 25 МВт | ед | 31 282,02 |  | 0,00 | 38 606,22 |  | 0,00 | 2 | 54 874,87 |
| 4 | Строительство распределительных подстанций | ед | 38 423,98 | 1 | 38 423,98 | 47 420,35 |  | 0,00 | 4 | 142 282,65 |
| 5 | Строительство трансформаторных подстанций | ед | 11 340,93 | 3,00 | 34 022,79 | 13 996,23 | 7,00 | 97 973,61 | 18 | 214 273,21 |
| 6 | Прокладка кабельных линий 10 кВ | км | 3 221,08 | 4,30 | 13 850,64 | 3 975,25 | 5,2 | 20 671,30 | 19,6 | 64 060,79 |
| 7 | Прокладка кабельной линии 0,4кВ сечением 240 мм | км | 3 147,90 | 4,2 | 13 221,18 | 3 884,93 | 6,2 | 24 086,57 | 18,4 | 60 207,28 |
|  | ИТОГО по разделу II |  |  |  | 99 518,59 |  |  | 142 731,48 |  | 771 138,12 |

Определение стоимости мероприятий в прогнозном периоде осуществляется с учетом индекса цен производителей в промышленности для внутреннего рынка (без продукции топливно-энергетического комплекса - нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – консервативный вариант. В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год долгосрочного периода регулирования (2019 и последующие годы) в целях определения расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз.

| Консервативный вариант | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЦП в промышленности для внутреннего рынка (без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика)) | 107,5 | 105,7 | 105,4 |

Источником финансирования мероприятий, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения, повышение безопасности при эксплуатации линий электропередач, является тариф на электрическую энергию. Планируется, что эти затраты окупаются в течение срока его действия, то есть в течение календарного года. В качестве собственных (тарифных) средств могут быть использованы прибыль организации, направляемая на инвестиции, амортизационные отчисления, привлеченные средства, лизинговые средства.

Источником финансирования инвестиционных проектов, направленных на подключение новых объектов жилищного и промышленного строительства, является плата за технологическое присоединение. Окупаемость этих проектов определяется временем продажи мощности, которое составляет, как правило, один-три года, поскольку строительство и реконструкция электросетевых объектов для целей присоединения новых потребителей планируется на основании поданных заявок.

Стоимость мероприятий в сфере электроснабжения до 2030 года составит 3 968,3 млн. рублей, в том числе:

замена – 644,7 млн. руб.

модернизация – 1195,6 млн. руб.

строительство – 2128,0 млн. руб.

5.3. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Одним из приоритетных направлений реализации мероприятий в сфере теплоснабжения является замена котлов в существующих котельных и наращивание их установленной мощности.

Кроме того, срок службы большинства котлов в котельных, где предполагается их замена, составляет 25-30 лет. Это свидетельствует об их высоком износе, как моральном, так и физическом, что обуславливает значительную энергоемкость и трудоемкость производства тепловой энергии.

Также замена котлов и увеличение мощности котельных обусловлены многоквартирным жилищным строительством, запланированным на территории города.

За период реализации Программы теплоснабжающей организацией «Пятигорсктеплосервис» предполагается замена котлов КВГМ-20 (1 котел), КВГМ-10 (2 котла), ТВГ-8 (3 котла), ТВГ-1,5 (1 котел), КСВ-2,9 (1 котел) на водогрейные котлы Энтророс мощностью до 16 МВт (13,75 Гкал/час)  с модулируемыми газовыми горелками Cibunigas с установкой автоматики регулирования на следующих источниках теплоснабжения: Белая Ромашка, Туркомплекс Озерный, Микрорайон Бештау, ВАО Интурист. Также в  котельной по пр. Кирова,67, перешедшей в аренду и эксплуатационное обслуживание ООО «Пятигорсктеплосервис», предполагается провести реконструкцию и модернизацию оборудования с установкой 2-х новых паровых котлов и переводом парового котла ДКВР-4/13 в водогрейный режим. За период реализации Программы по теплоснабжающей организации ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» планируется замена котла ДКВр-10/13, установленного в котельной «Гора Казачка», на котел КВГ 4,65 (4,65 Гкалч/час) с модулируемыми газовыми горелками Cibunigas

Для оценки инвестиционных затрат применялся метод сравнительного анализа приведенных инвестиционных затрат в зависимости от мощности сооружений (котлов), в соответствии с которым  максимальная стоимость замены одного котла мощностью 13,75 Гкал/час, включая монтажные, наладочные работы и демонтаж старого котла, составит 14,2 млн. рублей, а стоимость установки котла мощностью 4,65 Гкал/час составит 6,5 млн. рублей.

За период реализации Программы предполагается к замене13 котлов, в том числе 12 в ООО «Пятигорсктеплосервис» и 1 в ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница». Соответственно, затраты на указанное мероприятие в ценах 2016 года составят 176,9 млн. рублей, в том числе для ООО «Пятигорсктеплосервис» - 170,4 млн. рублей, для ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница» - 6,5 млн. рублей.

Кроме замены котлов, ООО «Пятигорсктеплосервис» планируется комплексная модернизация следующих источников теплоснабжения:

- котельная «Станкоремзавод» по адресу ул. Ясная, 19, установленной мощностью 15,6 Гкал/час;

- котельная «Константиновская» по адресу ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 112, установленной мощностью 5,9 Гкал/ч;

- котельная по адресу ул. Украинская, 14, установленной мощностью 0,34 Гкал/ч.

Указанное мероприятие по комплексной модернизации источников теплоснабжения включает в себя замену котельного оборудования, установку насосных агрегатов с автоматикой, газовых и тепловых приборов учета (счетчиков), оборудования водоподготовки и электрооборудования. Проведение указанных мероприятий обусловлено уровнем износа указанных объектов теплоснабжения более 85%. Кроме того, как свидетельствуют отчеты о результатах технического обследования указанных объектов теплоснабжения,  фактические характеристики оборудования не соответствуют проектным данным и современным требованиям эксплуатации котельного оборудования.

Для оценки инвестиционных затрат комплексной модернизации указанных источников теплоснабжения была разработана сметная документация в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 09.03.2004. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и ЖКХ от 05.03.2004. №15/1 с учетом изменений, изложенных в Письме Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Сметная стоимость модернизации указанных котельных в ценах 2016 года составляет 44,7 млн. рублей, в том числе:

- котельная «Станкоремзавод» по адресу ул. Ясная, 19 – 28,6 млн. рублей;

- котельная «Константиновская» по адресу ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 112 – 13,1 млн. рублей;

- котельная «Украинская,14» по адресу ул. Украинская,14- 3 млн. рублей.

Необходимо отметить, что часть котельных и подключенные к ним абоненты находятся вне зоны эффективного централизованного теплоснабжения. В связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по  децентрализации существующего теплоснабжения и перевода ряда объектов на теплоснабжение от индивидуальных блочно-модульных котельных. В этой связи необходимо выделить основные проблемы, связанные с неэффективным централизованным теплоснабжением.

Объекты здравоохранения, получающие услуги снабжения тепловой энергией от котельной «Мотель» по ул. 295 Стрелковой Дивизии, 3, расположенные в районе Лермонтовского разъезда (психоневрологический, кожно-венерологический и инфекционный диспансеры), не имеют гарантированного теплоснабжения в связи с высоким износом участка теплотрассы, проходящего под железнодорожными путями  и подверженному постоянному воздействию блуждающих токов. В случае возникновения аварийной ситуации на данном участке в отопительный период существует значительный риск отключения указанных объектов здравоохранения от услуг отопления. Кроме того, ввиду значительной протяженности указанного участка теплосети (1262 м),  ООО «Пятигорсктеплосервис» несет значительные потери в тепловых сетях.

Протяженность теплотрассы от котельной "Трампарк- Скачки" до жилого дома по адресу Ермолова, 225 составляет 650 м, что не соответствует эффективному радиусу теплоснабжения.  Кроме того, теплотрасса проходит под трамвайными путями и вдоль железнодорожного полотна. Наличие блуждающих токов, а также постоянное подтопление грунтовыми водами вызывают коррозию металла, приводят к ежегодным аварийным ситуациям и значительным затратам на их ликвидацию, а также сверхнормативным потерями тепловой энергии.

Протяженность теплотрассы от котельной "Белая Ромашка" до детского сада № 4 и  жилых домов по ул. Аллея Строителей, 2/1 и 2/2 составляет 1150 м, что также не соответствует эффективному радиусу теплоснабжения. Это приводит к сверхнормативным потерям тепла и дополнительным потерям напора в трубопроводах. В результате этого возникает необходимость в установке на котельной насосов с большим напором  для увеличения рабочего давления в целом по котельной, что приводит к дополнительному износу прочности металла и увеличивает  риск возникновения аварийных ситуаций в отопительный период по всему району.

Протяженность теплотрассы от котельной "БАМ-1576" до жилых домов по ул. Шатило составляет 774 м в 4-х трубном исполнении,  что не соответствует эффективному радиусу теплоснабжения и приводит к сверхнормативным потерям тепла и падению давления теплоносителя на границе  отпуска тепловой энергии. Это, в свою очередь, ведет к увеличению электрической мощности сетевых и подпиточных насосов. Кроме того, теплотрасса проходит по частным владениям  и доступ к ней ограничен.

Внедрение 4 блочно-модульных котельных на перечисленных объектах поможет существенно снизить расходы по выработке тепловой энергии и обеспечить потребителей услугами соответствующего качества. Полная автоматизация процессов, многоуровневая система контроля позволяет эксплуатировать котельные без обслуживающего персонала. Отказ от существующих магистральных сетей теплоснабжения и внедрение БМК позволит уменьшить себестоимости выработки тепловой энергии более чем на 30% по сравнению с другими котельными города.

Для оценки инвестиционных затрат применялся метод сравнительного анализа приведенных инвестиционных затрат в зависимости от мощности БМК, в соответствии с которым стоимость строительства 6 новых БМК будет составлять 73,6 млн. рублей в ценах 2016 года.

Программой также предусмотрены мероприятия по выводу из эксплуатации подвальных котельных с переключением потребителей в зону теплоснабжения других источников теплоснабжения

Потребители тепловой энергии от котельной «Калинина,42а» переносятся в зону действия котельной «РКМ» с монтажом нового оборудования. Котельная «Калинина,42а», ул. Калинина,42а - подвальная котельная в здании общежития запрещена к эксплуатации в соответствии с требованиями СНиП II-35-76 «Котельные установки»(утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1976 №229, ред. От 11.09.1997). Подключенная нагрузка потребителей 2,11 Гкал/ч (2,45 МВт/ч). Котельная «РКМ» по ул. 40 лет Октября,27 расположена в отдельно стоящем здании. Подключенная нагрузка потребителей 3,44 Гкал/ч (3,99МВт/ч). Теплотрассы котельных могут быть объединены через существующую перемычку. Предлагается демонтировать существующее оборудование котельной РКМ и на этом же месте установить котлы типа «Технотерм-Инокс»-1,0МВт в количестве 7 шт на объединенную нагрузку 5,55Гкал/ч (6,44МВт/ч). Оборудование котельной «Калинина,42 а » предлагается демонтировать.

Потребителей котельных «Кирова, 33», «Рубина, 2»  «Соборная,7», «Соборная,15» при условии согласования указанных мероприятий с Арендодателями котельных подключить к сетям котельной «Береговая». Учитывая, что процент использования мощности указанной котельной составляет всего 33%, проведение указанного мероприятия представляется вполне целесообразным. В случае отсутствия согласия Арендодателя на отключение потребителей от указанных котельных, предполагается модернизация их оборудования.

Затраты на проведение указанных мероприятий в ценах 2016 года составят – 35,6 млн. рублей.

В соответствии со статьей 3 «Общие принципы организации отношений и государственной политики в сфере теплоснабжения» Федерального закона №ФЗ-190 «О теплоснабжении» необходимо обеспечить приоритетное использование комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Газопоршневые установки используются в качестве автономного источника электроснабжения, а также как аварийный источник электроэнергии. Кроме того, указанные агрегаты могут использоваться в параллельной работе с существующими сетями, когда часть электроэнергии приобретается у централизованного источника электроснабжения, а часть от газопоршневой установки.

Для котельных целесообразность использования газопоршневых установок обусловлена следующими факторами:

увеличение энергопотребления в связи с заменой котлов в основных котельных, затруднительно в связи с дефицитом энергии во внешних сетях;

текущее энергопотребление в составе эксплуатационных затрат значительно растет вследствие увеличения тарифов на электрическую энергию.

Внедрение газопоршневых установок в котельных, обслуживаемых организацией, позволит сократить потребление электроэнергии на 10-15%.

Снижение удельных эксплуатационных затрат теплового хозяйства ООО «Пятигорсктеплосервис», включая затраты на энергоносители на производство и передачу тепловой энергии - внедрение когенерационных установок в котельных «ВАО Интурист», «М-н Бештау», «Белая Ромашка», «Новая Оранжерея», «Станкоремзавод», «Мотель». Потребление электроэнергии по выбранным объектам составляет более 70% от общего годового потребления всеми котельными ООО «Пятигорсктеплосервис». Внедрение когенерационных установок на объектах позволит снизить затраты по энергоносителям с более чем в 3 раза. Ни замена оборудования, ни внедрение частотных преобразователей не позволит достичь таких результатов. Кроме того, внедрение когенерационных установок позволит решить вопрос использования резервного источника питания.

Для оценки капитальных затрат на внедрение газопоршневых установок применялся метод сравнительного анализа приведенных инвестиционных затрат в зависимости от мощности газопоршневого агрегата.

Стоимость внедрения газопоршневых установок за период реализации Программы составит 121,1 млн. рублей в ценах 2016 года.

Повышение ресурсной эффективности системы теплоснабжения возможно за счет оптимизации нерациональных затрат, что связано в первую очередь с установкой менее энергоемкого оборудования (соответствующего загрузке), а также использования системы автоматического контроля и управления технологическим процессом производства тепловой энергии, основанной на преобразователях частоты (частотных регуляторах), аппаратах плавного пуска электромоторов.

Внедрение частотных преобразователей позволяет автоматически поддерживать технологические параметры производственного процесса (давление, расход ресурсов, температура и пр.) за счет скорости регулирования вращения двигателя, что позволяет сократить потребление электроэнергии до 10-20%.

При этом одновременно обеспечивается:

- уменьшение удельного расхода топлива;

- «мягкий» пуск двигателя, увеличивающий срок его службы, а также запорно-регулирующей арматуры;

- повышение  эффективности защиты электродвигателя от перегрузки, обрыва фаз;

- оптимизация  технологических процессов;

- оптимизация количества дежурного и ремонтного персонала.

За период реализации Программы стоимость мероприятий по внедрению частотных преобразователей составит 18,3 млн. рублей в ценах 2016 года.

В рамках реализации Программы необходимо предусмотреть замену сетей теплоснабжения. Высокий процент протяженности теплотрасс (38%) только в ООО «Пятигорсктеплосервис», нуждающихся в замене, обуславливает низкую надежность поставки тепловой энергии до потребителя, характеризующуюся высоким уровнем аварийности – 0,7 аварии на 1 км сетей в год. Решение данной проблемы может быть связано только с комплексной заменой теплотрасс. Для полной замены сетей до 2030 года потребуется ежегодно менять не менее 7% от общей протяженности или 6,5 км.

Базовые затраты на реализацию мероприятий по замене трубопроводов теплоснабжения определялись на основе укрупненных нормативов цены строительства «Наружные тепловые сети» (НЦС 81-02-13-2014) (с учетом индекса цен производителей промышленных товаров Российской Федерации в 1998-2016гг.), а также с использованием сведений по объектам-аналогам.

В связи с тем, что в настоящее время замена трубопроводов не превышает и 1% от общей протяженности сетей,  а также существуют ограничения как по производственным, так и по ресурсным возможностям, за период реализации Программы планируется заменить не более 25% общей протяженности сетей к 2030 году, что составляет 23 км сетей в двухтрубном исчислении.

Затраты на период реализации Программы в ценах 2016 года по указанному мероприятию должны составить 341,1 млн. рублей.

Для проведения мероприятий в отношении источников теплоснабжения, предусмотренных настоящей Программой, необходимо проведение мероприятий в отношении тепловых сетей, в частности, для достижения нормативной надежности системы централизованного теплоснабжения путем нового строительства указанных объектов. В таблице 13 приведены характеристики тепловых сетей, строительство которых требуется для достижения нормативной надежности системы централизованного теплоснабжения и требуемые финансовые средства для осуществления таких мероприятий.

Базовые затраты на реализацию мероприятий по строительству трубопроводов теплоснабжения определялись на основе укрупненных нормативов цены строительства «Наружные тепловые сети» (НЦС 81-02-13-2014) (с учетом индекса цен производителей промышленных товаров Российской Федерации в 1998-2016гг.), а также с использованием сведений по объектам-аналогам.

Таблица 13. Мероприятия по строительству сетей, целью которых является достижение нормативной надежности системы теплоснабжения

| Наименование магистрали (участка) | Тип прокладки | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка, км | Стоимость строительства, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 км | общая |
| отТК52А до ТК56 от кот. «Станкоремзавод» | подземная | 2Ду150 | 0,27 | 16709 | 4 511,4 |
| От ТК2 до ТК 97от кот. Белая Ромашка | подземная | 2 Ду500 | 0,72 | 50509 | 36 366,5 |
| От ТК12 доТК14 от кот. «Дом Советов» | подземная | 2 Ду150 | 0,102 | 16709 | 1 704,3 |
| От ТК79 до ТК80 от кот. «Мотель» | подземная | 2 Ду200 | 0,032 | 20443 | 654,2 |
| От ТК1 до ТК 2 от кот. Белая Ромашка | подземная | 2 Ду500 | 0,12 | 50509 | 6 061,1 |
| От ТК1 до ТК120а от кот. Белая Ромашка | подземная | 2 Ду400 | 0,774 | 37865 | 29 307,5 |
| От ТК131 до ТК117 от кот. Белая Ромашка | подземная | 2 Ду100 | 0,095 | 13270 | 1 260,7 |
| Всего |  |  |  |  | 79 865,6 |

Стоимость указанных мероприятий в ценах 2016 года составит 79,9 млн. рублей.

Программой предусмотрено закрытие подвальных котельных с переключением их потребителей в зону теплоснабжения котельной «Береговая».

Для этого предусматривается строительство новых теплотрасс до котельных «Кирова,33», «Кирова,47», «Кирова,58», «Рубина,2» , «Соборная,7», «Соборная,15»и перекладка существующего участка теплотрасс от котельной «Береговая» для обеспечения пропускной способности с проведением модернизации установленного оборудования.

Характеристика тепловых сетей, строительство которых требуется для перераспределения зон теплоснабжения котельных и капиталовложения в них, приведены в таблице 14.

Таблица 14. Характеристика тепловых сетей, требуемых для перераспределения зон теплоснабжения котельных и  капиталовложения в них

| Наименование магистрали (участка) | Тип прокладки | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка, км | Стоимость строительства, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 км | общая |
| От ТК27в до кот. Соборная,7, Соборная,15 | подземная | 2Ду80 2Ду65 | 0,035 0,075 | 12189 12189 | 426,6 914,2 |
| От ТК15а до кот. Рубина,2, Кирова,33 | подземная | 2Ду80 | 0,17 | 12189 | 2 072,1 |
| Всего |  |  |  |  | 3 412,9 |

Стоимость указанных мероприятий в ценах 2016 года составит 3,4 млн. рублей.

Что касается вновь вводимых многоквартирных жилых домов и общественных объектов, не входящих в зону обеспечения тепловой энергией существующих источников теплоснабжения (котельные Белая Ромашка»; «Фирма Кавказ»; «ВАО Интурист»; «Новая Оранжерея»; «Станкоремзавод» и «Машук»), предполагается снабжение таких объектов от крышных газовых котельных или газовых БМК.

Перечень необходимых мероприятий в сфере теплоснабжения и размер их финансирования представлен в таблице 15.

Стоимость мероприятий в сфере теплоснабжения до 2030 года составит 894,5 млн. рублей

Таблица 15.  Объем финансирования мероприятий в сфере теплоснабжения

| Планируемые мероприятия | Цели реализации мероприятия | Объем финансовых вложений, млн. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по этапам реализации |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| Замена котельного оборудования | Увеличить КПД до 93%, экономия по расходу газа, увеличение срока эксплуатации оборудования, снижение эксплуатационных затрат, улучшить надежность и качество теплоснабжения | 176,8 | 12,6 | 25,3 | 37,8 | 46,2 | 54,9 |
| Комплексная модернизация котельных «Станкоремзавод», «Константиновская», «Украинская» | Увеличить КПД до 93%, экономия по расходу газа, увеличение срока эксплуатации оборудования, снижение эксплуатационных затрат, улучшить надежность и качество теплоснабжения | 44,7 | 44,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Децентрализация теплоснабжения, приближение теплоисточника к потребителю, строительство БМК | Снизить эксплуатационные затраты, снизить тариф на тепловую энергию для потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения вне радиуса эффективного централизованного теплоснабжения | 73,6 | 10 | 15,5 | 20,1 | 28 | 0 |
| Закрытие подвальных котельных | Повысить безопасность эксплуатации оборудования котельной, снизить эксплуатационные затраты, улучшить надежность и качество теплоснабжения | 35,6 | 15,3 | 20,3 | 0 | 0 | 0 |
| Внедрение газопоршневых установок | Снижение затрат на электроэнергию | 121,1 | 12,4 | 25,3 | 37,4 | 46 | 0 |
| Замена энергоемких сетевых насосных агрегатов на насосные станции со шкафом управления и частотными преобразователями | Улучшение гидравлических режимов передачи теплоносителя потребителям тепловой энергии, повышение качества услуг | 18,3 | 9,1 | 9,2 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство сетей | Снизить эксплуатационные затраты, снизить тариф на тепловую энергию для потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения вне радиуса эффективного централизованного теплоснабжения | 83,3 | 10 | 16 | 23 | 34,3 | 0 |
| Замена сетей | Снизить аварийность на сетях, повысить качество и надежность предоставляемых услуг | 341,1 | 16,4 | 19,1 | 21,8 | 24,6 | 259,2 |
| Итого | 894,5 | 130,5 | 130,7 | 140,1 | 179,1 | 314,1 |

5.4. Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

Поскольку основные объекты системы водоснабжения на территории города – курорта Пятигорска представлены сетевым хозяйством, главной задачей на рассматриваемую перспективу реализации Программы должна стать плановая замена изношенных основных фондов и строительство сетей для подключения новых объектов капитального строительства. Предлагаемые мероприятия должны быть включены в инвестиционную программу ГУП СК СКВК.

Стоимость мероприятий Программы определена с использованием Укрупненных нормативов цены строительства «Сети водоснабжения и канализации» (НЦС 81-02-14-2014), утвержденных Приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской федерации от 28.08.2014 №506/пр.

Применяемые НЦС рассчитаны в ценах 2014 года и представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных инженерных сетей водоснабжения.

Поскольку НЦС определены для базового района (Московской области), а коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации для систем ВКХ Ставропольского края составляет 0,89, при планировании мероприятий базовый уровень цен 2015 года не индексируется, а принимается в соответствии с ценами базового района.

Определение стоимости мероприятий в прогнозном периоде осуществляется с учетом индекса цен производителей в промышленности для внутреннего рынка (без продукции топливно-энергетического комплекса - нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – консервативный вариант.

Протяженность трубопроводов, подлежащих замене, принята до 2023 года в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения, с 2024 года учтена дополнительная потребность в заменах сетей. Протяженность новых трубопроводов для надежного и безопасного обеспечения централизованным водоснабжением вновь строящихся объектов города-курорта Пятигорска рассчитывалась с учетом фактической удельной протяженностью водопроводных сетей в расчете на 1000 кв. метров жилищного фонда (0,21 км/тыс. кв.м уличных, внутриквартальных и внутридворовых сетей). Этот показатель косвенно связан с показателем плотности населения (этажностью застройки) и уровнем благоустройства. По вновь вводимым объектам принята 100% -я обеспеченность водоснабжением.

Источником финансирования мероприятий, направленных на повышение надежности и качества водоснабжения является тариф. Источником финансирования инвестиционных проектов, направленных на подключение новых объектов жилищного и промышленного строительства, является плата за подключение (технологическое присоединение).

Стоимость мероприятий в сфере водоснабжения до 2030 года составит 1 911,35 млн. рублей, в том числе:

замена – 1010,95 млн. руб.

строительство – 900,40 млн. руб.

Таблица 16. Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения (тыс. рублей)

| № пп | Инвестиционные проекты | Ед.изм | номер расценки (источник информации) | НЦС, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2015 | цена за единицу, тыс. руб. | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. |
| I. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО, КАЧЕСТВЕННОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 1 | Замена сетей диаметром, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | км | 14-14-001-01 | 1 468,63 | 1 578,78 | 1 668,77 | 2,0 | 3 337,54 | 1 758,88 | 2,0 | 3 517,76 | 1 853,86 | 2,0 | 3 707,72 |
|  | 125 | км | 14-14-001-04 | 1 604,64 | 1 724,99 | 1 823,31 | 1,3 | 2 370,30 | 1 921,77 |  | 0,00 | 2 025,55 |  | 0,00 |
|  | 150 | км | 14-14-001-07 | 1 806,99 | 1 942,51 | 2 053,23 | 1,1 | 2 258,55 | 2 164,10 | 1,2 | 2 596,92 | 2 280,96 | 1,3 | 2 965,25 |
|  | 200 | км | 14-14-001-10 | 2 241,91 | 2 410,05 | 2 547,42 | 0 | 0,00 | 2 684,98 | 1,5 | 4 027,47 | 2 829,97 | 1,5 | 4 244,96 |
|  | 250 | км | 14-14-001-13 | 2 846,77 | 3 060,28 | 3 234,72 |  | 0,00 | 3 409,39 |  | 0,00 | 3 593,50 |  | 0,00 |
|  | 300 | км | 14-14-001-16 | 3 399,07 | 3 654,00 | 3 862,28 | 2,5 | 9 655,70 | 4 070,84 | 3,0 | 12 212,52 | 4 290,67 | 3,5 | 15 017,35 |
|  | 350 | км | 14-14-001-19 | 4 015,06 | 4 316,19 | 4 562,21 | 1,9 | 8 668,20 | 4 808,57 |  | 0,00 | 5 068,23 |  | 0,00 |
|  | 400 | км | 14-14-001-22 | 4 660,42 | 5 009,95 | 5 295,52 |  | 0,00 | 5 581,48 | 1,4 | 7 814,07 | 5 882,88 |  | 0,00 |
|  | 500 | км | 14-14-001-25 | 5 947,48 | 6 393,54 | 6 757,97 | 1,2 | 8 109,56 | 7 122,90 | 1,2 | 8 547,48 | 7 507,54 | 1,5 | 11 261,31 |
|  | 700 | км | 14-14-001-30 | 10 502,59 | 11 290,28 | 11 933,83 | 2,5 | 29 834,58 | 12 578,26 |  | 0,00 | 13 257,49 |  | 0,00 |
|  | ИТОГО по разделу I |  |  |  |  |  |  | 64 234,43 |  |  | 38 716,22 |  |  | 37 196,59 |
| II. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
| 1 | Строительство сетей (средний диаметр 150 мм) | км | 14-14-001-07 | 1 806,99 | 1 942,51 | 2 053,23 | 37,62 | 77 252,06 | 2 164,10 | 35,21 | 76 190,84 | 2 280,96 | 36,01 | 82 140,63 |
|  | ИТОГО по разделу II |  |  |  |  |  |  | 77 252,06 |  |  | 76 190,84 |  |  | 82 140,63 |

Продолжение таблицы 16

| № пп | Инвестиционные проекты | Ед.изм | 2020 | 2021-2030 | ИТОГО 2017-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | цена за единицу (средняя за период), тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | кол-во | стоимость, тыс. руб. |
| I. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО, КАЧЕСТВЕННОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 1 | Замена сетей диаметром, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | км | 1 953,97 | 2,0 | 3 907,94 | 2 411,46 | 28,17 | 67 930,83 | 36,17 | 82 401,79 |
|  | 125 | км | 2 134,93 |  | 0,00 | 2 634,79 | 31 | 81 678,49 | 32,3 | 84 048,79 |
|  | 150 | км | 2 404,13 | 1,4 | 3 365,78 | 2 967,02 | 45 | 133 515,90 | 50 | 144 702,40 |
|  | 200 | км | 2 982,79 | 1,5 | 4 474,19 | 3 681,16 | 24 | 88 347,84 | 28,5 | 101 094,46 |
|  | 250 | км | 3 787,55 |  | 0,00 | 4 674,35 | 26 | 121 533,10 | 26 | 121 533,10 |
|  | 300 | км | 4 522,37 | 4,0 | 18 089,48 | 5 581,21 | 40,0 | 223 248,40 | 53 | 278 223,45 |
|  | 350 | км | 5 341,91 |  | 0,00 | 6 592,63 |  | 0,00 | 1,9 | 8 668,20 |
|  | 400 | км | 6 200,56 |  | 0,00 | 7 652,32 |  | 0,00 | 1,4 | 7 814,07 |
|  | 500 | км | 7 912,95 | 2,0 | 15 825,90 | 9 765,64 | 11,15 | 108 886,89 | 17,05 | 152 631,14 |
|  | 700 | км | 13 973,39 |  | 0,00 | 17 245,04 |  | 0,00 | 2,5 | 29 834,58 |
|  | ИТОГО по разделу I |  |  |  | 45 663,29 |  |  | 825 141,45 | 248,8 | 1 010 951,98 |
| II. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
| 1 | Строительство сетей (средний диаметр 150 мм) | км | 2 404,13 | 39,56 | 95 117,00 | 2 967,02 | 192,01 | 569 695,64 | 340,42 | 900 396,17 |
|  | ИТОГО по разделу II |  |  |  | 95 117,00 |  |  | 569 695,64 |  | 900 396,17 |

5.5. Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения

Аналогично системе водоснабжения, централизованная система водоотведения города – курорта Пятигорска представлена сетевым хозяйством, главной задачей которого на рассматриваемую перспективу реализации Программы также должна стать плановая замена изношенных основных фондов и строительство сетей для подключения новых объектов капитального строительства. Предлагаемые мероприятия должны стать частью инвестиционной программы ГУП СК СКВК.

Стоимость мероприятий Программы определена с использованием Укрупненных нормативов цены строительства «Сети водоснабжения и канализации» (НЦС 81-02-14-2014), утвержденных Приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской федерации от 28.08.2014 №506/пр.

Применяемые НЦС рассчитаны в ценах на 2014 год и представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных инженерных сетей канализации.

Поскольку НЦС определены для базового района (Московской области), а коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации для систем ВКХ Ставропольского края составляет 0,89, при планировании мероприятий базовый уровень цен 2015 года не индексируется, а принимается в соответствии с ценами базового района.

Определение стоимости мероприятий в прогнозном периоде осуществляется с учетом индекса цен производителей в промышленности для внутреннего рынка (без продукции топливно-энергетического комплекса - нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов – консервативный вариант.

Протяженность трубопроводов, подлежащих замене, принята до 2023 года в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения, с 2024 года учтена дополнительная потребность в заменах сетей. Протяженность новых трубопроводов для надежного и безопасного обеспечения централизованным водоотведением вновь строящихся объектов города-курорта Пятигорска рассчитывалась с учетом фактической удельной протяженностью канализационных сетей в расчете на 1000 кв. метров жилищного фонда (0,07 км/тыс. кв.м). Этот показатель косвенно связан с показателем плотности населения (этажностью застройки) и уровнем благоустройства. По вновь вводимым объектам принята 100% -я обеспеченность централизованным водоотведением.

Источником финансирования мероприятий, направленных на повышение надежности и качества водоотведения является тариф. Источником финансирования инвестиционных проектов, направленных на подключение новых объектов жилищного и промышленного строительства, является плата за подключение (технологическое присоединение).

Стоимость мероприятий в сфере водоотведения до 2030 года составит 734,59 млн. рублей, в том числе:

замена – 389, 88 млн. руб.

строительство – 344,71 млн. руб.

Таблица 17. Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения (тыс. рублей)

| № пп | Инвестиционные проекты | Ед.изм | номер расценки (источник информации) | НЦС, тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2015 | цена за единицу, тыс. руб. | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. |
| I. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО, КАЧЕСТВЕННОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| 1 | Замена сетей диаметром, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | км | 14-15-001-01 | 1 974,46 | 2 122,54 | 2 243,52 | 2,5 | 5 608,80 | 2 364,67 | 2,5 | 5 911,68 | 2 492,36 | 2,5 | 6 230,90 |
|  | 200 | км | 14-15-001-05 | 2 075,39 | 2 231,04 | 2 358,21 | 1,0 | 2 358,21 | 2 485,55 | 1,0 | 2 485,55 | 2 619,77 | 2,0 | 5 239,54 |
|  | 250 | км | 14-15-001-09 | 2 662,87 | 2 862,59 | 3 025,76 | 1,15 | 3 479,62 | 3 189,15 |  | 0,00 | 3 361,36 |  | 0,00 |
|  | 300 | км | 14-15-001-09 | 2 662,87 | 2 862,59 | 3 025,76 | 1 | 3 025,76 | 3 189,15 | 1 | 3 189,15 | 3 361,36 | 1 | 3 361,36 |
|  | 400 | км | 14-15-001-13 | 3 275,60 | 3 521,27 | 3 721,98 |  | 0,00 | 3 922,97 | 1,55 | 6 080,60 | 4 134,81 |  | 0,00 |
|  | 600 | км | 14-15-001-21 | 7 507,68 | 8 070,76 | 8 530,79 |  | 0,00 | 8 991,45 |  | 0,00 | 9 476,99 |  | 0,00 |
|  | ИТОГО по разделу I |  |  |  |  |  |  | 14 472,39 |  |  | 17 666,98 |  |  | 14 831,80 |
| II | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
| 1 | Строительство сетей (средний диаметр 200 мм) | км | 14-15-001-05 | 2 075,39 | 2 231,04 | 2 358,21 | 12,54 | 29 575,61 | 2 485,55 | 11,74 | 29 169,35 | 2 619,77 | 12,00 | 31 447,22 |
|  | ИТОГО по разделу II |  |  |  |  |  |  | 29 575,61 |  |  | 29 169,35 |  |  | 31 447,22 |

Продолжение таблицы 17

| № пп | Инвестиционные проекты | Ед.изм | 2020 | 2021-2030 | ИТОГО 2017-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цена за единицу, тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | цена за единицу (средняя за период), тыс. руб. | кол-во | стоимость проекта, тыс. руб. | кол-во | стоимость, тыс. руб. |
| I. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО, КАЧЕСТВЕННОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| 1 | Замена сетей диаметром, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | км | 2 626,95 | 2,5 | 6 567,38 | 3 242,01 | 37,5 | 121 575,38 | 47,5 | 145 894,14 |
|  | 200 | км | 2 761,24 | 2,0 | 5 522,48 | 3 407,74 | 20 | 68 154,80 | 26 | 83 760,58 |
|  | 250 | км | 3 542,87 |  | 0,00 | 4 372,38 | 20 | 87 447,60 | 21,15 | 90 927,22 |
|  | 300 | км | 3 542,87 | 1 | 3 542,87 | 4 372,38 | 5,55 | 24 266,71 | 9,55 | 37 385,85 |
|  | 400 | км | 4 358,09 |  | 0,00 | 5 378,47 | 4 | 21 513,88 | 5,55 | 27 594,48 |
|  | 600 | км | 9 988,75 |  | 0,00 | 12 327,46 | 0,4 | 4 314,61 | 0,35 | 4 314,61 |
|  | ИТОГО по разделу I |  |  |  | 15 632,73 |  |  | 327 272,98 | 110,1 | 389 876,88 |
| II | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
| 1 | Строительство сетей (средний диаметр 200 мм) | км | 2 761,24 | 13,19 | 36 415,23 | 3 407,74 | 64,00 | 218 106,00 | 113,47 | 344 713,41 |
|  | ИТОГО по разделу II |  |  |  | 36 415,23 |  |  | 218 106,00 |  | 344 713,41 |

5.6. Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО

В соответствии с Краевой программой «Отходы производства и потребления в Ставропольском крае на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 19.10.2011 № 406-п (в редакции от 12.01.2015) предусмотрены следующие мероприятия:

- создание межмуниципальных зональных центров в Георгиевском районе (120 млн. рублей) и в городе Лермонтове (1 млрд. рублей) с целью создания комплексной системы обращения с отходами производства и потребления в соответствии с современными экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями в Ставропольском крае;

- снижение объемов размещения отходов на полигонах на 20-30% за счет их сортировки;

- мероприятия по ликвидации свалок и рекультивации земель, нарушенных в Ставропольском крае, в результате негативного воздействия отходов (18 млн. рублей);

- внедрение селективного сбора стекла в Минераловодском районе;

- участие бюджетов всех уровней в финансировании мероприятий не предполагается.

В Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Ставропольском крае (утв. Постановлением Правительства Ставропольского края от 22.09.2016 №408-п), как объект по обезвреживанию отходов включено ОАО «ПТЭК». Перспективы дальнейшего использования которого возможны только при проведении реконструкции с целью уменьшения воздействия на окружающую среду, поскольку в рамках разработки Территориальной схемы было выявлено, что система очистки дымовых газов не эффективна и не соответствует современным экологическим и санитарным требованиям; а выбросы объекта представляют серьёзную угрозу здоровью населения и отдыхающих.

В целях реализации предусмотренных Территориальной схемой рекомендаций по реконструкции ОАО «ПТЭК» был разработан Инвестиционный проект «Развитие Пятигорского инновационного отходоперерабатывающего комплекса», которым предусмотрены мероприятия по реконструкции и модернизации объекта с целью:

- увеличения производственной мощности;

- снижения эксплуатационных затрат на обезвреживание твердых коммунальных отходов;

- увеличения экобезопасности процесса обезвреживания ТКО.

Инвестиционным проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- оборудование сортировочной линии, позволяющей извлекать пластик, бумагу, картон, стекло и цветной металл перед процессом обезвреживания, с целью организации утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с требованием действующего законодательства и устранения вредных выбросов в атмосферу;

- модернизация оборудования очистки газов с целью снижения выбросов;

- реконструкция котельных агрегатов № 1, 2 с целью увеличения сроков службы оборудования;

- установка паровых турбин для собственной генерации энергии с целью обеспечения энергии для собственных нужд: 2 турбогенераторов ПВИ-800 на базе винтового расширителя ПВИ единичной электрической мощностью до 800кВт;

- оборудование линии по переработке автомобильных покрышек.

- оборудование линии по переработке пластика во флекс.

Общая стоимость планируемых к реализации мероприятий представлена в таблице 18.

Таблица 18 Стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации ОАО «ПТЭК»

| Наименование мероприятия |  |  | Стоимость, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| СОРТИРОВОЧНАЯ ЛИНИЯ |  |  | 84 152 |
| Проектные работы |  |  | 1 598 |
| Строительные работы |  |  | 8 260 |
| Поставка оборудования (сортировочная линия) |  | 49 950 |
| Поставка оборудования (пресс) |  |  | 10 654 |
| Создание автоматизированной системы взвешивания фур | 1 065 |
| Монтажные работы |  |  | 8 416 |
| Пусконаладочные работы |  |  | 4 208 |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ |  | 355 761 |
| Модернизация оборудования очистки газов |  | 178 316 |
| Проектные работы |  |  | 5 194 |
| Модернизация электрофильтра №1 |  |  | 63 922 |
| Модернизация электрофильтра №2 |  |  | 63 922 |
| Монтажные работы (этап 1) |  |  | 22 639 |
| Монтажные работы (этап 2) |  |  | 22 639 |
| Реконструкция котельных агрегатов |  |  | 53 330 |
| Проектные работы |  |  | 1 553 |
| Замена устаревшего оборудования |  |  | 39 951 |
| Реконструкция системы очистки поверхностей нагрева |  | 2 237 |
| Добавление технологии вторичного дутья |  |  | 959 |
| Монтажные работы |  |  | 8 629 |
| Установка паровых турбин для собственной генерации электроэнергии | 124 115 |
| Проектные работы |  |  | 1 598 |
| Паровые турбины |  |  | 95 883 |
| Монтажные работы |  |  | 19 177 |
| Пуско-наладочные работы (паровой винтовой машины) |  | 7 458 |
| ЛИНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШИН |  |  | 30 320 |
| Проектные работы |  |  | 852 |
| Строительные работы |  |  | 3 729 |
| Оборудование |  |  | 25 569 |
| Пуско-наладочные работы |  |  | 170 |
| ЛИНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТИКА |  |  | 37 075 |
| Проектные работы |  |  | 1 811 |
| Строительные работы |  |  | 3 729 |
| Оборудование |  |  | 30 896 |
| Пуско-наладочные работы |  |  | 639 |
| ИТОГО |  |  | 507 308 |

Сроки реализации мероприятий по реконструкции и модернизации ОАО «ПТЭК» представлены в таблице 19.

Таблица 19. Сроки реализации мероприятий  по реконструкции и модернизации ОАО «ПТЭК»

|  | ИТОГО | 2 017 | 2 018 | 2 019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основные фонды (проектные работы, строительство, ремонт, монтаж, пуско-наладка, оборудование) | 507 308 | 114 383 | 346 751 | 46 174 |
| Сортировочная линия | 84 152 | 27 549 | 56 603 | 0 |
| Обезвреживание (модернизация оборудования очистки газов, реконструкция котельных агрегатов, установка паровых турбин) | 355 761 | 67 231 | 242 356 | 46 174 |
| Переработка резины | 30 320 | 8 523 | 21 797 | 0 |
| Переработка ПЭТ-бутылок | 37 075 | 11 080 | 25 995 | 0 |

Общая сумма предполагаемых инвестиций составляет 507,31 млн. рублей.

5.7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источники финансирования реализации мероприятий Программы формируются с учетом:

- определения их рациональной структуры, а именно: «тарифного», бюджетного и внебюджетного финансирования инвестиций в замену изношенных фондов, модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры;

- соблюдения баланса интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций, обеспечения доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;

- стимулирования ресурсосбережения, рационализация текущих эксплуатационных (операционных) затрат.

Для финансирования мероприятий Программы используются:

- инвестиционная составляющая тарифа;

- тариф на подключение, который лежит в основе платы за подключение;

- бюджетные средства и внебюджетные (кредитные) ресурсы.

Собственные инвестиционные возможности ресурсоснабжающих организаций рассчитаны исходя из прогноза долгосрочных тарифов по видам услуг до 2020 года и экстраполяции роста затрат до 2030 года, сформированного с учетом реструктуризации себестоимости услуг (исключения или сокращения непроизводительных затрат, увеличения инвестиционных составляющих тарифа в соответствии с планируемым объемом инвестиций, сбалансированных с платежеспособностью потребителей).

Инвестиционные составляющие тарифа направляются на финансирование мероприятий по повышению эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций путем замены изношенных фондов, модернизации и реконструкции уже эксплуатируемых объектов инженерной инфраструктуры. К инвестиционным составляющим тарифа относится амортизация, часть расходов на ремонт основных фондов капитального характера и нормативная прибыль.

Тариф на подключение (присоединение) к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей коммунальной системой для строящихся объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых объектов. Таким образом, тариф на подключение определяется исходя из суммы расходов на технологическое присоединение к сетям (их подвод вне участка застройки) и из ожидаемого использования имеющихся мощностей (суммарной заявленной нагрузки).

Плата за подключение, которая обеспечивает строительство коммуникаций на участке строительства и вносится лицами, осуществляющими строительство или реконструкцию здания, сооружения, иного объекта, отражается в стоимости строительства.

Бюджетные инвестиции в развитие систем газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также обезвреживания ТКО в рамках Программы рассчитываются исходя из сохранения удельных в расчете на жителя значений расхода консолидированного бюджета городского округа, наплавляемого на инвестиции в 2016 году.

Инвестиционные потребности в рамках Программы превышают возможности консолидированного бюджета и ресурсоснабжающих организаций. Для покрытия этого дефицита предполагается использовать кредитные ресурсы с возвратом привлеченных средств за временными рамками реализации Программы. Сумма кредитов может превышать указанную сумму дефицита поскольку, во-первых, основные заимствования будут производиться на начальных этапах реализации Программы, а, во-вторых, потребуются дополнительные средства для погашения процентов по кредитам.

При формировании источников финансирования Программы использовалась следующая методология:

- рассчитывались масштабы замены, модернизации и строительства коммунальных объектов в денежном выражении;

- определялись мероприятия, которые могут быть профинансированы за счет бюджетных средств и платы за подключение;

- рассчитывалась тарифная линейка на срок реализации Программы с выделением средств, которые могут быть направлены на инвестиции (инвестиционная составляющая тарифа);

- при несоответствии уровня тарифов платежеспособности потребителей, мероприятия Программы корректируются либо переносом срока реализации того или иного мероприятия, либо определением дополнительного источника финансирования (внебюджетных (кредитных) ресурсов);

- если все условия соблюдены, то Программа считается сбалансированной по технической потребности и финансовым возможностям.

Совокупная стоимость мероприятий Программы составляет 8,73 млрд. рублей за весь период ее реализации. Источниками финансирования мероприятий являются тарифная составляющая – 4,96 млрд. рублей; плата за технологическое присоединение – 1,79 млрд. рублей; бюджетные средства – 1,18 млрд. рублей (в том числе средства Федерального бюджета в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 0,34 млрд. рублей); внебюджетные (кредитные ресурсы) – 0,80 млрд. рублей

Таблица 20. Объемы и источники финансирования Программы

| Сферы деятельности | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система газоснабжения | 64 967,38 | 102 873,48 | 107 058,70 | 110 823,16 | 331 190,21 | 716 912,93 |
| тарифная составляющая | 32 671,30 | 77 281,69 | 80 084,97 | 82 392,86 | 275 531,44 | 547 962,26 |
| плата за технологическое присоединение | 32 296,08 | 25 591,79 | 26 973,73 | 28 430,30 | 55 658,77 | 168 950,67 |
| бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные (кредитные ресурсы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Система электроснабжения | 309 946,76 | 337 603,75 | 439 156,85 | 285 636,33 | 2 595 925,50 | 3 968 269,19 |
| тарифная составляющая | 121 070,00 | 127 730,00 | 134 240,00 | 140 950,00 | 1 726 662,00 | 2 250 652,00 |
| плата за технологическое присоединение | 64 434,77 | 83 032,23 | 91 106,86 | 99 518,59 | 142 731,48 | 480 823,93 |
| бюджетные средства | 8 491,45 | 3 625,82 | 23 441,74 | 20 430,46 | 583 650,00 | 639 639,47 |
| внебюджетные (кредитные ресурсы) | 115 950,54 | 123 215,70 | 190 368,25 | 24 737,28 | 142 882,02 | 597 153,79 |
| Система теплоснабжения | 130 500,00 | 130 700,00 | 140 100,00 | 179 100,00 | 314 100,00 | 894 500,00 |
| тарифная составляющая | 50 438,67 | 71 271,37 | 89 175,21 | 123 956,08 | 314 100,00 | 648 941,33 |
| плата за технологическое присоединение | 2 434,76 | 8 304,89 | 11 847,63 | 11 934,38 | 0,00 | 34 521,66 |
| бюджетные средства | 77 626,57 | 51 123,74 | 39 077,16 | 43 209,54 | 0,00 | 211 037,01 |
| внебюджетные (кредитные ресурсы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Система водоснабжения | 141 486,49 | 114 907,06 | 119 337,22 | 140 780,29 | 1 394 837,09 | 1 911 348,15 |
| тарифная составляющая | 55 640,08 | 67 710,40 | 81 219,53 | 95 117,00 | 825 141,45 | 1 124 828,46 |
| плата за технологическое присоединение | 64 234,43 | 38 716,22 | 37 196,59 | 45 663,29 | 569 695,64 | 755 506,17 |
| бюджетные средства | 21 611,98 | 8 480,44 | 921,10 | 0,00 | 0,00 | 31 013,52 |
| внебюджетные (кредитные ресурсы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Система водоотведения | 44 048,00 | 46 836,33 | 46 279,02 | 52 047,96 | 545 378,98 | 734 590,29 |
| тарифная составляющая | 14 472,39 | 17 666,98 | 14 831,80 | 15 632,73 | 327 272,98 | 389 876,88 |
| плата за технологическое присоединение | 29 575,61 | 29 169,35 | 31 447,22 | 36 415,23 | 218 106,00 | 344 713,41 |
| бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные (кредитные ресурсы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Система обращения с ТКО | 114 383,00 | 346 751,00 | 46 174,00 | 0,00 | 0,00 | 507 308,00 |
| тарифная составляющая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные средства | 68 069,00 | 201 950,00 | 29 981,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| внебюджетные (кредитные ресурсы) | 46 314,00 | 144 801,00 | 16 193,00 | 0,00 | 0,00 | 207 308,00 |
| ИТОГО затраты на Программу | 805 331,63 | 1 079 671,62 | 898 105,79 | 768 387,74 | 5 181 431,78 | 8 732 928,56 |
| тарифная составляющая | 274 292,44 | 361 660,44 | 399 551,51 | 458 048,67 | 3 468 707,87 | 4 962 260,93 |
| плата за технологическое присоединение | 192 975,65 | 184 814,48 | 198 572,03 | 221 961,79 | 986 191,89 | 1 784 515,84 |
| бюджетные средства, в том числе | 175 799,00 | 265 180,00 | 93 421,00 | 63 640,00 | 583 650,00 | 1 181 690,00 |
| бюджетные средства города-курорта Пятигорска | 63 030,00 | 63 230,00 | 63 440,00 | 63 640,00 | 583 650,00 | 836 990,00 |
| средства Федерального бюджета | 112 769,00 | 201 950,00 | 29 981,00 | 0,00 | 0,00 | 344 700,00 |
| внебюджетные (кредитные ресурсы) | 162 264,54 | 268 016,70 | 206 561,25 | 24 737,28 | 142 882,02 | 804 461,79 |

- Цели, задачи, показатели Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве новых объектов капитального строительства, соответствующие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности; снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых ресурсов и оказываемых услуг потребителям города – курорта Пятигорска

Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих задач:

- формирование увязанных между собой программ инвестиционных проектов в коммунальной сфере;

- определение рациональной структуры объемов и источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры;

- соблюдение баланса интересов производителей и потребителей ресурсов и услуг в коммунальной сфере в части обеспечения доступности этих ресурсов и услуг для потребителей и эффективного функционирования организаций, осуществляющих деятельность в коммунальной сфере;

- обеспечение надежного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами;

- обеспечение экономически обоснованной доходности инвестиционной и текущей деятельности ресурсоснабжающих организаций;

- обеспечение участков нового строительства коммунальной инфраструктурой.

В целях контроля реализации Программы, в рамках разработанных на ее основе инвестиционных программ и проектов, используется система целевых индикаторов и показателей, позволяющих осуществлять ее мониторинг и оценивать результаты.

Срок реализации Программы – 2017 – 2030 годы.

- Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации Программы

Основными приоритетами развития систем коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска являются:

- замена основных фондов для повышения уровня надежности и качества коммунальных ресурсов и услуг;

- реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения ресурсной эффективности деятельности организаций, а также повышения надежности и качества поставляемых ресурсов и услуг;

- строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих коммунальными ресурсами и услугами потребителей как во вновь вводимых объектах капитального строительства, так и существующих потребителей.

Рисунок 1. Структура стоимости мероприятий Программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры по сферам деятельности

- Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы

Реализация Программы осуществляется, в рамках соответствующих полномочий, администрацией города-курорта Пятигорска, ресурсоснабжающими организациями.

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов всех участников программы.

Администрация города Пятигорска:

      - разрабатывает и утверждает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска;

      - утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых в соответствии с Программой в сфере водоснабжения и водоотведения;

      - анализирует доступность для потребителей товаров и услуг ресурсоснабжающих организаций;

      - в рамках установленных объемов бюджетных средств осуществляет софинансирование мероприятий Программы;

      - проводит мониторинг выполнения Программы.

Ресурсоснабжающие организации города-курорта Пятигорска на основании условий Программы и схем ресурсоснабжения:

- готовят проект инвестиционной программы и расчет финансовых средств, необходимых для ее реализации в предстоящем году или в иной срок;

- подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых средств представляют в орган регулирования для утверждения;

- при необходимости в целях развития систем коммунальной инфраструктуры заключают договоры, определяющие условия реализации утвержденной инвестиционной программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий целевой программы, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Организация управления и контроль над ходом реализации Программы возлагаются на администрацию города-курорта Пятигорска, а именно:

МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города-курорта Пятигорска» осуществляет организационное руководство, которое включает:

- определение порядка организационного взаимодействия между исполнителями Программы;

- запрос у исполнителей Программы отчетов о ходе финансирования и выполнения отдельных мероприятий;

- формирование сводного отчета о ходе финансирования и выполнения Программы;

- организация проведения ежегодного мониторинга реализации программных мероприятий в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденной постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 14.11.2014 №4275;

- внесение предложений по корректировке программных мероприятий, на основании отчетов, представленных исполнителями.

Объемы финансирования программных мероприятий, сроки их исполнения и исполнители могут уточняться и корректироваться в процессе исполнения Программы.

- Риски реализации Программы

Совокупность рисков реализации Программы может быть разделена на две основные группы: внутренние и внешние риски.

Внутренние риски

Риски исполнителей Программы: неопределенность или противоречивость целей, интересов и поведения участников.

Риски на этапе реализации мероприятий Программы связаны с процессом их осуществления, техническими или природными факторами. Основными рисками являются:

- риск превышения стоимости мероприятий - обусловлен вероятными просчетами, вероятной неспособностью генподрядчика обеспечить эффективное использование ресурсов, изменениями условий реализации проектов;

- конструкционный риск или риск технической неосуществимости проекта на инвестиционном (строительном) этапе его реализации - обусловлен возможными просчетами и ошибками разработчиков проектной (технической) документации, недостаточностью или неточностью исходной информации, необходимой для разработки этой документации;

- риски задержки завершения проекта, т.е. его реализации в соответствии с плановым графиком, техническим проектом и в пределах планового бюджета капитальных затрат;

- технологический риск, связан с риском ошибочного определения необходимого оборудования;

- природные риски;

- риски управления - связанные с компетентностью управленческого персонала ресурсоснабжающих организаций в вопросах организации строительно-монтажных работ;

- контрактные риски, в том числе риски, связанные с организацией поставок.

Риски эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализуемых мероприятий Программы:

- риски дефектов оборудования, нарушающих нормальные условия деятельности объектов;

- риски существенного расхождения прогнозных объемов поставляемых ресурсов (оказываемых услуг) и фактических показателей;

- риски управления, связанные с недостаточной квалификацией и отсутствием надлежащего опыта у части управленческого и производственного персонала ресурсоснабжающих организаций;

- риски нарушения производственной дисциплины - вследствие нарушения технологического регламента и правил  эксплуатации оборудования системы;

- экологические риски - вследствие нарушений действующего природоохранного законодательства.

Финансовые риски включают в себя риски, увеличивающие стоимость финансирования мероприятий Программы или нарушающие график обслуживания и возвращения заемных средств:

- риски обслуживания и возмещения заемных средств, возникающие при эксплуатации системы в рамках проектных условий и снижении объемов платежей потребителей до уровня, не обеспечивающего покрытия эксплуатационных затрат и финансовых расходов по обслуживанию и возмещению заемных средств своевременно и в полном объеме;

- риски неблагоприятных отклонений прогнозных значений денежных потоков проектов;

- риски необходимости продления срока возмещения заемных средств, при недостаточных объемах выручки ресурсоснабжающих организаций.

Внешние риски

Политические риски

Политические риски формируются на местном и федеральном уровнях на основе следующих факторов:

- изменений тарифной политики;

- изменений действующего законодательства, в том числе налогового;

Экономические страновые риски

- риск развития системного кризиса российской экономики в целом и отрасли ЖКХ в частности;

- риски возможного значительного ухудшения макроэкономических показателей и роста инфляции.

Правовые риски

Правовые риски формируются на местном, региональном  и федеральном уровнях, а также в рамках контрактных отношений проекта.

- риски изменений действующего законодательства;

- риски изменений разрешительного порядка экспертизы, согласования и утверждения проектной документации;

- риски возможных «правовых конфликтов» (различных подзаконных интерпретаций) действующего федерального и регионального (городского) законодательства.

На уровне структуры контрактных отношений формируются следующие риски:

- риски нарушений участниками проекта своих договорных обязательств по договорам и контрактам;

- риски недостаточного качества юридических документов проектов;

- риски нарушения сторонами договорных соглашений;

- риски отсутствия надлежащего правового механизма для разрешения участниками проекта возможных разногласий или конфликтов в ходе реализации своих прав и обязанностей согласно договорам.

Экологические риски:

- существующие природоохранные ограничения, воздействующие на реализацию мероприятий Программы;

- возможности ужесточения действующего природоохранного законодательства и необходимости дополнительных затрат для приведения инфраструктуры проектов в соответствие новым требованиям;

- возможности постепенного ухудшения экологических характеристик объектов коммунальной инфраструктуры или роста аварийности оборудования и, как следствие, необходимости дополнительных и возможно значительных затрат на ликвидацию их последствий и приведение инфраструктуры в соответствие с действующим природоохранным законодательством.

Управление рисками реализации Программы связаны с возможностью проведения ежегодных мер муниципального регулирования в части корректировки объемов финансирования программных мероприятий и сроков их исполнения по итогам проведения мониторинга реализации Программы.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска, управляющий

делами администрации города

Пятигорска                                                                                           В.Г.  Косых

# Footnotes

http://skvk.ru/info/sewerage/1388/